# 变几何平面叶栅试验研究及数值模拟

### 论文摘要

随着燃气轮机技术的不断进步,变几何涡轮由于在部分负荷下具有较高的热效率、低油耗等优点,已经在各个领域得到了很好的发展。因此,变几何涡轮性能及流场的研究就显得非常必要。为了研究变几何涡轮的性能,本文首先建立了变几何平面叶栅试验台,对变几何平面叶栅进行了试验研究。试验测量了不同安装角下叶栅气动参数的变化规律,详细分析了变几何对平面叶栅流场及损失的影响。在变几何平面叶栅试验的基础上,本文还使用数值模拟软件NUMECA对叶栅变几何后的流场进行数值模拟。通过与试验结果的对比,首先验证了计算方法的可靠性,并在此基础上详细计算了变几何平面叶栅的流场规律。分析了变几何叶栅端部间隙的形成以及发展规律,研究了叶栅顶部流线变化,以及沿流道方向不同截面速度分布。论文最后分析了变几何叶栅内部各种损失的变化规律。将试验结果、数值模拟结果与三种经典损失模型(Ainley&Mathieson模型、Dunham&Came模型和Kacker&Okapuu模型)的预测结果进行了对比,从数值上对变几何平面叶栅的各种损失进行了研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 变几何涡轮研究背景

- 1.2 变几何涡轮的发展及其应用

- 1.3 本文主要工作

- 第二章 变几何平面叶栅试验台设计

- 2.1 试验台的建立

- 2.2 试验叶栅

- 2.2.1 试验叶栅的参数

- 2.2.2 叶栅变几何的设计

- 2.3 试验的测量设备

- 2.3.1 三孔探针

- 2.3.2 压力扫描阀

- 2.3.3 三维自动走位坐标架

- 2.4 风洞出口气流品质测量

- 2.5 叶栅出口测量面的选择

- 2.6 测量点的分布

- 2.7 本章小结

- 第三章 变几何平面叶栅试验结果分析

- 3.1 叶栅表面静压系数

- 3.1.1 叶栅表面静压系数定义

- 3.1.2 变几何平面叶栅表面静压系数分布

- 3.2 叶栅出口总压损失系数分布

- 3.2.1 出口总压损失系数定义

- 3.2.2 变几何平面叶栅出口总压损失系数分布

- 3.3 叶栅出口气流角分布

- 3.4 本章小结

- 第四章 变几何平面叶栅数值模拟

- 4.1 变几何平面叶栅数值计算方法

- 4.1.1 NUMECA 介绍

- 4.1.2 数值计算方法

- 4.2 数值计算条件

- 4.2.1 计算模型和网格

- 4.2.2 计算湍流模型的选择

- 4.2.3 数值计算边界条件的确定

- 4.3 数值计算结果

- 4.3.1 叶片表面静压分布

- 4.3.2 叶栅出口截面总压损失系数的分布

- 4.3.3 叶栅出口气流角分布

- 4.4 0°转角下不同高度总压损失系数和出口气流角分布

- 4.5 不同转角下气动参数试验和计算对比

- 4.6 本章小结

- 第五章 变几何平面叶栅流场及损失分析

- 5.1 数值计算流场分布

- 5.1.1 叶栅顶部间隙涡的形成过程

- 5.1.2 叶栅顶部流线图

- 5.1.3 流道截面速度场分布

- 5.2 变几何叶栅各种损失分布

- 5.2.1 变几何叶栅损失组成

- 5.2.2 A-M、D-C 和 K-0 三种损失模型介绍

- 5.2.3 试验结果、数值计算结果与三种损失模型预测结果比较

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间所发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].叶顶布置蜂窝的涡轮平面叶栅间隙泄漏流动研究[J]. 工程热物理学报 2017(01)

- [2].跨音速涡轮平面叶栅气动性能试验研究[J]. 大连海事大学学报 2013(02)

- [3].某型航空发动机压气机平面叶栅流场数值研究[J]. 机械设计与制造工程 2015(09)

- [4].平面叶栅尾流板开孔率对跨声速涡轮叶栅流道影响的数值分析[J]. 航空动力学报 2018(01)

- [5].涡轮平面叶栅非轴对称端壁优化设计[J]. 航空动力学报 2015(03)

- [6].叶片前缘造型对压气机平面叶栅气动特性的影响[J]. 大连海事大学学报 2018(01)

- [7].压气机平面叶栅叶顶间隙流动研究[J]. 流体机械 2018(04)

- [8].变马赫数涡轮平面叶栅流场的实验研究[J]. 工程热物理学报 2013(01)

- [9].基于参数敏感性的涡轮平面叶栅多目标优化设计[J]. 燃气涡轮试验与研究 2015(01)

- [10].渐变反推力平面叶栅端壁流动仿真与试验[J]. 航空发动机 2018(01)

- [11].平面叶栅周期性特性数值研究[J]. 液压与气动 2018(09)

- [12].雷诺数对槽道平面叶栅气动性能影响的数值研究[J]. 滨州学院学报 2017(06)

- [13].不同吹风比下平面叶栅气膜冷却数值模拟[J]. 工程热物理学报 2010(07)

- [14].汽轮机小焓降叶片型线的平面叶栅试验研究[J]. 汽轮机技术 2019(03)

- [15].不同湍流模型对平面叶栅气动性能预测的研究[J]. 中国科技论文 2017(23)

- [16].压气机平面叶栅内流场PIV试验研究[J]. 流体机械 2014(11)

- [17].支板融合OGV平面叶栅数值计算及试验研究[J]. 机械制造与自动化 2020(04)

- [18].基于光谱分析在航空有机玻璃叶栅栅板机加工中的研究与应用[J]. 光谱学与光谱分析 2016(S1)

- [19].用数值模拟方法对压气机平面叶栅的辅助设计与分析[J]. 工业设计 2011(11)

- [20].高负荷氦气压气机平面叶栅数值试验及叶型优化[J]. 热能动力工程 2012(02)

- [21].开槽尾流板对跨声速涡轮平面叶栅流场影响的实验[J]. 航空动力学报 2018(12)

- [22].前缘复合改型在压气机平面叶栅中的应用初探[J]. 推进技术 2019(04)

- [23].一种新型压气机叶片造型方法的平面叶栅试验验证[J]. 燃气涡轮试验与研究 2013(05)

- [24].超音平面叶栅激波损失模型的研究[J]. 工程热物理学报 2015(02)

- [25].变工况下轴向非均匀凹槽叶顶的实验研究[J]. 工程热物理学报 2018(11)

- [26].长叶片拉金气动影响的数值研究[J]. 燃气轮机技术 2011(01)

- [27].变几何平面叶栅数值模拟[J]. 燃气轮机技术 2010(03)

- [28].高空低雷诺数压气机叶栅气动性能数值研究[J]. 内燃机与配件 2018(20)

- [29].涡轮平面叶栅设计工况下旋涡结构分析[J]. 节能技术 2017(05)

- [30].基于曲率优化的14参数平面叶栅设计方法[J]. 推进技术 2013(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc63344facc3be2505fe5392.html