# 动、静荷载作用下细粒土冻结时水分迁移与冻胀特性实验研究

### 论文摘要

路基的冻胀、融沉变形使线路轨面实际高程与设计高程有较大差异,而轨面平顺度是影响列车安全及行驶速度的一个重要的因素。随着列车速度的提高,我国北方的冻土地区铁路路基的冻害已经严重制约着高速列车的安全运营。因此研究列车动荷载作用下路基土的冻胀敏感性规律,探索高速铁路路基冻害的发生及发展机理,对于指导高等级铁路的抗冻设计和既有路基冻害的整治都具有重要的实际价值。本文根据冻害较严重的京包铁路、包兰铁路的气候、地质条件的调查和路基冻胀变形监测,结合路基土的性质对京包铁路、包兰铁路的冻害给出了评价;为了模拟振动荷载作用下土的冻胀,研制了液压动力加载系统;在室内采用实验方法对列车动荷载作用下包兰线路基粉质土在开敞、封闭系统下的冻胀特性进行模拟。通过上述工作得出以下结论:1、以细颗粒土为填料的京包线、包兰线路基,其冻胀变形呈现整体性不均匀性,不同位置处的路基冻胀量相互之间差异较大,路基冻胀率最大为3.3%。2、当土冻结时,静荷载和动荷载作用下土冻结速率比无荷载作用下的要大,但不同类型荷载作用下土样的最大冻结深度基本相同。3、土在封闭系统中冻结时,静荷载作用下土的冻胀量和冻胀率最小,而动荷载作用下和无荷载作用下土的冻胀量和冻胀率较大,且动荷载作用下的土冻胀量和冻胀率分别与无荷载作用下的大小基本相等;3种不同类型荷载作用下土样的冻胀率随时间变化趋势基本一致,且在冷却温度较低时土冻胀率随着冻结时间延长先增大而后又逐渐减小;包兰线粉质土的冻胀变形基本不受荷载频率变化的影响;当冷却温度为-1.5℃时,这种粉质土其冻胀率最大。4、在开敞系统中土冻结时,无荷载作用下土冻胀率最大,而静荷载和动荷载分别作用下的土冻胀率较小,且当静荷载大小等于动荷载的均值时,其二者分别作用下的土冻胀率较接近;外加动荷载频率的变化对土的冻胀率基本没影响;土冻胀率和冻胀速率随着外荷载的增大而减小,在冻结速率较小时土冻胀速率大小与荷载大小基本成反比。5、开敞系统中当土冻结速率较小时,土冻结过程中水分入流速度与冻结时间近似成v=ae-bt关系,并且当静荷载大小等于动荷载的均值时,土在静、动荷载作用下冻结时水分入流速度基本相等;随着荷载增大,水分入流速度逐渐减小。6、在开敞系统中土冻结时,无荷载作用下水分迁移量最大,静、动荷载分别作用下水分迁移量相对较小;而且不同类型荷载作用下土中含水量变化差异主要集中在最大冻结深度附近。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的及意义

- 1.2 国内外研究综述及存在问题

- 1.2.1 正冻土的水分迁移理论的研究

- 1.2.2 冻胀理论的研究

- 1.2.3 正冻土的水、热、力耦合模型研究

- 1.2.4 土冻结过程中尚未研究的问题

- 1.3 本文的主要研究内容与方法

- 第二章 京包线及包兰线路基冻害调查及分析

- 2.1 路基冻害段的气象资料调查分析

- 2.2 冻害段路基填土的常规实验分析

- 2.2.1 土基本物理性质实验

- 2.2.2 土样的含盐量实验

- 2.2.3 土的冻结点实验

- 2.3 路基冻胀变形现场监测分析

- 2.3.1 K701+000～K701+400段路基变形监测分析

- 2.3.2 K72+600～K72+900段路基变形监测分析

- 2.3.3 K210+800～K211+100段路基变形监测分析

- 2.4 京包线、包兰线路基冻胀原因初步分析及变形特点评价

- 2.5 小结

- 第三章 实验液压动力加载系统的开发及研制

- 3.1 液压系统的设计

- 3.1.1 液压系统的设计计算

- 3.1.2 液压泵站的设计

- 3.1.3 伺服阀的选型

- 3.1.4 液压缸的设计

- 3.2 计算机控制系统的设计

- 3.2.1 计算机控制系统硬件设计

- 3.2.2 计算机控制系统的软件设计

- 3.3 本章小结

- 第四章 封闭条件下细颗粒压实土的冻结作用实验研究

- 4.1 实验内容及方法

- 4.1.1 试样的制备

- 4.1.2 实验仪器及方法

- 4.1.3 试验工况

- 4.2 实验结果分析

- 4.2.1 土样温度变化过程分析

- 4.2.2 冻结深度变化过程分析

- 4.2.3 温度对土冻胀变形的影响分析

- 4.2.4 荷载频率对土冻胀变形的影响分析

- 4.2.5 土样的含水量分布的变化

- 4.3 本章小结

- 第五章 开敞条件下细颗粒压实土的冻结作用实验研究

- 5.1 试验内容及方法

- 5.2 实验结果分析

- 5.2.1 土温度和冻结深度的变化过程分析

- 5.2.2 温度变化对土冻胀变形影响分析

- 5.2.3 荷载变化对土冻胀影响分析

- 5.2.4 冻结过程中水分入流量变化分析

- 5.2.5 土样中含水量分布变化的结果分析

- 5.3 本章小结

- 第六章 列车荷载作用下土冻结过程中的水热祸合模型初探

- 6.1 温度场基本方程

- 6.2 水分场基本方程

- 6.3 小结

- 第七章 结论与展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].轴向静荷载下受频繁动力冲击时软/硬岩力学特性试验研究[J]. 有色金属工程 2020(04)

- [2].集中静荷载初始效应对固支梁固有频率的影响[J]. 应用力学学报 2017(06)

- [3].动、静荷载作用下细粒土的冻胀特性实验研究[J]. 岩土工程学报 2010(12)

- [4].动静荷载作用下衬砌裂损原因及加固技术研究[J]. 铁道建筑 2016(11)

- [5].静荷载力作用下悬臂梁裂缝识别的小波方法[J]. 汕头大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [6].“材料力学”水平冲击问题的教学思考[J]. 教育教学论坛 2020(20)

- [7].静荷载与循环荷载作用下张紧式吸力锚承载特性的模型试验[J]. 岩土工程学报 2012(06)

- [8].竖向静荷载作用下桩身应变与变形测试新方法及其应用[J]. 科技通报 2016(07)

- [9].动静荷载耦合作用下路基土力学特性研究[J]. 黑龙江科技信息 2009(05)

- [10].初始静荷载下的混凝土动力强度研究[J]. 水利与建筑工程学报 2009(03)

- [11].沉管隧道在地震与静荷载共同作用下横向受力分析[J]. 兰州交通大学学报 2009(03)

- [12].动荷载及模态测试分析与动静荷载评价桥梁结构承载能力的对比研究[J]. 建设科技 2016(18)

- [13].动、静荷载作用下盾构侧穿对立交桥桩基影响分析[J]. 科学技术创新 2019(06)

- [14].动静荷载作用下硬岩峰后力学试验研究[J]. 矿冶工程 2015(06)

- [15].盾构施工在列车动静荷载作用下地层沉降对比分析[J]. 企业技术开发 2012(12)

- [16].含裂缝多层体系动静荷载结果对比分析[J]. 中外公路 2009(06)

- [17].曹妃甸通岛路工程动静荷载变形数值分析[J]. 水运工程 2008(08)

- [18].动静荷载联合作用下冲击地压巷道破坏机制大型地质力学模型试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2014(10)

- [19].水平静荷载作用下箱筒型基础防波堤位移特性的离心模拟[J]. 河南科学 2012(08)

- [20].桥梁静动载试验检测方法的应用技术[J]. 黑龙江科技信息 2016(36)

- [21].关于人防地下室结构设计的几个问题[J]. 浙江建筑 2009(09)

- [22].动静荷载下巷道围岩倾斜裂纹的动焦散试验[J]. 采矿与安全工程学报 2016(04)

- [23].宁洛高速公路沙河大桥静载试验检测研究[J]. 四川建材 2019(05)

- [24].动静荷载作用下混凝土路面应力对比分析[J]. 山西建筑 2012(28)

- [25].高层建筑应急避难室结构抗爆设计与计算初步研究[J]. 建筑结构 2014(23)

- [26].论高层建筑人防地下室的结构设计[J]. 福建建设科技 2011(02)

- [27].几种桩基检测技术在桥梁工程中的应用[J]. 交通世界 2017(08)

- [28].10×30m简支转连续梁桥检测技术研究[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2017(23)

- [29].动静荷载对邻近巷道裂纹缺陷扰动的模拟实验[J]. 爆炸与冲击 2016(03)

- [30].拟合支盘桩单桩静荷载曲线的生长曲线模型探讨[J]. 黑河学院学报 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc6d906b1772b79eba2ba715.html