# 一维聚苯胺纳米管的制备及其复合物的可见光光催化性能

### 论文摘要

聚苯胺（PANI）是一种重要的导电高分子材料,PANI因为其原料价廉、工艺简单、导电性优良及化学稳定性好等优点受到人们普遍青睐,应用前景十分广阔。PANI的合成与形貌控制以及PANI与其他材料的复合一直是研究的热点领域之一。一维纳米材料因为其小尺寸效应、表面效应等大大提高了材料的物化性能而受到各国学者的重视,如何合成一维的纳米级PANI是研究热点之一。另外,PANI在金属防腐蚀、二次电池以及吸波材料等方面的研究已经取得了丰硕的成果,但是PANI在光催化方面的应用依然较少见于文献报导中,所以研究PANI及其金属离子复合材料在光催化方面的应用很有意义。本论文主要开展了一维PANI纳米管的合成及PANI/Fe3+纳米管的合成并考察了PANI/Fe3+的光催化性能。论文主要工作如下：（1）使用钨酸、柠檬酸共掺杂成功合成了一维PANI方形纳米管,其直径小于100nm。制备方法简单可行,产量大,易于推广至工业生产。论文中利用扫描电子显微镜（SEM）、红外光谱吸收仪（FT-IR）表征其形貌和化学结构,讨论了实验条件诸如溶液pH值、钨酸的量与苯胺单体量之比等对最终样品形貌以及电导率的影响。用四探针电导率测试仪进行测量得到的电导率达到3.19×10-2 S/cm,比未掺杂PANI的电导率高2个数量级。（2）首次利用CTAB软模板法合成了一维弯曲圈状PANI/Fe3+纳米管,利用SEM、TEM、EDS、FT-IR等手段对其结构和形貌进行表征。采用六组对比实验,考察了各种实验因素对最终样品形貌的影响,提出了合理的PANI/Fe3+纳米管的生长机理。电导率测试证明其导电性好,电导率可达到1.075 S/cm。（3）采用可见光下光降解罗丹宁B （RhB）的方法测试了其光催化性能,证明PANI/Fe3+复合材料具有优异的可见光催化能力和极快的光降解速率,仅用10 mg样品就能够在26 min左右降解完100 mL的浓度为2×10-5moL/L的RhB。另外循环性测试表明其光降解循环性较好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 高分子材料

- 1.2.1 塑料

- 1.2.2 纤维

- 1.2.3 涂料

- 1.2.4 液晶

- 1.2.5 高分子催化剂

- 1.2.6 导电高分子

- 1.3 PANI的结构和PANI的掺杂态

- 1.4 PANI在水溶液体系中的合成

- 1.4.1 化学氧化聚合法

- 1.4.2 乳液聚合法

- 1.4.3 微乳液聚合法

- 1.5 光催化

- 1.6 导电PANI/金属（氧化物）复合材料

- 1.7 Fenton试剂

- 1.8 PANI研究中存在的问题和选题思路

- 第二章 钨酸掺杂的一维PANI方形纳米管的合成及其导电性研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验药品和仪器

- 2.2.2 表征手段

- 2.2.3 制备方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PANI一维方形纳米管的SEM、FT-IR表征

- 2.3.2 钨酸/苯胺单体量比对PANI形貌的影响

- 2.3.3 pH值对PANI形貌的影响

- 2.3.4 FT-IR分析

- 2.3.5 一维PANI纳米管生长机制

- 2.3.6 多种形貌的掺杂态PANI的导电性研究

- 2.4 本章小结

- 3+纳米管复合材料及其可见光催化性能研究'>第三章 软模板法制备一维圈状PANI/Fe3+纳米管复合材料及其可见光催化性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 所用药品与仪器

- 3.2.2 表征手段

- 3.2.3 实验步骤

- 3.3 结果和讨论

- 3+的SEM、FT-IR、TEM分析'>3.3.1 一维圈状PANI/Fe3+的SEM、FT-IR、TEM分析

- 3.3.2 紫外-可见吸收光谱分析

- 3.3.3 热重分析

- 3+形貌的影响'>3.3.4 制备条件对PANI/Fe3+形貌的影响

- 3+生长原理分析'>3.3.5 PANI/Fe3+生长原理分析

- 3.3.6 测量样品的电导率

- 3+可见光下降解罗丹宁B'>3.3.7 PANI/Fe3+可见光下降解罗丹宁B

- 3+的光降解效率'>3.3.8 酸性环境下PANI/Fe3+的光降解效率

- 3+循环性实验'>3.3.9 PANI/Fe3+循环性实验

- 3.3.10 光催化反应机理

- 3.4 本章小结

- 第四章 论文总结与展望

- 4.1 论文总结

- 4.2 展望

- 硕士期间发表的论文

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc988d2227f92dd5db6b367a.html