# NGW型行星齿轮减速机构设计自动化系统研究

### 论文摘要

行星齿轮传动具有传动比范围大、结构紧凑、体积和质量小、效率普遍较高、噪音低以及运转平稳等优点,被广泛应用于起重、矿山、工程机械、船舶、航空、以及国防工业等部门作为减速、变速或增速齿轮传动装置。但其设计计算繁琐,类型系列较多,为了提高设计效率,减少设计失误,满足CAD/CAE/CAM集成的需要,对行星传动装置进行模块化、系列化、参数化设计的研究就具有重要的现实意义。采用面向对象的开发工具VisualBasic6.0对三维软件SolidWorks进行二次开发,借助关系型数据库管理软件Microsoft Access对设计参数、设计结果、模型参数进行数据管理,将NGW型行星减速机构设计计算及强度校核、关键零部件系列化、参数化建模集成系统,并做成与SolidWorks集成的插件形式。主要完成了以下工作：1、在对NGW型渐开线行星齿轮传动的设计理论进行研究的基础上,采用VisualBasic6.0和Microsoft Access数据库为开发工具,实现NGW型渐开线行星齿轮减速机构设计计算、强度校核和结构参数设计程序化；通过用户交互的设计流程,输入功率、转速、总传动比、预计寿命、传动效率等初始参数,系统便可得出推荐的传动级数、传动比分配、齿数分配、齿轮几何参数计算及强度校核结果、以及零件的结构参数等。2、对NGW型行星减速机构的关键零部件参数化建模方法进行研究,利用三维设计软件SolidWorks强大的参数化建模功能和其提供的大量二次开发接口函数,实现了基于特征的关键零部件三维模型的参数化建模。通过尺寸驱动参数化方法、或者尺寸驱动与程序驱动组合的参数化方法,实现只需改变零件主要参数即可完成模型尺寸的更新,生成设计人员所设计的新三维模型；生成行星减速机构快速且定位准确的装配部件参数化模型,并进行运动仿真和干涉检查,及时反馈设计结果的优劣情况,为改进设计结果提供参考意见。3、采用DLL(Dynamic Link Libarary)的开发模式对SolidWorks进行二次开发,将行星减速机构设计自动化系统做成SolidWorks的插件模式,实现了系统与SolidWorks的无缝集成,解决设计计算结果和三维建模数据相互脱离的问题。建立的NGW型行星齿轮减速机构设计自动化系统能够快速设计出产品,减少重复繁琐的计算和建模工作,显著提高了设计效率和设计可靠性,大大缩短了设计周期,也可为其他系列化产品的开发提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 问题的提出和论文研究意义

- 1.1.1 目前的问题

- 1.1.2 论文研究的意义

- 1.2 国内外相关技术研究现状

- 1.2.1 国内外行星齿轮减速器的发展

- 1.2.2 行星减速器CAD技术的发展

- 1.3 论文研究的主要内容

- 第2章 NGW型行星减速机构设计自动化系统总体设计

- 2.1 NGW型行星减速机构设计方法

- 2.1.1 模块化设计方法

- 2.1.2 系列化设计方法

- 2.1.3 参数化设计方法

- 2.2 NGW型行星减速机构功能模块的划分

- 2.2.1 模块划分的方法

- 2.2.2 模块化设计的步骤

- 2.2.3 NGW型行星减速机构设计模块划分

- 2.3 NGW型行星减速机构设计自动化系统总体结构

- 2.3.1 NGW型行星减速机构设计自动化系统模块划分

- 2.3.2 系统开发平台的选择

- 2.3.3 系统二次开发工具的选择

- 2.3.4 系统二次开发形式选择

- 2.4 系统数据管理

- 2.4.1 系统数据库的选择

- 2.4.2 系统数据库中数据表的设计

- 2.4.3 系统数据库的开发方式

- 2.5 本章小结

- 第3章 NGW型行星减速机构设计

- 3.1 NGW型行星齿轮传动机构总体设计

- 3.1.1 输入初始参数

- 3.1.2 选择传动级数及各级均载结构

- 3.1.3 选择材料、热处理、齿形、加工方式

- 3.1.4 NGW型行星齿轮减速机构传动比分配

- 3.1.5 NGW型行星齿轮传动的配齿计算

- 3.1.6 NGW型行星齿轮传动的几何参数计算

- 3.1.7 行星齿轮传动的强度校核

- 3.2 NGW型行星减速机构主要零部件结构设计

- 3.2.1 行星轮轴、轴承、行星轮内孔设计

- 3.2.2 浮动机构齿轮联轴器的设计与校核

- 3.2.3 输入轴、输出轴轴伸直径设计

- 3.3 系统图表资料处理方法

- 3.3.1 一维规则非函数表的处理

- 3.3.2 二维规则非函数表的处理

- 3.3.3 线图的处理

- 3.4 本章小结

- 第4章 NGW型行星减速机构零部件参数化建模

- 4.1 基于SolidWorks的参数化建模方法

- 4.2 NGW型行星减速机构零件参数化技术

- 4.2.1 确定零件参数

- 4.2.2 建立零件参数化模型的模板

- 4.2.3 建立零件的参数化模型库

- 4.2.4 实现零件参数化建模

- 4.3 NGW型行星减速机构部件的参数化建模

- 4.3.1 装配设计方法

- 4.3.2 NGW型行星齿轮传动部件的参数化建模

- 4.3.3 部件装配结果及干涉检查

- 4.4 本章小结

- 第5章 系统构建及应用实例

- 5.1 NGW型行星减速机构设计自动化系统的构建

- 5.1.1 系统与SolidWorks的集成

- 5.1.2 登录NGW型行星减速机构设计自动化系统

- 5.1.3 系统的运行过程

- 5.2 系统的应用实例

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].抽油减速机构润滑故障问题研究及解决[J]. 清洗世界 2019(07)

- [2].精密钢球传动减速机构的瞬时接触热特性分析[J]. 中国机械工程 2017(09)

- [3].一种新型转向轴式EPS系统减速机构的设计[J]. 轻型汽车技术 2011(Z1)

- [4].无碳小车下坡自动液体阻尼减速机构设计[J]. 淮阴工学院学报 2018(03)

- [5].一种可往复运动的减速机构[J]. 橡塑技术与装备 2017(16)

- [6].卷扬减速机构加载试验台的研制[J]. 煤矿机械 2011(05)

- [7].小模数齿轮传动链分析及其在减速机构中的应用[J]. 机械管理开发 2011(03)

- [8].基于强度理论及虚拟仿真相结合的行星减速机构可靠性分析[J]. 中国安全生产科学技术 2016(02)

- [9].论二齿差变位内齿轮行星减速机构[J]. 中国新技术新产品 2011(13)

- [10].微型行星齿轮减速机构制造工艺概述[J]. 机械设计与制造 2010(09)

- [11].桥式起重机大车二级减速机构减速特性的建模与仿真[J]. 机械工程师 2015(11)

- [12].机械压力机装模高度调整减速机构设计[J]. 一重技术 2017(02)

- [13].一种自调节流速减缓器的设计与测试[J]. 实验室研究与探索 2015(10)

- [14].高压水射流洗罐器的传动系统的设计[J]. 科技风 2015(20)

- [15].采煤机行星减速机构的仿真分析[J]. 煤矿机械 2012(01)

- [16].减速起动机及其常见故障分析[J]. 农业装备与车辆工程 2008(10)

- [17].采煤机摇臂行星减速机构漏油问题的研究[J]. 煤矿机械 2011(01)

- [18].矿用隔爆型电动球阀结构形式优化[J]. 煤矿机械 2018(09)

- [19].某减速机构刚度分析及测试[J]. 计算机辅助工程 2016(05)

- [20].一种减速机构外置的机床主传动系统[J]. 制造技术与机床 2019(08)

- [21].极端工况下采煤机行星减速机构动态仿真分析[J]. 机械传动 2016(02)

- [22].谈行星齿轮减速机构装配一体化课堂教学设计[J]. 当代教育实践与教学研究 2015(09)

- [23].一种安装有可变形轮的行走机构[J]. 橡塑技术与装备 2017(05)

- [24].汽车电动助力转向系统及其蜗杆传动的设计与计算[J]. 机械设计 2015(12)

- [25].采煤机摇臂行星减速机构的漏油分析与结构优化[J]. 机械管理开发 2019(05)

- [26].华菱车桥的产品特点[J]. 商用汽车新闻 2010(14)

- [27].电动助力转向系统及其关键技术[J]. 机床与液压 2012(07)

- [28].基于遗传算法行星齿轮减速机构优化设计[J]. 煤矿机械 2012(09)

- [29].基于有限元分析的EPS助力电机轴等效刚度确定[J]. 拖拉机与农用运输车 2009(02)

- [30].同轴对转减速机构功率流分析[J]. 农业机械学报 2008(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fc9c9541235bbed14fdf986f.html