# 小波分析方法在机械故障诊断中的应用研究

### 论文摘要

齿轮和轴承是机械设备中最常见的零部件,它的运行状态直接影响到整台设备的功能。本文总结分析了齿轮和轴承典型的故障机理及其振动特征,详细介绍了齿轮和轴承振动信号分析与故障诊断方法,并应用了一种小波包降噪后振动信号处理的新方法。齿轮和轴承出现故障时的振动信号是非平稳信号,用常规傅立叶分析方法达不到良好的效果。小波分析方法可以同时从时域和频域两个方面对信号进行分析,十分适合齿轮和轴承的故障诊断。本文以减速机(齿轮箱)、滑动轴承和汽车发动机为主要实验研究对象,通过小波理论的研究,应用小波包络谱分析对减速机故障诊断进行研究;通过小波包理论的研究,应用小波包能量监测对减速机故障诊断进行研究;通过小波包降噪理论的研究,应用小波包变换分别对减速机、滑动轴承和汽车发动机进行降噪方法研究;通过对MATLAB小波工具箱软件的学习,实现了小波分析方法和小波降噪方法的计算机仿真研究。本文同时应用了一种小波包降噪后的残差信号的频谱分析和统计分析方法,该方法首先对原始振动信号进行小波包降噪,然后根据降噪后的振动信号和原始振动相比的差值提取残差信号,最后通过对残差信号进行频谱分析提取产生噪声信号的特征频率,通过对残差信号的统计量分析判断设备运行状况。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 故障诊断在国内外的发展概述

- 1.2 小波理论发展的现状

- 1.3 机械故障诊断主要研究问题

- 1.4 本文研究的内容

- 2 齿轮与轴承的振动分析

- 2.1 齿轮的故障类型和特征频率计算

- 2.1.1 齿轮的故障类型

- 2.1.2 齿轮的特征频率计算

- 2.2 轴承的故障类型和特征频率计算

- 2.2.1 滑动轴承的故障类型

- 2.2.2 滚动轴承的故障类型

- 2.2.3 滚动轴承的特征频率计算

- 3 小波变换及小波包变换理论

- 3.1 从傅立叶变换到小波变换

- 3.2 傅立叶变换基本理论

- 3.2.1 傅立叶变换

- 3.2.2 短时傅立叶变换

- 3.3 小波变换

- 3.3.1 小波变换理论的发展

- 3.3.2 常用的基本小波函数

- 3.3.3 连续小波变换

- 3.3.4 离散小波变换

- 3.3.5 多分辨率分析的工程解释

- 3.4 小波包变换

- 3.4.1 小波包的定义

- 3.4.2 小波包的空间分解

- 3.4.3 小波包分析的优点

- 3.4.4 小波包分解频带能量监测基本原理

- 3.5 小波变换和傅立叶变换的比较

- 3.6 小波降噪原理

- 3.7 小波降噪的过程

- 3.7.1 小波降噪步骤

- 3.7.2 小波包降噪步骤

- 3.8 小波包降噪模型

- 4 基于小波分析机械故障诊断研究

- 4.1 测试系统简介及频率计算

- 4.1.1 振动测试系统简介

- 4.1.2 实验测点布置

- 4.1.3 减速机参数计算

- 4.2 基于小波分析的减速机故障诊断研究

- 4.2.1 减速度机故障树分析

- 4.2.2 振动测试方案

- 4.2.3 测试结果小波分析

- 4.3 基于MATLAB 的大包回转台滑动轴承三维小波分析研究

- 4.4 基于小波包分析的减速机故障诊断研究

- 4.4.1 测试结果小波包分析

- 4.4.2 小波包分解频带能量监测

- 5 基于小波包降噪的机械故障诊断研究

- 5.1 基于小波包降噪的减速机故障诊断研究

- 5.1.1 振动测试方案

- 5.1.2 减速机振动信号小波包降噪

- 5.1.3 小波包降噪后的残差信号分析

- 5.2 基于小波包变换的汽车发动机降噪方法研究

- 5.2.1 振动测试方案

- 5.2.2 汽车发动机振动信号小波包降噪

- 5.2.3 小波包降噪后的残差信号分析

- 5.3 基于小波包降噪的滑动轴承故障诊断研究

- 5.3.1 滑动轴承振动信号小波包降噪

- 5.3.2 小波包降噪后的残差信号分析

- 结论

- 参考文献

- 附录A MATLAB 小波工具箱简介及其仿真研究

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].线性离散系统间歇故障的鲁棒检测方法[J]. 上海交通大学学报 2015(06)

- [2].基于残差信号谐波和的声门波提取[J]. 测试技术学报 2016(01)

- [3].基于迭代学习控制的一类分布参数系统故障诊断[J]. 贺州学院学报 2016(03)

- [4].一类不确定非线性系统的故障诊断方法[J]. 南京航空航天大学学报 2011(S1)

- [5].基于学习模型的3D-HEVC提前Merge模式终止算法[J]. 通信学报 2019(07)

- [6].基于字典学习的残差信息融合图像去噪方法[J]. 微处理机 2015(01)

- [7].小波包分析在减速机故障诊断中的研究[J]. 煤矿机械 2009(05)

- [8].基于粒子滤波的涡扇发动机健康诊断[J]. 失效分析与预防 2016(06)

- [9].分布式测量下闭环系统的故障检测[J]. 上海交通大学学报 2015(06)

- [10].熵在随机系统故障诊断和容错控制中的应用[J]. 控制工程 2011(05)

- [11].一种基于信号相关分析的模拟电路故障诊断方法[J]. 微电子学与计算机 2009(02)

- [12].一种清浊音判决的参考标准及一种新算法研究[J]. 电脑开发与应用 2010(12)

- [13].观测器特征向量配置的方法在控制系统故障诊断中的应用[J]. 煤矿现代化 2010(02)

- [14].基于特征结构配置的飞控系统故障检测与诊断[J]. 现代电子技术 2008(04)

- [15].基于小波包变换的减速机降噪方法研究[J]. 声学技术 2008(03)

- [16].GPS残差信号提取的时间序列分析方法[J]. 测绘科学 2009(02)

- [17].基于相似度的高精度基音检测算法[J]. 声学技术 2008(05)

- [18].基于残差反馈控制的自动驾驶仪滚动回路设计研究[J]. 上海航天 2016(03)

- [19].基于反推方法的一类自适应神经网络容错控制[J]. 信息与控制 2010(05)

- [20].说话人识别中的HOCOR和改进的MCE[J]. 科学技术与工程 2008(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcb844d335cadeeb735fe4f3.html