# PCS和PMCS的新合成方法及高耐温性SiC纤维的制备研究

### 论文摘要

高耐温性SiC纤维是制备高耐温性先进复合材料的关键原材料。基于在先驱体中引入致密化元素并且采用低氧不熔化方法、再经过高温烧结致密化制备高耐温性SiC纤维的思路,本论文研究了合成聚碳硅烷（PCS）的超临界流体方法以及合成含钇、铝及钇/铝复合PCS的“低分子量聚碳硅烷（LPCS）热聚法”,合成了具有良好组成、结构与可纺性的先驱体超临界流体聚碳硅烷（SCFs-PCS）、含钇聚碳硅烷（PYCS）、含铝聚碳硅烷（PACS）和含钇/铝复合的聚碳硅烷（PYACS）,通过熔融纺丝,采用空气氧化+化学气相交联（CVC）联合作用实现了原纤维的可控氧含量不熔化,再经过1000℃热处理和1800℃烧结,制得SiC（Y）、SiC（Al）和SiC（Y/Al）三种高耐温性SiC纤维。本文首次将超临界流体方法应用到由聚二甲基硅烷（PDMS）热解重排转化合成PCS中,很好地解决了PCS合成过程中传热均匀性和反应均匀性的问题。在反应釜中,以二甲苯为超临界流体介质,通过控制温度和压力可以保证体系处于超临界流体状态。在超临界流体（SCF）状态下合成的PCS（SCFs-PCS）与高温高压法合成的PCS（HP-PCS）和常压高温法合成的PCS（NP-PCS）具有基本相同的元素组成及分子结构,但其分子结构单元中SiC3H结构比例较大,活泼Si-H键含量较高。其GPC曲线呈“双峰”形态,具有更为均匀的分子量分布。与常压高温法和高压高温法相比,在超临界流体状态下合成PCS,具有显著改善传热均匀性和反应均匀性、合成时间短、合成收率高等特点,产物SCFs-PCS具有分子量分布均匀、Si-H键含量较高、分子结构线形好和可纺性优良等优点。超临界流体合成PCS是一种具有显著优点的新合成方法。本文研究了含Y、Al及Y/Al复合先驱体的合成方法。超临界流体方法具有Al元素引入效率高的优点,但由于高温反应剧烈而形成过高分子量结构,本文采用“LPCS热聚法”避免了这一问题。采用该方法,通过对原料LPCS的分子量以及反应条件的控制,抑制了过高交联度结构的生成,成功地合成了引入Y、Al和Y/Al的先驱体PYCS、PACS和PYACS。典型产物PACS的软化点为189.9～218.3℃、组成化学式为SiC1.97H5.20O0.07Al0.015,数均分子量为1476,其GPC曲线中没有出现高分子量“鼓包”和“拖尾”,表现出更为均匀的分子量分布。PACS的分子结构中保留了部分乙酰丙酮基,Al以Al-O-C和Al-O-Si两种键合形式存在。PYCS和PYACS的性质及特性与PACS相似,均具有均匀的分子量分布和优良的纺丝性能。本文研究了PYCS、PACS和PYACS的熔融纺丝条件,稳定连续纺丝制得了直径为10～11μm的PYCS、PACS和PYACS纤维。采用空气氧化+CVC不熔化方法,实现了PYCS、PACS和PYACS纤维的低氧含量不熔化处理,将不熔化纤维经过1000℃热处理,制得了三种高强度的Si-C-O-M纤维,再在1800℃下烧结制得了三种相应的高耐温性SiC（Y）、SiC（Al）和SiC（Al/Y）纤维。三种SiC（Y）、SiC（Al）和SiC（Al/Y）纤维都具有优良的力学性能及耐高温性能和高温抗氧化性能。纤维的抗拉强度为1.61～2.10GPa、杨氏模量为330～350GPa、断裂韧度为1.91～2.35 MPa·m1/2。在1800℃A r中热处理1h后,抗拉强度为1.12～1.48GPa,强度保留率大于70%。在1500℃空气中热处理1h后,抗拉强度为1.35～1.64GPa,强度保留率大于76%。SiC（Y）、SiC（Al）和SiC（Al/Y）纤维的组成化学式分别为SiC1.23O0.05Y0.05 ,SiC1.20O0.057Al0.014和SiC1.14O0.067Y0.003Al0.011,在高温烧结过程有除碳脱氧和纯化纤维的作用。SiC（M）纤维表面有极薄（20nm左右）的富碳层,并且碳含量由表及里降低,纤维内部组成稳定。SiC（M）纤维中主要存在β-SiC晶粒（20～50nm）及少量的α-SiC晶粒,同时含有部分石墨结晶的游离碳。在由Si-C-O-M纤维高温烧结制备SiC（M）纤维的过程中,纤维的抗拉强度随着烧结温度呈现“马鞍型”的变化。降低Si-C-O-M纤维中的氧含量,可以有效地减少在1400～1600℃SiCxOy相的热分解,在纤维中引入致密化元素Y、Al,可以显著抑制在这一温区β-SiC晶粒的长大,这两方面的作用遏止了在1400～1600℃纤维的受损和强度降低。引入的Y、Al在1600℃开始产生致密化作用,并随着温度升高而加强,从而产生了在1600～1800℃纤维强度的回升。在1800℃以上,随着β-SiC晶粒的迅速粗大化,纤维缺陷增多而引起强度迅速降低。1800℃是适宜的制备高耐温性SiC纤维的烧结温度。控制纤维的氧含量以及引入致密化元素是获得高耐温性SiC纤维的两大关键控制因素。对SiC（Y）和SiC（Al）纤维的微观结构分析表明SiC（M）纤维中存在明显的烧结致密化作用,纤维中SiC颗粒呈粘结状态。高分辨TEM分析表明,在烧结SiC晶粒的晶界处,存在着起粘结作用的无定型相。致密化作用是Y、Al元素在烧结过程中,逐渐与O和C结合,并向晶界处偏移,在晶界处产生粘结作用从而促使SiC晶粒烧结而产生的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 SiC 纤维的研究背景

- 1.2 先驱体法制备连续SiC 纤维的优势与特点

- 1.3 先驱体法制备连续SiC 纤维的发展概况与趋势

- 1.3.1 国外SiC 纤维的发展概况

- 1.3.2 国内SiC 纤维的发展概况

- 1.3.3 先驱体法连续SiC 纤维的发展趋势

- 1.4 高耐温性SiC 纤维的研究概况

- 1.4.1 降低氧含量，消除SiCxOy 相，制备高纯SiC 纤维

- 1.4.2 引入致密化元素，利用高温脱除杂质反应制备高纯多晶SiC 纤维

- 1.4.3 维持无定型态，将分解反应延迟到更高温

- 1.5 论文研究思路

- 1.6 论文采用技术路线

- 1.7 论文研究内容

- 参考文献

- 第二章 实验

- 2.1 原材料及试剂

- 2.2 先驱体PMCS 的合成

- 2.2.1 聚二甲基硅烷PDMS 的干燥

- 2.2.2 超临界流体合成聚碳硅烷（SCFs-PCS）

- 2.2.3 超临界流体合成聚铝碳硅烷（SCFs-PACS）

- 2.2.4 不同分子量的聚碳硅烷LPCS 的合成

- 2.2.5 LPCS 热聚法合成先驱体PMCS

- 2.3 碳化硅纤维的制备

- 2.3.1 先驱体的熔融纺丝（Melt-Spinning）

- 2.3.2 原纤维的不熔化处理（Curing）

- 2.3.3 Si-C-O-M 纤维的制备（Pyrolysis）

- 2.3.4 SiC（M）纤维的制备（Sintering）

- 2.4 分析表征方法

- 2.4.1 结构与组成分析

- 2.4.2 形貌分析

- 2.4.3 物理化学性能分析

- 2.4.4 碳化硅纤维的性能测试

- 参考文献

- 第三章 超临界流体方法合成聚碳硅烷

- 3.1 超临界流体方法及其特点

- 3.1.1 超临界流体的特点

- 3.1.2 超临界流体方法在聚合物合成中的应用

- 3.1.3 由PDMS 合成PCS 过程分析

- 3.1.4 超临界流体介质的选择

- 3.2 超临界流体状态下合成PCS 的研究

- 3.2.1 二甲苯超临界流体状态的产生和控制

- 3.2.2 合成温度及保温时间对SCFs－PCS 合成的影响

- 3.2.3 二甲苯与PDMS 的配比对SCFs－PCS 合成的影响

- 3.2.4 合成条件对SCFs－PCS 元素组成的影响

- 3.2.5 合成温度及保温时间对SCFs－PCS 特性的影响

- 3.2.6 二甲苯与PDMS 的配比对SCFs－PCS 特性的影响

- 3.3 SCFs－PCS 与NP－PCS 和HP－PCS 的比较

- 3.3.1 三种PCS 特性的比较

- 3.3.2 三种PCS 的组成、结构比较

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 含钇、铝聚碳硅烷的合成与表征

- 4.1 超临界流体方法合成含铝聚碳硅烷

- 4.2 “LPCS 热聚法”合成PACS

- 4.2.1 原料LPCS 的合成与组成结构表征

- 4.2.2 PACS 的合成研究

- 4.2.3 PACS 的组成、结构与纺丝性研究

- 4.3 “LPCS 热聚法”合成含钇及钇铝复合聚碳硅烷研究

- 4.3.1 PYCS 的合成工艺研究

- 4.3.2 PYCS 的组成与结构研究

- 4.3.3 PYACS 的合成工艺研究

- 4.3.4 PYACS 的组成与结构研究

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 高耐温性SiC（M）纤维的制备及组成、结构和性能

- 5.1 含钇、铝高耐温性SiC 纤维的制备

- 5.1.1 PMCS 可纺性与分子结构的关系及其熔融纺丝

- 5.1.2 原纤维的低氧不熔化处理

- 5.1.3 由 PMCS 不熔化纤维制备 Si-C-O-M 纤维

- 5.1.4 高耐温性 SiC（M）纤维的制备

- 5.1.5 从 Si-C-O-Y 纤维到 SiC（Y）纤维组成、结构的演变

- 5.2 SiC（M）纤维的组成、结构与性能

- 5.2.1 元素组成分析

- 5.2.2 纤维的结构分析

- 5.2.3 纤维的力学性能评价

- 5.2.4 纤维的耐高温性能研究

- 5.2.5 纤维的高温抗氧化性能研究

- 5.2.6 高耐温性纤维烧结机理探讨

- 5.3 本章小结

- 参考文献

- 第六章 结论

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表的相关学术论文及专利

### 相关论文文献

- [1].纤维分散设备[J]. 中华纸业 2019(24)

- [2].那些花 纤维设计[J]. 辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报 2019(06)

- [3].玉米须纤维可纺性研究[J]. 山东纺织科技 2020(03)

- [4].银纤维电阻率连续检测装置的研制[J]. 中国纤检 2020(08)

- [5].浅谈醋青纤维与腈纶的鉴别方法[J]. 中国纤检 2020(09)

- [6].日本2017年第1季度的纤维品贸易[J]. 聚酯工业 2017(05)

- [7].关于革命性纤维与织物[J]. 智慧工厂 2016(09)

- [8].纺织纤维鉴别的探讨[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [9].纤维作品·城市细胞[J]. 辽宁经济管理干部学院.辽宁经济职业技术学院学报 2015(02)

- [10].纤维作品·炫[J]. 辽宁经济管理干部学院.辽宁经济职业技术学院学报 2015(02)

- [11].纤维,你吃够了吗?[J]. 健康之家 2016(11)

- [12].表象之外——服用纤维流行预测[J]. 纺织科学研究 2018(01)

- [13].如何选择富含纤维的食品[J]. 心血管病防治知识 2010(07)

- [14].纺纱纤维混和问题的再讨论[J]. 棉纺织技术 2013(08)

- [15].保暖纤维营造温暖生活[J]. 纺织服装周刊 2013(43)

- [16].越南的PET纤维工厂于2011年5月开始经营[J]. 聚酯工业 2011(03)

- [17].美国Nylstar推出护肤“黄金纤维”[J]. 纺织装饰科技 2011(03)

- [18].纤维检测:纤维鉴别的艺术和科学[J]. 中国纤检 2010(03)

- [19].AEL《从纤维到纸》第三期国际经典培训在上海成功举办[J]. 造纸信息 2010(07)

- [20].保健纤维的开发与研究现状[J]. 农村新技术 2009(12)

- [21].偏光显微镜在纤维定性中的应用[J]. 纺织检测与标准 2020(04)

- [22].细数纤维新材料“军民融合”的优劣利弊[J]. 中国纺织 2019(07)

- [23].纤维染料分析方法的研究进展[J]. 色谱 2017(02)

- [24].饲粮纤维对妊娠母猪繁殖性能的影响[J]. 饲料广角 2016(09)

- [25].纺织纤维的鉴别方法研究进展[J]. 印染助剂 2015(04)

- [26].粉煤灰纤维在造纸中的应用及研究进展[J]. 中国造纸 2015(08)

- [27].TENCEL~ C纤维化妆品[J]. 上海毛麻科技 2012(01)

- [28].国内外纤维名称及其定义比较研究[J]. 中国纤检 2009(07)

- [29].保健纤维的开发与研究现状[J]. 广西纺织科技 2008(05)

- [30].粉煤灰纤维的生产及应用[J]. 粉煤灰 2008(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcba789df5d067f9b1c90a2a.html