# 基于FPGA的公交专用车道检测系统的设计与实现

### 论文摘要

视频车辆检测技术是当今交通领域的研究和应用热点。融合了图像处理、计算机技术、人工智能等多学科先进技术,在信息处理方面优势明显,未来的发展潜力巨大。基于视频的车辆检测技术与传统的车辆检测方法相比,有着无可比拟的优点。计算机视觉为交通系统提供了更为直观方便的分析手段,交通环境中大量的信息来源于视觉,用计算机视觉技术来处理是一种自然的选择。它对于缓解交通阻塞,提高道路通过率,减少事故的发生具有重要的现实意义。基于FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的系统,可以充分利用硬件上的并行性,从本质上改善图像处理的速度,使得对大数据量的图像处理达到实时性。同时使用SOPC(System On a Programmable Chip)技术可以使设计灵活、可裁减、可扩充、可升级。本文设计了一个基于FPGA的公交专用车道检测系统,采用Altera公司的DE2开发板作为硬件平台,配合以CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互补氧化金属半导体)图像传感器对环境进行实时监控,VGA(Video Graphic Array,显示绘图阵列)显示器对监控环境进行显示,当有社会车辆进入到监控道路时,则在显示器上以红色矩形框标示非法入侵车辆,以提示监控人员进行处理。整个系统采用软件和硬件协同方式实现的。硬件方面：首先系统在总体需求分析基础上,设计和实现了各个模块,包括图像采集模块,SDRAM(Synchronous Dynamic RAM,同步动态随机存取存储器)模块,图像显示模块和车辆检测模块。通过在QuartusⅡ软件中编写Verilog HDL实现硬件系统,然后利用QuartusⅡ中的SOPC Builder搭建车辆检测模块,最后用Quartus Ⅱ构建整个硬件系统。算法方面：首先采用霍夫变换对车道进行识别,确定识别区域,然后采用帧间差分算法和腐蚀膨胀算法对车辆进行检测、线段编码分割算法进行车辆区域分割,最后提取各分割区域车辆的特征与模板进行匹配输出结果。软件方面：在Nios Ⅱ IDE环境下采用C语言对算法进行了编程并调试。经过一段时间的调试和运行,系统达到了较好的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景与提出

- 1.2 课题国内外研究现状

- 1.3 课题研究意义及设计方法

- 1.4 本文章节安排

- 第2章 系统软硬件开发平台及相关知识介绍

- 2.1 系统硬件开发平台

- 2.1.1 DE2开发平台

- 2.1.2 CMOS图像传感器

- 2.2 系统软件开发平台

- 2.2.1 Quartus Ⅱ软件平台

- 2.2.2 SOPC Builder软件平台

- 2.2.3 Nios Ⅱ IDE软件平台

- 2.3 车道检测和车辆检测算法

- 2.3.1 边缘点检测

- 2.3.2 Hough变换

- 2.3.3 帧间差分法

- 2.4 图像预处理

- 2.4.1 形态滤波

- 2.4.2 阴影消除

- 2.5 常用车辆分割算法

- 2.5.1 区域分割概述

- 2.5.2 获取区域几何特征

- 2.6 本系统采用的算法

- 2.7 小结

- 第3章 系统总体设计

- 3.1 系统需求分析

- 3.2 系统功能模块构建

- 3.3 系统总体设计

- 3.4 小结

- 第4章 系统硬件设计及实现

- 4.1 图像采集模块

- 2C传感器配置模块'>4.1.1 I2C传感器配置模块

- 4.1.2 CMOS传感器数据采集模块

- 4.1.3 格式转换模块

- 4.2 SDRAM模块

- 4.3 图像显示模块

- 4.4 车辆检测模块

- 4.4.1 帧差分模块

- 4.4.2 车道检测模块

- 4.4.3 预处理中的腐蚀膨胀模块

- 4.4.4 SOPC模块

- 4.5 小结

- 第5章 算法研究及系统软件设计实现

- 5.1 Nios Ⅱ系统介绍

- 5.2 Nios Ⅱ系统中算法实现

- 5.2.1 降低分辨率程序的设计

- 5.2.2 车辆阴影消除

- 5.2.3 区域分割算法

- 5.2.4 阈值确定

- 5.3 小结

- 第6章 系统调试及运行结果

- 6.1 系统调试

- 6.1.1 硬件调试

- 6.1.2 软件调试

- 6.2 遇到的问题及解决方法

- 6.3 系统运行结果

- 6.4 检测正确率

- 6.5 系统主要性能参数

- 6.6 小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1 论文工作总结

- 7.2 进一步工作展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市城市公交专用车道通行管理规定的通知[J]. 驻马店市人民政府公报 2015(04)

- [2].残奥会专用车道陆续启用[J]. 汽车与安全 2008(09)

- [3].北京市三环公交专用车道实施效果分析[J]. 交通工程 2017(01)

- [4].上海市公交专用车道发展困境与对策[J]. 城市交通 2016(03)

- [5].应用公交大数据评估和规划公交专用车道[J]. 数码世界 2019(11)

- [6].驻马店市人民政府关于进一步加强城市公交专用车道管理的通告[J]. 驻马店市人民政府公报 2016(04)

- [7].武汉市公交专用车道管理办法[J]. 武汉市人民政府公报 2016(17)

- [8].违规使用“奥运专用车道”将重罚[J]. 中学英语之友(高一版) 2008(09)

- [9].平交口左转专用车道设计关键技术总结[J]. 铁道勘测与设计 2015(04)

- [10].公交专用车道的网络化建设实践——以深圳市为例[J]. 城市交通 2012(03)

- [11].奥运专用车道上的“特权”车[J]. 汽车维修 2008(10)

- [12].奥运专用车道陆续停用[J]. 汽车与安全 2008(09)

- [13].《武汉市公交专用车道管理办法》10月实施[J]. 城市公共交通 2016(11)

- [14].广东三地试点电动车专用车道[J]. 电动自行车 2016(07)

- [15].英国拟用拼车专用车道缓解交通拥挤[J]. 道路交通与安全 2008(01)

- [16].郑州市人民政府关于印发郑州市公交专用车道管理暂行办法的通知[J]. 郑州市人民政府公报 2018(09)

- [17].多用途公交专用车道系统设计[J]. 山东交通科技 2012(06)

- [18].公交专用车道设置综合效益评估——以京通快速路为例[J]. 城市交通 2014(06)

- [19].公交专用车道设置条件及适应性探讨[J]. 交通与运输(学术版) 2009(01)

- [20].ETC 一张联通、畅通、安全、高效的智慧路网[J]. 交通建设与管理 2014(23)

- [21].许昌市人民政府办公室关于印发许昌市公交专用车道通行管理办法的通知[J]. 许昌市人民政府公报 2019(02)

- [22].驻马店市人民政府办公室关于印发驻马店市城市公交专用车道通行管理办法的通知[J]. 驻马店市人民政府公报 2018(06)

- [23].京通快速路公交专用车道建设效果评估[J]. 城市交通 2012(03)

- [24].穿梭 与爱车形影不离[J]. 家用汽车 2010(07)

- [25].俏皮话,调侃必备[J]. 创新作文(奇趣故事) 2010(08)

- [26].中小城市摩托车专用车道设置与实用效果分析[J]. 交通运输工程与信息学报 2014(01)

- [27].国标《奥林匹克专用车道标志和标线》的研究与编制[J]. 交通标准化 2008(04)

- [28].ETC专用车道通过率评价体系的建立与改进[J]. 中国交通信息化 2012(04)

- [29].四川ETC车道优化技术研究[J]. 科技创新导报 2017(14)

- [30].太原市公交快速化分析[J]. 山西建筑 2015(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcbaec5d3991f705be65e74b.html