# 超宽带高功率脉冲辐射源亚纳秒气体开关的研究

### 论文摘要

脉冲功率技术在科学试验、国防、生物医学以及环境保护等领域有着广泛的应用。亚纳秒气体开关的研究源于脉冲功率技术迅速发展的要求,是脉冲功率系统关键元件之一。纳秒脉冲气体击穿特性的研究工作推动了气体放电研究领域的完善和发展,具有重要的理论和实际意义。由于气体放电过程涉及到物理结构的不同层次(包括电子、原子、分子和光子),影响因素比较多,因而还没有一个理想模型能够对放电过程进行精确描述。本文以汤森德放电理论和经典流注放电理论为基础,用有限元软件ANSYS对亚纳秒气体开关的击穿过程进行建模仿真。通过改变气体开关的电极形状、电极间距和电极材料来对亚纳秒气体开关性能进行分析。要求气体开关具有导通时间快、工作寿命长、绝缘恢复能力强的优点。通过仿真结果分析表明:在高电压、小间隙的开关中,平板电极击穿时分散性很大,稳定性极差,一般不采用;随着电极间距的减小,电流密度峰值就越大。由于气体火花开关内的能耗与电流强度有关,当电流越大,开关击穿时电弧通道产生炙热气体和带电粒子也就越多,开关截止后开关的恢复速度也就越慢;电极材料应选用合金来减小电极的烧蚀,提高开关电极的使用寿命。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 超宽带高功率脉冲辐射源的简介

- 1.1.1 超宽带高功率脉冲辐射源的含义及应用

- 1.1.2 国内外超宽带高功率脉冲技术的研究现状

- 1.2 气体开关的简介

- 1.2.1 气体放电的发展

- 1.2.2 气体开关的种类

- 1.2.3 国内外气体开关的研究状况

- 1.2.4 亚纳秒气体开关的发展及研究意义

- 1.3 论文的研究目的和主要内容

- 第2章 气体火花开关的基本理论

- 2.1 气体放电的物理过程

- 2.1.1 电子崩

- 2.1.2 汤森德理论和帕邢定律

- 2.1.3 流注理论和击穿判据

- 2.2 气体火花开关的工作原理

- 2.2.1 放电的发展阶段

- 2.2.2 气体开关的电流特性和电阻特性

- 2.2.3 气体导电的伏安特性

- 2.3 本章小结

- 第3章 影响气体开关性能的因素

- 3.1 电极形状对开关性能的影响

- 3.1.1 离子在电场中的迁移运动

- 3.1.2 电子在电场中的运动规律

- 3.1.3 电场中电子的速度分布

- 3.2 电极间隙对开关性能的影响

- 3.2.1 亚纳秒气体开关放电的等效电路

- 3.2.2 气体开关中消耗的能量

- 3.2.3 火花间隙特征时间常数

- 3.3 电极材料对开关性能的影响

- 3.3.1 电极烧蚀的物理机制

- 3.3.2 电极材料的选取

- 3.4 本章小结

- 第4章 亚纳秒气体开关的设计

- 4.1 有限元方法

- 4.2 静电场中的有限元分析

- 4.2.1 麦克斯韦方程组

- 4.2.2 边界条件

- 4.2.3 静电场的有限元法

- 4.3 气体开关的设计

- 4.3.1 气体开关模型的建立

- 4.3.2 气体开关模型的验证

- 4.4 本章小结

- 第5章 亚纳秒气体开关的仿真与分析

- 5.1 气体开关的仿真

- 5.2 仿真结果及分析

- 5.2.1 电极形状的仿真结果

- 5.2.2 电极间距的仿真结果

- 5.2.3 电极材料的仿真结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].影响多间隙气体开关导通速度的因素分析与实验验证[J]. 现代应用物理 2019(04)

- [2].气体开关电弧物性参数计算及特性仿真研究与应用[J]. 高电压技术 2020(03)

- [3].小型场畸变气体开关的击穿抖动特性[J]. 强激光与粒子束 2018(10)

- [4].高压气体开关放电电极的显微结构表征[J]. 高压电器 2016(06)

- [5].大功率激光系统中气体开关工作气压的初步研究[J]. 南方能源建设 2016(02)

- [6].大功率能源模块中的石墨电极气体开关系统[J]. 强激光与粒子束 2014(04)

- [7].气体开关前沿陡化的实验研究[J]. 强激光与粒子束 2014(10)

- [8].多级多通道气体开关的实验研究[J]. 强激光与粒子束 2008(02)

- [9].长寿命铜钨合金气体开关电极的烧蚀形貌[J]. 中国电机工程学报 2017(08)

- [10].多级气体开关的电场优化设计[J]. 强激光与粒子束 2010(12)

- [11].工作系数对直流耐压气体开关间隙中初始电子发展特性的影响[J]. 高电压技术 2019(03)

- [12].多间隙气体开关光纤诊断[J]. 强激光与粒子束 2012(08)

- [13].气体开关管稳态击穿特性的仿真研究[J]. 世界科技研究与发展 2009(06)

- [14].多间隙气体开关绝缘子寿命[J]. 强激光与粒子束 2012(03)

- [15].场畸变气体开关寿命预测[J]. 中国电机工程学报 2011(19)

- [16].一种气流净化循环控制系统设计与实现[J]. 工业控制计算机 2018(08)

- [17].SF_6开关及GIS设备泄漏的克星 IAC510检测实录[J]. 电气制造 2010(04)

- [18].重复频率开关的热特性分析[J]. 科技经济导刊 2019(19)

- [19].触发管型气体开关导通时延的分析及估算[J]. 中国电机工程学报 2012(07)

- [20].多间隙气体开关触发特性[J]. 强激光与粒子束 2012(09)

- [21].强流电子加速器中气体开关与真空二极管的光学特性[J]. 强激光与粒子束 2010(12)

- [22].电晕均压多间隙串联气体开关特性实验[J]. 强激光与粒子束 2016(07)

- [23].纳秒快脉冲下气体开关的过电压击穿[J]. 中国电机工程学报 2013(07)

- [24].环保气体开关设备弹簧操作机构动力学仿真[J]. 电工电气 2017(06)

- [25].石墨型气体开关电接触面的温升分析[J]. 中国电机工程学报 2010(33)

- [26].用于LTD模块的多间隙气体开关[J]. 强激光与粒子束 2017(02)

- [27].三电极气体开关在LHCD高压电源中的应用研究[J]. 电源学报 2016(03)

- [28].200kV小型低电感气体开关[J]. 强激光与粒子束 2014(04)

- [29].2MV陡前沿冲击试验装置同步技术研究[J]. 云南电力技术 2015(02)

- [30].直流叠加脉冲电压下FLTD气体开关击穿特性[J]. 强激光与粒子束 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcc5f7463cd638134ff79241.html