# 超声波在天然染料染色中的应用研究

### 论文摘要

从超声波对天然染料溶解性能和分散性能的影响以及对纤维微结构的影响出发,研究了超声波促进天然染料染色的作用机理,探讨了超声波天然染料染色的最佳工艺条件和超声波对染色织物牢度的影响。采用紫外可见分光光度计和激光粒度仪分析了超声波对天然染料大黄素在水中溶解性及粒度的影响,通过SEM、FTIR、XRD、TGA等现代测试手段分析了超声波对PTT和PLA纤维的形态结构、化学结构、结晶形态、热性能等纤维的影响。研究表明:超声波能够有效降低大黄素染料的粒度,提高染料在水中的溶解性;短时间超声波处理基本不改变PTT和PLA纤维的化学结构,但使纤维表面低聚物含量减少。超声波处理不会引起PTT和PLA纤维内部晶体结构的变化,但使结晶度略有下降;超声波处理对纤维热性能影响不大,使PTT及PLA纤维断裂强力有所下降,但下降程度不大,不影响纤维使用要求。进一步分析超声波条件下大黄素上染PTT及PLA纤维的染色动力学参数。研究表明:大黄素65℃上染PTT纤维时,超声波染色速率常数比无超声波染色增大22.9%,半染时间缩短65.09%,扩散系数增大3倍多,活化能降低34.07%,而大黄素65℃染PLA纤维时,超声波染色速率常数比无超声波染色增大25.38%,半染时间缩短62.42%,扩散系数增大将近2倍,活化能降低42.25%。超声波可以提高染料的扩散速率和扩散系数,缩短半染时间,降低染色活化能。通过单因素分析,探讨了大黄素天然染料上染PTT和PLA纤维的最佳染色工艺。在最佳染色工艺条件下,分析了超声波对染色产品摩擦牢度、耐洗牢度及耐晒牢度等染色牢度的影响。研究表明:在超声波条件下PTT织物最佳工艺为:超声波功率0.3875W/cm2、频率40kHz、染料用量3%(owf)、染色温度65℃,染色时间60min。PLA织物最佳工艺为:超声波功率0.3875W/cm2、频率40kHz、染料用量5%(owf)、染色温度65℃,染色时间60min。与相同条件下染色工艺相比,超声波能够明显提高PTT和PLA染色品的上染率和K/S值,节约染色时间,对摩擦牢度和耐水洗牢度影响不大,但能够提高染色产品的日晒牢度0.5级。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 天然染料研究现状及趋势

- 1.2 天然染料用于合成纤维的染色性能

- 1.3 超声波特性及其在纺织品工业的应用

- 1.4 课题研究意义和主要内容

- 1.4.1 课题研究的意义

- 1.4.2 课题研究的内容

- 参考文献

- 第二章 超声波对染液及纤维的影响

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验材料、药品及仪器

- 2.1.2 实验方法

- 2.2 超声波实际功率的测定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 超声波作用对染料粒度的影响

- 2.3.2 超声波作用对染料溶解性能的影响

- 2.3.3 超声波作用对纤维表面形态的影响

- 2.3.4 超声波作用对纤维结晶形态的影响

- 2.3.5 超声波作用对纤维化学结构的影响

- 2.3.6 超声波作用对纤维热性能的影响

- 2.3.7 超声波作用对纤维强力的影响

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 超声波对天然染料染色过程作用机理研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 实验材料、药品及仪器

- 3.1.2 实验方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 标准曲线

- 3.2.2 上染速率曲线

- 3.2.3 染色动力学参数

- 3.2.4 扩散系数

- 3.2.5 活化能

- 3.3 本章小结

- 参考文献

- 第四章 超声波染色工艺研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 实验材料、药品及仪器

- 4.1.2 实验方法

- 4.1.3.测试方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 超声波功率对染色效果的影响

- 4.2.2 染色温度对染色效果的影响

- 4.2.3 染色时间对染色效果的影响

- 4.2.4 染浴 pH 对染色效果的影响

- 4.2.5 染料的提升性

- 4.2.6 染色织物牢度测试

- 4.3 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].天然染料染色印花加工中存在的问题及研究进展[J]. 纺织导报 2017(04)

- [2].天然植物染料染色纺织品的抗菌性能试验[J]. 化纤与纺织技术 2019(04)

- [3].天然染料染色研究现状及其服装产品的设计开发[J]. 上海毛麻科技 2014(02)

- [4].涤棉针织布用耐碱型分散染料染色的工艺实践[J]. 纺织科技进展 2016(12)

- [5].提高分散染料染色工艺放样准确率的研究[J]. 针织工业 2015(09)

- [6].聚乙烯纤维的分散染料染色[J]. 印染 2017(02)

- [7].仪纶纤维织物的分散染料染色[J]. 印染 2017(14)

- [8].浅谈天然植物染料染色的尝试[J]. 山东纺织经济 2010(03)

- [9].黄色植物染料染色毛织物的鉴别方法[J]. 毛纺科技 2018(06)

- [10].棉织物的超临界流体分散染料染色[J]. 印染 2017(06)

- [11].羊毛酸性媒介染料染色的进展[J]. 河北纺织 2008(04)

- [12].天然茶染料染色研究进展[J]. 丝绸 2012(09)

- [13].低碱活性红染料染色柞木单板的工艺研究[J]. 辽宁林业科技 2020(04)

- [14].新合成纤维与分散染料染色(一)[J]. 印染 2012(12)

- [15].聚乙烯吡咯烷酮对直接染料染色的影响[J]. 染料与染色 2008(04)

- [16].低盐活性红染料染色柞木单板的工艺与性能[J]. 森林工程 2020(06)

- [17].基于微型光纤光谱技术的有氧和抑氧条件下植物染料染色丝织品的褪色研究[J]. 丝绸 2019(09)

- [18].纤维素酶对不同染料染色针织物抛光效果比较[J]. 针织工业 2014(03)

- [19].微胶囊化对分散染料染色热力学的影响[J]. 印染助剂 2011(08)

- [20].新型双胍型功能分散染料染色及抑菌性研究[J]. 针织工业 2019(11)

- [21].纯亚麻的植物染料染色工艺过程设计[J]. 辽宁丝绸 2017(01)

- [22].分散染料染色废水处理工程的设计及运行[J]. 中国给水排水 2010(18)

- [23].聚乙烯吡咯烷酮对直接染料染色的影响[J]. 印染助剂 2008(03)

- [24].海娜及其他阿拉伯植物染料染色研究[J]. 毛纺科技 2008(11)

- [25].低熔点皮芯复合纤维性能分析及分散染料染色工艺[J]. 浙江理工大学学报 2011(01)

- [26].阳离子改性对脱色羊绒酸性媒介染料染色的影响[J]. 毛纺科技 2018(03)

- [27].聚乳酸纺粘非织造布分散染料染色工艺研究[J]. 丝绸 2012(08)

- [28].生物基尼龙56织物的还原染料染色[J]. 印染 2019(24)

- [29].分散染料染色后的酸性还原清洗工艺[J]. 印染助剂 2016(04)

- [30].芳砜纶纤维的阳离子染料染色[J]. 印染 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fcd0e69e643cb3d21bdfb39a.html