# 建筑结构加固施工技术的应用李娜

绩溪县诚信建设工程质量检测有限公司安徽省245300

摘要：随着我国建筑行业的飞速发展，在未来的发展趋势下，建筑物的加固、改造施工作业范围将不断扩大，新型的结构加固技术也将得到不断的运用。由此可见，重视对我国建筑工程结构加固施工建设是一项非常重要的任务，必须要引起相关人员的重视。本文探讨了建筑结构加固施工技术的应用。

关键词：建筑；结构加固；施工技术；应用

现代建筑对安全的要求越来越高，引起建筑加固的因素有很多，包括自然灾害、人为破坏、建筑的长时期使用出现的损害等。只有增强建筑使用功能，这样才能满足不断日益增长的社会主义市场经济需求，满足人们对居住环境的要求，促进房产业的稳步发展，提高建筑的社会效益与经济效益。今后，随着技术的进步和经济的发展，加固技术也会提高，更多的新工艺和新技术能更好地满足加固的需求。

1结构加固技术的作用

结构加固技术概念很简单，就是对建筑工程加固补强。在实际施工中，需要专业的施工人员根据多年的施工经验和科学的分析，针对房屋建筑的特点和功能，采用相应的手段和技术进行结构加固。结构加固技术的作用笼统的说，就是满足了现代建筑新的功能要求，提高了其质量和正常使用，同时在成本节约和建筑物寿命方面也有好处。

下面我们从三个方面介绍结构加固技术的作用：

1.1延长建筑使用年限

建筑的质量是其重要的一项指标，使用寿命同样也是。但是前文我们提到，在我国城市建筑施工有很多的制约因素和不足，导致了我国建筑工程的使用寿命受到了很大的影响。这些影响不仅缩短了建筑的使用寿命，而且也降低了其经济性和环保功能。如果在建筑施工中加入结构加固技术，可以大幅度降低不利因素对施工的影响，提高多结构和复杂环境中建筑的质量，延长建筑的使用寿命。

1.2提升建筑的耐久性

除了受到自然环境因素的影响之外，建筑的耐久性还会受到人为因素的影响。自然环境中的雨雪，强风，极端天气是主要的不利因素，其中自然灾害对建筑耐久性的影响是极为严重的。同时在人为因素方面，人为破坏对建筑耐久性具有十分不利的影响。结构加固技术可以极大的降低极端天气和灾害对于建筑的影响和破坏，同时能最大程度的降低人为因素的影响，使建筑的耐久性大大提高。

1.3提升建筑抗震性能

地震也属于自然灾害因素，但是在建筑中，抗震性往往都是单独的一项影响因素，因为地震对于建筑和人民生命财产的破坏是最严重的。如果在建筑中简化抗震性设计，施工中也不采取相应的抗震措施，那么建筑在地震发生时将要遭受到的打击会是毁灭性的。所以在抗震性方面，采取相应的结构加固技术至关重要，无论是材料应力方面还是建筑结构方面，结构加固技术可以使建筑的抗震性有一个整体性的提高，对于人民生命财产安全也是一个有力的保证。

1.4结构加固技术可以提升建筑的行业价值

结构加固技术对建筑行业具有重要的使用意义，可以提升建筑的安全性和稳定性，使行业建筑适应市场的需求和不断的发展。结构加固技术是建设中各种技术的结合体，在很多领域生都具有跨时代的意义，也是建筑行业的突破口。合理的使用结构加固技术，可以提高建筑的行业价值。

2建筑结构加固施工技术的应用

2.1增大截面加固技术

增大截面加固技术往往应用于使用钢筋混凝土做材料的建造工程中，通过在钢筋混凝土截面上受压比较严重的地方浇筑混凝土现浇层的方式来进行。增大截面加固技术指的是将混凝土浇筑在原受力构件的一侧或者是两侧，从而使混凝土构件的原截面面积增大，同时在上面增配一些钢筋来提升原构件的承载能力。增大截面加固技术主要适用于一些墙体、柱体、梁、板之类的构件。

2.2外包钢加固技术

外包钢加固技术指的是将型钢包裹在混凝土的四周或者两面上，从而提升的承载力。在实际的建筑施工时，对于形状不同的截面可以使用相应的包钢方法。对于矩形和方形的截面，可以使用四周包角钢同时在横向加入缀板的方式，对于弧形或者是圆柱形截面，可以使用扁钢加套箍加固技术。无论在实际操作时选择的是什么方法，只要原混凝土柱和型钢之间出现了缝隙，就要使用环氧砂浆、乳胶水泥浆或者是细石混凝土中的一种来进行填充，这种方法也叫做湿式外包法。如果原混凝土柱和型钢之间没有连接，那么就要使用干式外包法，不使用水泥砂浆。

2.3增加支点加固技术

增加支点加固技术可以减少构件的单位作用力，当建筑物遭受到外界的破坏时，可以增大构件的弯曲承受力，进而使的破坏程度降低。这种技术非常简单易行，但也存在着一些缺点。增加了支点后，原本的外观、功能和使用都会出现不同程度的损坏，的空间结构也会遭到破坏，最终使得空间减小。

2.4化学植筋技术

化学植筋技术是将钢筋等材料固定在建筑结构中，以达到加固的目的。需要预先找到建筑的薄弱部位，在混凝土结构中钻孔，并将钢筋固定在混凝土中，用化学试剂将二者粘合起来。值得注意的是，应不断调整钢筋的位置和方向，提高钢筋与混凝土的契合度，使钢筋混凝土结构发挥出最大的作用。粘合一段时间后应检查钢筋的位置是否与下料位置一致，确保钢筋没有发生偏移，才能进行后续的维护和保养。化学植筋技术主要应用于内部结构老化严重，承重能力大幅下降的建筑中，对于增加的稳定性有着重要的作用。

2.5改变受力体系的加固技术

改变受力体系加固技术是在建筑内部增加其他的受力结构，使的承重力加大，这样结构也会更加稳定。在施工之前应先了解原有的受力结构，将增加的受力结构与原有结构区分开，受力结构之间按照科学的方案布置，形成稳定的受力体系，从而发挥出1+1＞2的效果。一般来说改变受力体系的加固技术中应用的较为普遍的为预应力技术，即在建筑的受力结构中施加预应力，提高建筑的整体受力能力。由于改变受力体系的加固技术需要破坏建筑的内部结构，对建筑的影响较大，且施工周期较长，因此应用范围十分有限，常用于老化现象严重的建筑工程中。

2.6增补受拉钢筋加固技术

增补受拉钢筋加固技术是在建筑中受力较大的部分增加钢筋，主要应用在房梁和承重结构中，该技术的施工方法简单，对建筑的破坏程度较小，且效果比较明显，能够显著提高建筑承重能力，与其他施工技术相比具有明显的优势。目前，增补受拉钢筋加固技术越来越受到施工单位的重视，经过不断改良后可以应用到大多数的建筑工程中，具有广阔的发展前景。

2.7碳纤维加固措施

碳纤维加固措施相较于以上用钢结构或者混凝土材料有所不同，在房屋建筑加固中采用了碳素纤维和结构胶。在建筑结构主体构件表面，将碳纤维布或碳纤维板用树脂胶粘贴，同样对于建筑结构的承载力有明显的提高效果。这种加固措施由于材料清，所以施工很方便，相应的也有很广的适用面。这种加固措施的应用也存在着一定的局限性，和粘钢加固措施受限条件相似，同样不适用于C15以下强度的混凝土结构。

总之，在进行建筑施工过程中，应广泛应用结构加固技术，保证建筑的施工质量，才能使建筑的使用性能和功能性能发挥到最好，才能适应不断增长的建筑使用功能和施工质量要求，促进建筑施工的发展，从而有效提高建筑所带来的经济及社会效益。

参考文献：

[1]徐克鑫.钢筋混凝土建筑的加固技术分析[J].黑龙江科学.2015(10)

[2]杨志涛.混凝土结构加固取芯钻孔成孔控制[J].施工技术.2016(S1)

[3]牛占红,黄杰.论混凝土加固技术在建筑工程中的应用[J].科技致富向导.2015(08)

[4]王卫东,张帅.浅析混凝土加固技术在建筑工程中的应用[J].企业技术开发.2015(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fce7d67fb75f497bc14cdb51.html