# 多孔CCTO陶瓷的制备及性能研究

### 论文摘要

由于具有巨介电常数（高达104）、良好的温度稳定性（在100-600K间介电常数基本不变）以及很好的非线性特性,CaCu3Ti4O12 （CCTO）在高密度存储器、高能量电容器、压敏电阻等方面具有重要的应用前景。因此,CCTO材料得到了广泛的研究。但是CCTO存在介电损耗偏高、强烈的工艺敏感性,而且其介电机理尚存争议。值得关注的是,CCTO是一种n型半导体,有望在敏感性方面获得应用。为了拓展CCTO的应用领域,并进一步揭示CCTO基材料的非本征介电性能,本论文采用不同烧结工艺、淀粉造孔法、冷冻法等制备多孔CCTO陶瓷,研究其物相、显微结构、介电性能以及压敏性能,进一步探讨其介电机理。采用不同烧结工艺制备了多孔CCTO陶瓷,研究了烧结工艺对CCTO陶瓷相组成、显微结构、介电性能以及压敏性能的影响。当烧结温度低于1050℃时,CCTO陶瓷的气孔率在40%左右；当烧结温度在1100℃-1150℃时,气孔率处于10%-20%之间。随着烧结温度的提高,介电常数和介电损耗均增大。当烧结温度达到1100℃时,多孔CCTO陶瓷呈现良好的压敏特性,击穿电场为2.02kV/cm。不同温度预烧（950℃、1050℃、1100℃）的CCTO陶瓷粉末中加入不同含量（0%、5%、10%）的淀粉,然后采用低温（800℃-950℃）烧结的方法制备多孔CCTO陶瓷,并研究了其结构、介电性能和压敏性能。研究发现,随着淀粉含量的增加,气孔率明显提高。未加淀粉的样品气孔率在30-40%之间,添加5%淀粉的CCTO陶瓷气孔率提高到40-49%,而含10%淀粉的样品气孔率显著提高到60%左右。随着烧结温度的提高,气孔率有所降低。电阻率随着淀粉的加入而增大,介电常数随着预烧温度和烧结温度的提高而增大,而随着淀粉含量增加而降低；但是压敏性能不明显。CCTO预烧陶瓷粉末中加入不同量的PVA溶液,然后采用冷冻法制备了多孔CCTO陶瓷。陶瓷气孔率高达70%,并且介电性能良好：1kHz时,介电常数最高达990,且具有很好的温度稳定性。1065℃以上烧结的多孔CCTO陶瓷具有良好的压敏特性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 多孔陶瓷的研究概况

- 1.2.1 多孔陶瓷的分类

- 1.2.2 多孔陶瓷的特点

- 1.2.3 多孔陶瓷的制备方法

- 1.3 CCTO的研究概况

- 1.3.1 CCTO的结构

- 1.3.2 CCTO的介电性能

- 1.3.3 CCTO的介电机理

- 1.3.4 CCTO的制备方法

- 1.4 多孔CCTO陶瓷

- 1.5 课题的提出及研究意义

- 第二章 样品的制备和性能测试

- 2.1 实验原材料与设备

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 仪器设备

- 2.2 工艺流程

- 2.3 结构和性能测试

- 2.3.1 X射线衍射分析

- 2.3.2 气孔率的测定

- 2.3.3 显微结构分析

- 2.3.4 介电性能测试

- 2.3.5 阻抗谱测试

- 2.3.6 电压-电流性能测试

- 第三章 烧结工艺对多孔CCTO陶瓷性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 物相分析

- 3.3.2 烧结特性

- 3.3.3 显微结构

- 3.3.4 介电性能

- 3.3.5 复阻抗谱

- 3.3.6 电压-电流性能

- 3.4 本章小结

- 第四章 淀粉对CCTO陶瓷结构和性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 4.3 采用950℃预烧粉末制备CCTO多孔陶瓷

- 4.3.1 物相分析

- 4.3.2 烧结特性

- 4.3.3 显微结构

- 4.3.4 介电性能

- 4.4 采用1050℃预烧粉末制备CCTO多孔陶瓷

- 4.4.1 物相分析

- 4.4.2 烧结特性

- 4.4.3 介电性能

- 4.5 采用1100℃预烧粉末制备CCTO多孔陶瓷

- 4.5.1 物相分析

- 4.5.2 烧结特性

- 4.5.3 介电性能

- 4.6 本章小结

- 第五章 冷冻法制备CCTO多孔陶瓷

- 5.1 引言

- 5.2 实验过程

- 5.2.1 样品的制备

- 5.2.2 结构与性能测试

- 5.3 结果与分析

- 5.3.1 烧结特性

- 5.3.2 物相分析

- 5.3.3 显微结构

- 5.3.4 介电性能

- 5.3.5 阻抗谱

- 5.3.6 E-J曲线

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd0f80190063cf7a30fa2581.html