# 表面机械研磨处理对X80管线钢低温渗铝的影响

### 论文摘要

在油气输送中,管线钢服役条件复杂,介质腐蚀比较严重,直接影响着管线钢的使用寿命,为了提高管线钢的抗腐蚀性能,本论文通过表面机械研磨处理(SMAT)技术在X80管线钢表面制备出一定厚度的纳米结构表层,同时在渗剂中加入锌,降低渗剂熔点,提高其润湿性,然后在此基础上进行低温渗铝。在600℃以下,利用OM、显微硬度,分析了SMAT工艺对X80管线钢表层微观结构的稳定性；利用SEM、EDS,分析了SMAT预处理对X80管线钢低温渗铝层形貌特征、元素分布、渗层深度的影响；利用电化学腐蚀测试方法,研究了SMAT工艺对X80管线钢原始试样及渗铝后试样抗腐蚀性能的影响；通过测试渗铝X80管线钢试样在高温氧化前后的质量变化,分析了渗剂配方对抗氧化性的影响；利用XRD,研究了SMAT预处理后,X80管线钢获得的低温渗铝层表层物相成分,确定了X80管线钢的低温渗铝工艺。研究结果表明：在600℃以下,X80管线钢试样表面纳米层结构稳定,SMAT预处理后再包埋渗铝,与直接包埋渗铝所得到的渗铝层相比,渗铝层表面形貌更平整、更致密、渗层更厚；抗腐蚀性能从弱到强依次为：X80管线钢原始试样、SMAT处理后不渗铝的X80管线钢试样、渗铝但没有SMAT处理的X80线管钢试样、SMAT预处理后再渗铝的X80线管钢试样；渗铝层具有抗高温氧化性,随着Zn含量减少,渗层抗氧化能力增强；温度在400℃～530℃时,Zn含量为84.4%以下时,渗铝层表层主要以Fe2Al5为主,Zn含量达到84.4%以上时,渗铝层表层主要由Fe2Al5相和FeAl相组成；渗铝层硬度均高于基体硬度,锌含量在9.5%以下时,渗层表面硬度约为800HV0.1,锌含量在9.5%～84.4%时,渗层表面约为770HV0.1,锌含量增加到84.4%以上时,渗层表面硬度约为750HVo.1。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 管线钢

- 1.2.1 管线钢的发展趋势与现状

- 1.2.2 X80管线钢的研究现状

- 1.2.3 油气田管道防腐现状

- 1.3 表面机械研磨处理（SMAT）技术

- 1.4 其他表面纳米化技术简介

- 1.5 表面机械研磨处理（SMAT）对材料行为的影响

- 1.5.1 表面机械研磨处理（SMAT）对材料结构的影响

- 1.5.2 表面机械研磨处理（SMAT）对材料力学行为的影响

- 1.5.3 表面机械研磨处理（SMAT）对表面粗糙度的影响

- 1.5.4 表面机械研磨处理（SMAT）对材料抗腐蚀性能的影响

- 1.6 渗铝技术

- 1.6.1 渗铝技术的发展概况

- 1.6.2 渗铝的原理

- 1.6.3 传统渗铝工艺

- 1.6.4 粉末包埋渗铝的优缺点

- 1.6.5 表面机械研磨处理辅助渗铝机理

- 1.6.6 渗铝层组织抗高温氧化性机理

- 1.6.7 渗铝钢渗铝层的耐腐蚀机理

- 1.7 本课题研究的意义和内容

- 1.7.1 课题研究的意义

- 1.7.2 研究内容

- 第二章 试验材料、设备及分析方法

- 2.1 试验材料

- 2.1.1 试验基材

- 2.1.2 渗剂

- 2.2 试样制备

- 2.3 试验设备

- 2.3.1 表面纳米化试验机

- 2.3.2 渗铝罐的制备

- 2.4 试验工艺步骤

- 2.5 分析和测试方法

- 2.5.1 X射线衍射分析

- 2.5.2 光学显微镜分析

- 2.5.3 扫描电子显微镜分析

- 2.5.4 透射电镜

- 2.5.5 显微硬度测试

- 2.5.6 表面粗糙度测试

- 2.5.7 热稳定性

- 2.5.8 电化学腐蚀试验

- 第三章 SMAT对X80管线钢渗铝的影响

- 3.1 前言

- 3.2 X80管线钢表面变形层微观结构特征

- 3.2.1 X80管线钢组织观察

- 3.2.2 X80管线钢表面SMAT处理后横截面观察分析

- 3.2.3 表面粗糙度测试

- 3.2.4 退火稳定性比较

- 3.2.5 SMAT对显微硬度的影响

- 3.3 SMAT变形层微观结构对渗铝的影响

- 3.3.1 高温渗铝机理分析

- 3.3.2 低温渗铝机理分析

- 3.4 低温渗铝工艺研究

- 3.4.1 渗剂配方研究

- 3.4.2 温度对渗铝深度的影响

- 3.4.3 渗铝时间和锌含量对渗层的影响

- 3.4.4 SMAT对渗层深度的影响

- 3.4.5 SMAT与助渗剂Zn对渗铝过程的促进作用分析

- 3.4.6 渗铝机理分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 SMAT对X80管线钢组织及渗层性能的影响

- 4.1 渗层组织形貌特征

- 4.1.1 渗铝层的表面形貌

- 4.1.2 渗铝层的截面形貌

- 4.2 渗铝层元素组成及分布

- 4.2.1 渗铝层表面点能谱分析

- 4.2.2 渗铝层断面线能谱分析

- 4.2.3 渗铝层断面点能谱分析

- 4.3 渗铝层相成分分析

- 4.4 渗铝层硬度分析

- 4.5 电化学腐蚀试验

- 4.5.1 开路电位

- 4.5.2 腐蚀极化曲线测试

- 4.5.3 腐蚀形貌

- 4.5.4 渗铝层抗高温氧化性研究

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间公开发表论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].X80管道双腐蚀缺陷间相互作用规律研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [2].X80钢三点弯曲裂纹扩展试验及有限元模拟[J]. 兵器材料科学与工程 2020(03)

- [3].X80管线钢在硫酸盐还原菌作用下的腐蚀行为[J]. 表面技术 2020(09)

- [4].基于裂纹尖端张开角含轴向穿透裂纹X80管道极限压力预测[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [5].新研制自保护药芯焊丝在X80管线钢中的焊接试验[J]. 金属加工(热加工) 2017(08)

- [6].X80钢层流冷却温度场的有限元模拟[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [7].X80管线钢问题分析及应用[J]. 企业技术开发 2014(36)

- [8].X80钢在碱性环境中的应力腐蚀行为[J]. 腐蚀与防护 2014(06)

- [9].X80针状铁素体管线管的超高周疲劳行为[J]. 材料热处理学报 2020(04)

- [10].X80焊接热影响区组织与性能的模拟试验研究[J]. 石油管材与仪器 2020(02)

- [11].X80管线钢焊接接头拉伸断裂行为与断口形貌分析[J]. 建筑材料学报 2015(01)

- [12].高温预回火对X80螺旋埋弧焊管性能的影响[J]. 焊管 2015(11)

- [13].西气东输二线用X80级准Ф1219mm×22.0mm直缝埋弧焊管质量分析[J]. 焊管 2013(01)

- [14].高、低铌X80钢动态再结晶的分析与对比[J]. 材料研究与应用 2012(01)

- [15].屈强比对X80钢性能的影响[J]. 机械工程材料 2010(10)

- [16].X80管线钢焊接粗晶区的模拟研究[J]. 内蒙古石油化工 2008(16)

- [17].X80钢焊接接头在模拟天然气凝析液中的腐蚀行为[J]. 金属学报 2020(02)

- [18].X80钢管自保护药芯焊丝环焊缝成分及组织研究[J]. 焊接技术 2016(12)

- [19].X80级管线钢焊接接头疲劳性能分析[J]. 焊接技术 2017(04)

- [20].国产X80管线钢管焊接接头的力学性能[J]. 机械工程材料 2015(07)

- [21].环境因素对X80钢焊接接头腐蚀电化学行为的影响[J]. 金属热处理 2015(10)

- [22].X80钢在鄯善土壤模拟溶液中的腐蚀行为[J]. 石油化工腐蚀与防护 2013(04)

- [23].连铸-热轧区段X80钢中碳氮化物析出与固溶的实验研究[J]. 过程工程学报 2011(06)

- [24].X80大应变钢管焊接接头的疲劳性能[J]. 材料热处理学报 2016(08)

- [25].厚规格X80管线钢焊接接头微观组织及力学性能研究[J]. 南钢科技与管理 2020(01)

- [26].X80直缝埋弧焊管扩径焊缝开裂原因分析[J]. 焊管 2012(01)

- [27].卷取温度对X80管线钢组织和性能的影响[J]. 机械工程材料 2010(02)

- [28].国产X80管线钢的应变时效行为及预防措施[J]. 机械工程材料 2010(01)

- [29].X80级管线钢抗氢致开裂性能研究[J]. 热加工工艺 2009(20)

- [30].X80级别管线钢热影响区组织与性能研究[J]. 宽厚板 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd102b60d0511595f35bf54d.html