# 电站脱硫后新型烟囱防腐涂料的实验研究

### 论文摘要

本文基于电厂湿法烟气脱硫后烟气的特点及烟囱腐蚀现状,对电站脱硫后烟囱的新型防腐涂料进行了实验研究,旨在开发一种新型烟囱防腐涂料。利用硅烷偶联剂对聚氨酯进行了化学改性,制得了五种硅烷偶联剂改性聚氨酯。利用硅烷偶联剂合成有机硅低聚物,产物的傅立叶变换红外光谱分析(FTIR)显示,合成成功。利用有机硅低聚物对聚氨酯进行了化学改性,制得了四种有机硅低聚物改性聚氨酯。产物的傅立叶变换红外光谱(FTIR)显示,硅烷偶联剂改性和有机硅低聚物改性成功。为了验证涂层的防腐性能,利用硅烷偶联剂改性聚氨酯和有机硅低聚物改性聚氨酯制作防腐涂层,配制烟囱模拟冷凝酸液,进行了耐酸实验和Machu实验,考察了改性聚氨酯用于电站烟囱内壁防腐的性能。实验表明:硅烷偶联剂改性聚氨酯耐酸性能及涂层的附着力优于未经改性聚氨酯涂层,且第五种硅烷偶联剂改性聚氨酯性能最优;而有机硅低聚物改性聚氨酯的耐酸性能及涂层的附着力优于未经改性聚氨酯涂层,且第四种有机硅低聚物改性聚氨酯性能最优。热重分析结果表明:硅烷偶联剂改性对聚氨酯耐热性能影响不明显,改性聚氨酯耐热性能与硅烷偶联剂加入量不呈线性关系;而有机硅低聚物改性有利于聚氨酯耐热性能的提高。论文研究结果为湿法烟气脱硫后烟囱防腐提供了重要的依据和参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 燃煤电站湿法脱硫后烟气的特点

- 1.1.2 燃煤电站脱硫后烟囱防腐的必要性

- 1.2 常规烟囱防腐材料

- 1.2.1 聚脲

- 1.2.2 玻璃鳞片胶泥

- 1.2.3 钛钢

- 1.2.4 玻璃钢

- 1.2.5 耐硫酸腐蚀露点钢

- 1.2.6 泡沫玻璃砖

- 1.3 聚氨酯涂料

- 1.3.1 聚氨酯材料发展简史

- 1.3.2 聚氨酯树脂涂料分类

- 1.4 有机硅改性聚氨酯涂料方法

- 1.5 硅烷偶联剂简介

- 1.6 有机涂层的防腐机制及涂层的失效

- 1.6.1 有机涂层的防腐机制

- 1.6.2 涂层的失效与涂层下金属的腐蚀

- 1.7 本课题的研究对象、目的和研究内容

- 1.7.1 研究对象

- 1.7.2 研究目的

- 1.7.3 研究内容

- 1.8 本章小结

- 第2章 实验材料与仪器

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验仪器

- 2.3 本章小结

- 第3章 物质的制备

- 3.1 烟囱冷凝酸液的分析与模拟

- 3.1.2 离子色谱的优点

- 3.1.3 实验仪器及方法

- 3.1.4 标准曲线的绘制

- 3.1.5 冷凝酸液成分测定及配制

- 3.2 硅烷偶联剂改性聚氨酯的合成和表征

- 3.2.1 傅里叶变换红外光谱仪简介

- 3.2.2 未经改性聚氨酯的合成

- 3.2.3 未经改性聚氨酯的表征

- 3.2.4 硅烷偶联剂改性聚氨酯的合成

- 3.2.5 硅烷偶联剂改性聚氨酯的表征

- 3.3 有机硅低聚物改性聚氨酯的合成和表征

- 3.3.1 有机硅低聚物的合成

- 3.3.2 有机硅低聚物的表征

- 3.3.3 有机硅低聚物改性聚氨酯的合成

- 3.3.4 有机硅低聚物改性聚氨酯的表征

- 3.4 涂层的制备

- 3.4.1 钢片的磨抛

- 3.4.2 聚氨酯的涂覆及固化

- 3.5 本章小结

- 第4章 耐酸实验

- 4.1 耐酸实验原理及装置

- 4.2 耐酸实验结果与讨论

- 4.2.1 硅烷偶联剂改性聚氨酯实验结果与机理分析

- 4.2.2 有机硅低聚物改性聚氨酯实验结果与机理分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 Machu 实验

- 5.1 Machu 实验原理

- 5.2 Machu 实验结果与讨论

- 5.2.1 硅烷偶联剂改性聚氨酯实验结果与机理分析

- 5.2.2 有机硅低聚物改性聚氨酯实验结果与机理分析

- 5.3 本章小结

- 第6章 耐温性能分析

- 6.1 热重分析简介

- 6.1.1 TG 热分析装置结构

- 6.1.2 TG 法测定原理

- 6.1.3 TG 曲线的分析和计算方法

- 6.2 硅烷偶联剂改性聚氨酯热失重分析

- 6.3 有机硅低聚物改性聚氨酯热失重分析

- 6.4 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].硅烷改性聚氨酯的研制[J]. 有机硅材料 2020(01)

- [2].双组份改性聚氨酯材料强疏水防腐表面性能研究[J]. 全面腐蚀控制 2020(02)

- [3].一种硅烷改性聚氨酯三防漆的研制与性能研究[J]. 聚氨酯工业 2020(03)

- [4].石墨烯改性聚氨酯国内文献综述[J]. 化学推进剂与高分子材料 2017(03)

- [5].碳纳米管改性聚氨酯涂饰材料的性能研究[J]. 西部皮革 2016(15)

- [6].含氟聚硅氧烷改性聚氨酯的制备及性能研究[J]. 中国胶粘剂 2020(11)

- [7].改性聚氨酯无溶剂胶粘剂研究进展[J]. 广东化工 2016(06)

- [8].新型端硅烷改性聚氨酯树脂合成[J]. 聚氨酯工业 2016(02)

- [9].氟、硅改性聚氨酯材料的研究进展[J]. 化工科技 2013(05)

- [10].硅改性聚氨酯密封剂综述及国内研究进展[J]. 化工时刊 2009(08)

- [11].钼尾矿的表面处理及其改性聚氨酯[J]. 塑料 2019(05)

- [12].改性聚氨酯快速注浆堵水材料的研制及性能[J]. 煤田地质与勘探 2020(02)

- [13].D-氨基葡萄糖盐酸盐改性聚氨酯的制备及抗菌性能研究[J]. 广州化工 2020(09)

- [14].磺化杯芳烃改性聚氨酯复鞣剂的合成及其性能[J]. 陕西科技大学学报 2019(06)

- [15].改性聚氨酯海绵的合成及其油水分离性能[J]. 环境科学研究 2016(07)

- [16].纳米二氧化硅改性聚氨酯的制备及应用研究进展[J]. 化学工程与装备 2015(06)

- [17].葡萄糖改性聚氨酯微乳液的制备及其膜性能的研究[J]. 石油化工 2013(09)

- [18].聚乳酸改性聚氨酯微球的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2014(07)

- [19].粉煤灰改性聚氨酯技术及其应用[J]. 塑料科技 2013(02)

- [20].我国改性聚氨酯的研究现状[J]. 塑料制造 2010(10)

- [21].马来酸酐聚丁二烯改性聚氨酯涂层的耐水及耐蚀性研究[J]. 表面技术 2020(06)

- [22].改性聚氨酯防水材料的流变性能[J]. 高分子材料科学与工程 2009(01)

- [23].高速公路沥青路面裂缝修复中改性聚氨酯的应用[J]. 交通世界 2018(15)

- [24].有机硅/四针状氧化锌复合改性聚氨酯的制备和性能研究[J]. 广州城市职业学院学报 2016(04)

- [25].改性聚氨酯包膜剂的合成与性能研究[J]. 山西化工 2016(05)

- [26].合成革用水溶性改性聚氨酯的研究与应用进展[J]. 精细化工原料及中间体 2011(10)

- [27].合成革用水溶性改性聚氨酯的研究与应用进展[J]. 精细化工原料及中间体 2011(11)

- [28].石墨烯改性聚氨酯复合材料的研究进展[J]. 广州化工 2020(20)

- [29].溶剂型硅烷改性聚氨酯共性覆膜涂料的制备及性能评价[J]. 粘接 2019(05)

- [30].纳米填料改性聚氨酯研究进展[J]. 工程塑料应用 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd232d6ab7d4b0606cd3523d.html