# RPC材料的塑性损伤本构模型参数识别及有限元验证

### 论文摘要

RPC材料及其结构的失效破坏是以裂纹生成、扩展、及沿裂纹面的摩擦滑动为特征的。塑性损伤力学是求解这一类问题的有效方法。标量损伤与塑性耦合的模型可以反映RPC刚度软化的非弹性行为的主要特性。本文根据PRC材料的单轴及双轴力学试验数据,对RPC塑性损伤本构的模型参数和材料参数进行了参数识别。在商用有限元程序ABAQUS中,基于混凝土塑性损伤本构模型及识别出的参数,对RPC试件在单轴受拉、单轴受压及双轴受压下的力学性能进行数值模拟,并与试验数据进行对比,验证了所识别出的模型参数和材料参数的合理性。主要研究内容如下:1.依据RPC混凝土的单轴受拉、单轴受压及双轴受压室内试验结果,并在一定范围内进行假定,识别出RPC混凝土的塑性损伤本构模型的模型参数;2.通过对RPC损伤试验结果分析整理,提出RPC混凝土损伤因子与归一化非弹性应变存在一阶指数衰减关系;3.通过假定损伤因子与应力比的关系,将已有损伤试验材料参数识别的结果推广到不同配合比的RPC材料中;4.在ABAQUS中,基于混凝土塑性损伤本构模型及识别出的参数,对RPC混凝土单轴受拉试验、单轴受压试验及双轴受压试验进行数值模拟,验证了所识别出的模型参数及材料参数的合理性。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 RPC的研究现状及存在的问题

- 1.2.1 RPC主要性能

- 1.2.2 RPC的发展及应用前景

- 1.2.3 国内外应用情况

- 1.2.4 RPC研究中存在的问题

- 1.3 损伤力学的适用性

- 1.4 研究内容及思路

- 第二章 混凝土塑性损伤本构模型

- 2.1 有效应力不变量的引入

- 2.1.1 应变等价原理

- 2.1.2 连续度及损伤因子概念

- 2.1.3 有效应力不变量

- 2.2 非联合塑性流动

- 2.3 屈服函数

- 2.4 粘塑性正法则

- 2.5 本章小结

- 第三章 RPC材料参数的确定

- 3.1 考虑损伤影响的混凝土力学性能

- 3.1.1 单轴拉压应力行为

- 3.1.2 单轴循环应力行为

- 3.1.3 多轴应力行为

- 3.2 单轴受压压碎应变

- 3.3 单轴受拉开裂应变

- 3.4 基于试验的材料参数

- 3.5 本章小结

- 第四章 RPC塑性损伤本构模型参数识别

- 4.1 试验数据

- 4.2 本构模型参数的识别

- 4.2.1 基本参数

- 4.2.2 识别过程

- 4.3 本章小结

- 第五章 RPC本构试验的数值模拟

- 5.1 单轴受压试验的模拟

- 5.2 单轴受拉试验的模拟

- 5.3 双轴受压试验的模拟

- 5.3.1 有限元模型的建立

- 5.3.2 数值模拟的结果

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].考虑温度效应的煤岩损伤本构模型及参数分析[J]. 安全与环境学报 2019(06)

- [2].冲击破坏条件下煤的强度型统计损伤本构模型与分析[J]. 煤炭学报 2016(12)

- [3].基于连续损伤本构模型台阶爆破振动数值模拟研究[J]. 兵工学报 2016(S2)

- [4].考虑渗压的二长花岗岩流变损伤本构模型研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [5].考虑软硬物质双变形特征的脆性岩石损伤本构模型研究[J]. 应用力学学报 2020(03)

- [6].高温下岩石损伤本构模型研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [7].岩石三维弹塑性损伤本构模型研究[J]. 岩土工程学报 2017(06)

- [8].基于三轴压缩试验的岩石统计损伤本构模型[J]. 岩土工程学报 2013(11)

- [9].岩土损伤本构模型研究进展[J]. 重庆建筑 2008(08)

- [10].水泥土统计损伤本构模型研究[J]. 河北工业科技 2020(04)

- [11].混凝土单轴弹塑性损伤本构模型及参数确定[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [12].岩石弹塑性损伤本构模型建立及在隧道工程中的应用[J]. 岩土力学 2015(04)

- [13].致密砂岩Johnson-Holmquist损伤本构模型参数求取及验证[J]. 岩石力学与工程学报 2015(S2)

- [14].单轴加载状态下岩石多参数损伤本构模型研究[J]. 地下空间与工程学报 2013(03)

- [15].泥岩弹塑性损伤本构模型及其参数辨识[J]. 岩土力学 2009(12)

- [16].裂隙岩体中弹性波传播特性试验及宏细观损伤本构模型研究[J]. 岩土力学 2017(10)

- [17].考虑渐进性破坏的岩石损伤本构模型研究[J]. 地下空间与工程学报 2015(06)

- [18].渤海地区岩样的试验研究以及新型岩石损伤本构模型的建立[J]. 工程地质学报 2016(02)

- [19].轴承材料弹塑性损伤本构模型的研究[J]. 机械设计与制造 2019(03)

- [20].混凝土应变率型弹塑性损伤本构模型[J]. 建筑材料学报 2014(03)

- [21].混凝土弹塑性损伤本构模型的动力扩展[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [22].碳纤维混凝土的动态损伤本构模型[J]. 建筑科学 2011(11)

- [23].基于畸变能理论的岩石损伤本构模型研究[J]. 长江科学院院报 2020(01)

- [24].混凝土随机损伤本构模型研究新进展[J]. 工程力学 2018(08)

- [25].岩石摩尔-库仑弹塑性损伤本构模型及其主应力隐式返回映射算法研究[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [26].硬脆性岩石热–力–损伤本构模型及其初步运用[J]. 岩土工程学报 2017(08)

- [27].修正的钢筋混凝土等效材料塑性损伤本构模型及其在抗震分析中的应用[J]. 建筑结构 2015(08)

- [28].边坡失稳问题的非局部损伤本构建模[J]. 河南科学 2020(04)

- [29].内摩擦角对冻融岩石损伤本构模型的影响探讨[J]. 煤田地质与勘探 2019(04)

- [30].混凝土确定性及随机性损伤本构模型研究进展[J]. 工程力学 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd3c84700aa58015499070c7.html