# 基于神经网络的传输线故障识别方法研究

### 论文摘要

电力系统安全稳定的运行,对于国家经济发展、人们工作生活,乃至国防安全等各行各业均显得尤为重要。输电线路作为连接电力系统中各个环节的关键,其具有极高可靠性的重要意义不言自明。随着电力系统的不断发展,输电线路等级随之日益提高,输电距离也不断增加。当输电线路发生故障时,快速、准确的排除故障能够最大程度的减小故障带来的损失,这也是研究人员所面对的一个重要课题。相控分断技术能够有效减小开关动作过程中产生的涌流和暂态过程,在故障电流分断方面具有广阔的发展前景。而为实现在这方面的应用,首先要解决的就是要在尽可能短的时间内对故障类型进行正确的识别。人工神经网络,在近几十年里不断成熟,因其并行分布式的结构和强大的非线性数据处理能力,在对海量信息的分析方面有着特有的优势。而电力传输线是一个包含着大量数据信息的系统,短路故障类型判断从本质上来讲又属于一种模式识别,这刚好为人工神经网络提供了用武之地。本文的主要工作就是要验证以上两者结合的可行性。首先,概括的介绍了电力传输线中发生的主要故障类型及特点,了解了在短路故障类型识别方面国内外的研究现状。随后,介绍了人工神经网络的基本原理和结构,重点研究了BP神经网络和RBF神经网络的特点和算法。在利用Simulink软件建立了500kV传输线模型的基础上,对不同类型的短路故障仿真采样,提取了相应的故障特征向量,利用两种神经网络算法进行了故障类型识别并做比较。最后,在Visual Basic环境下建立了故障识别界面,以克服Matlab程序交互性差的弱点,使操作更加友好。本文进行了大量的实验工作,在故障波形仿真和类型识别等方面取得了十分理想的结果。在理论和实践两方面验证了利用神经网络判断传输线短路故障类型是切实可行的。同时也为后续研究工作提供了思路和方法上有利的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 电力系统故障概述

- 1.2.1 短路故障概念及产生原因

- 1.2.2 短路故障现象及其影响

- 1.3 国内外应用及研究现状

- 1.3.1 人工神经网络在电力系统中的应用现状

- 1.3.2 短路故障类型识别方法的研究现状

- 1.4 本文主要内容

- 2 人工神经网络基本理论

- 2.1 人工神经网络概述

- 2.1.1 生物神经元模型

- 2.1.2 人工神经网络发展

- 2.1.3 基本人工神经元模型

- 2.2 BP神经网络原理

- 2.2.1 正向传播算法

- 2.2.2 反向传播算法

- 2.2.3 网络结构的确定

- 2.3 RBF神经网络原理

- 2.3.1 RBF网络模型

- 2.3.2 RBF网络算法

- 2.4 本章小结

- 3 基于Simulink的传输线建模

- 3.1 传输线模型类型选取和建模平台介绍

- 3.1.1 模型类型介绍

- 3.1.2 建模平台介绍

- 3.2 基于Simulink的传输线建模及故障仿真

- 3.2.1 传输线路建模

- 3.2.2 传输线路短路故障仿真

- 3.3 本章小结

- 4 基于两种神经网络算法的故障类型识别

- 4.1 输入向量及目标输出向量的构成

- 4.1.1 输入向量的构成

- 4.1.2 目标输出向量的构成

- 4.2 训练、测试样本的建立

- 4.2.1 训练样本的建立

- 4.2.2 测试样本的建立

- 4.3 基于BP神经网络的故障类型识别

- 4.3.1 BP神经网络的建立及训练

- 4.3.2 BP神经网络性能测试

- 4.4 基于RBF神经网络的故障类型识别

- 4.4.1 RBF神经网络的建立及训练

- 4.4.2 RBF神经网络性能测试

- 4.4.3 BP神经网络与RBF神经网络的比较

- 4.5 本章小结

- 5 VB环境下的界面设计

- 5.1 VB与Matlab之间接口链接方法

- 5.1.1 链接方法介绍

- 5.1.2 调用指令介绍

- 5.2 VB环境下的界面设计

- 5.2.1 界面工作过程

- 5.2.2 界面设计及功能实现

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].有耗介质层上多导体传输线的电磁耦合时域分析方法[J]. 物理学报 2020(06)

- [2].一种频变传输线系统电磁脉冲响应的数值算法[J]. 北京邮电大学学报 2020(02)

- [3].任意截面的非平行多导体传输线瞬态分析[J]. 微波学报 2017(01)

- [4].多导体传输线高频分布参数分析[J]. 无线电工程 2017(08)

- [5].高频传输线分布参数的研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [6].高频信号传输线模型仿真验证研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [7].一种具有任意负载的有损传输线瞬态响应分析方法[J]. 山西电子技术 2016(01)

- [8].小型整体径向传输线的设计与实验[J]. 强激光与粒子束 2016(04)

- [9].一种有损非均匀传输线时域分析方法[J]. 强激光与粒子束 2016(11)

- [10].一种电磁场-传输线组合的时域有限差分方法[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [11].一种X型宽带复合左右手传输线的设计与分析[J]. 电波科学学报 2014(03)

- [12].高速电子系统非均匀传输线辐射问题[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(07)

- [13].磁绝缘传输线阻抗变化对空间电子流的影响[J]. 强激光与粒子束 2012(09)

- [14].基于左右手传输线的小型天线设计[J]. 信息安全与通信保密 2012(08)

- [15].传输线耦合下的差分对共模特性分析[J]. 仪器仪表学报 2011(07)

- [16].不等长非均匀有损耗传输线FDTD瞬态分析[J]. 电波科学学报 2011(04)

- [17].传输线时域响应格林函数分析法与数值拉普拉斯反变换方法的对比研究[J]. 现代电力 2011(05)

- [18].浅谈无耗均匀传输线的工作状态与特点[J]. 科技信息 2010(17)

- [19].人工传输线传输特性的分析与设计[J]. 通信技术 2010(09)

- [20].新型超宽带复合左右手传输线的设计与实现[J]. 电波科学学报 2010(03)

- [21].基于混合左右手和人工传输线的平面双定向耦合器[J]. 强激光与粒子束 2010(10)

- [22].蛇形防护线降低非平行传输线中串扰的研究[J]. 微波学报 2010(06)

- [23].基于复合左右手传输线90°移相器的设计[J]. 火力与指挥控制 2009(11)

- [24].基于复合左右手传输线小型化功分器的设计[J]. 微波学报 2008(06)

- [25].初级试验平台磁绝缘传输线的电路模拟[J]. 强激光与粒子束 2008(05)

- [26].平行螺旋传输线用于岩土形变分布式测量的机理研究[J]. 传感技术学报 2020(01)

- [27].基于传输线方程的多根非平行传输线串扰分析[J]. 现代电子技术 2017(01)

- [28].非均匀多导体传输线高频场线耦合分析中的边界条件[J]. 强激光与粒子束 2017(09)

- [29].基于螺旋平行传输线的时域反射监测技术研究[J]. 计算机测量与控制 2015(12)

- [30].略谈λ/4传输线的实际应用[J]. 西部广播电视 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd47bb5f055218309bf41bae.html