# BAS集成控制技术对智能建筑的节能优化研究

中国汽车工业工程有限公司天津300113

摘要：以国内外智能建筑控制系统的研究为依据，结合智能建筑的发展历史，旨在研究集成控制技术下，分析以ＢＡＳ系统为核心的智能建筑如何优化控制设备的运行能耗，带来能源和成本上的节省，并举例分析，系统探讨集成控制技术下智能建筑对社会节能减排的研究有重要意义。

关键词：BAS集成控制技术；智能建筑；节能优化研究

引言

当科技迈入２１世纪，信息产业高速发展，人们对于居住环境的要求也随着经济的增长而不断提高，他们越来越希望看到智能、舒适、人性化的高质量生活环境。伴随着经济发展的同时，全球能源透支，政府对于能源消耗的标准也越定越高，节能、减排、环保、低能耗，这都成了智能建筑不断发展的动力。在智能化生活的形势下，不断研发节能材料，优化监控系统的智能建筑逐渐成了新一代的主流趋势。

1关于建筑智能化的发展与初步研究

１．１智能建筑的定义及发展

智能建筑是２１世纪互联网科技与建筑艺术结合的新兴产物，根据用户的需要进行优化设计，综合考虑环境友好问题；居住的舒适度；工作的效率，建筑安全问题等模块，旨在用科技为用户提供一个舒适、高效、人性的居住环境。１９８４年，第一座带有智能化概念的建筑物ＣＩＴＹＰＬＡＣＥ在美国的哈特福德市建成，从此智能建筑便在欧、日等地迅速蓬勃起来。１９９０年，北京“发展大楼”揭开了我国智能建筑的序幕，随后上海、广东、深圳等地涌现出大批智能楼宇大厦。截至目前，智能建筑在我国的大中城市已基本普遍，住宅小区智能化在经济发达地区已达９０％。随着科技的不断进步，智能建筑智能以创造安全高效的生活环境为目标，强调健康、智能、节能的主题，并将电脑技术，通信技术应用在建筑结构中，降低建筑在空调、通风、照明等方面的能耗，可比建常规筑节能３０％以上。

１．２智能化保障－４Ｃ技术的应用

传统的控制技术习惯性将控制系统集中在一个设备上便于管理，但成本之高，效率之低，近几年，智能建筑逐渐采取设备分散，管理集中的模式，对于建筑功能不同的系统如空调、照明等，会分配一个独立的控制器和控制子系统，以４Ｃ技术（Ｃｏｍｐｕｔｅｒ计算机技术、Ｃｏｎｔｒｏｌ控制技术、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ通信技术、ＣＲＴ图形显示技术）为基础，通过ＢＡＳ集成技术对所有的系统、子系统进行监控管理，使得各系统成为一个有机的整体，而分系统之间能够相互连接，进行信息的交换，共同管理系统运行。

2以ＢＡＳ为核心的集成控制技术的运行原理

２．１ＢＡＳ的技术关键：集成控制技术

由于不同厂商提供的设备子系统不同，各子系统之间的连接变得困难，而集成控制就是通过标准化协议，对设备的生产进行统一规范，使自控设备能够集成在一起，系统之间可以自由通信，从而节约控制成本，减少投资成本，降低运行维护费用，方便操作和维修。ＬｏｎＷｏｒｋｓ是设备监控系统的一种开放性控制技术，也是目前集成控制技术的基础性技术，它是采用神经元芯片技术，在ＩＳＯ的七层协议上实现的网络控制技术。它可以把不同厂家的空调、照明、消防、排水、电梯等设备一体化集中，从而降低安装费用，节约运行费用。与传统的控制系统相比，ＬｏｎＷｏｒｋｓ技术没有了中央控制器，在系统的成本上节省了一部分资金和费用，并以神经元芯片作为节点处理，使用同一个通信协议，通过神经元这个高度集成的节点处理器，可以与其他节点互通信息，完成整个系统的集成。

２．２三层网格结构实现集成控制

智能建筑的ＢＡＳ系统作为智能建筑三大系统的基础，利用前馈控制技术和数字通信等技术，以三层网格结构实现集成控制，第一层是以太网为干线的控制域，是数据集中处理和控制的中心，完成对系统的智能调控；第二层由每个分站独立采集现场设备的数据，再将分站集中起来与中央控制站进行数据传输；第三层各子站通过控制器相互连接，实现子站与设备之间信号的传入与输出，再由子站连接器与分站总线联结，使整个系统连接称为整体，各系统与子系统之间相互连接，方便安装维修，降低成本。

２．３四大子系统的应用保障建筑智能

电气设备自动化系统。各种电器设备的自动化是建筑智能化的基础，例如对中央空调的监控，及时调整空调的制冷制热，节约建筑的能耗，同时保证照明和通风系统的正常工作。消防系统。随着建筑设备的增加，火灾带来的损失不可估量，为此，消防系统专门配备了识烟报警、火灾探测等设备，使得系统可以及时探测到火灾发生点，合理控制灾情，最大程度的减少损失。安保系统。安保是整个建筑的安全保障，利用先进的电子监控设备对建筑的全方面进行无死角监控，包括防盗、监控、报警在内的几大系统为建筑的安保保驾护航。声频系统。在建筑的广播程序或者报警程序中，声频系统是关键，会议室、购物场所、客房和多功能厅都需要音频，所以保证声频系统的传输质量是必不可少的工作。

3集成控制技术在智能建筑行业中的应用

３．１举例探讨ＢＡＳ应用部署

佛山环球国际广场：（１）中央空调采用了ＢＡ技术为核心的监控系统，自动处理空气质量，根据室内工作人员数量自动调节温度变化；同时该系统还有远程操控、自动开关机等功能，并保留数据，供值班人员监控。（２）包括室内智能照明、大楼外立面装饰，楼层照明灯在内的照明子系统均采用智能照明与控制系统，最大化减少能源消耗。（３）通过盘管机的时间型控制计费制度，不仅对大厦的水表、电表以及空调能量表进行及时准确的记表，而且在ＢＡ监控技术的条件下，具备了远程自动控制和自动关阀功能，实现建筑的节能。

３．２集成控制技术带来的成本降低和能耗减少的统计

一栋大楼的整个生命周期里，４０％的成本都与能源有关。就环球国际广场来说，每年大厦可节约的用工成本支出约３５００００元，采用建筑智能化监控系统后，该大厦每年可节约人工成本支出２７００００元。青岛西海岸新区的中德生态园体验中心，采用智能楼宇控制技术，每年可节约１３０万千瓦时的一次能耗，运行费用降低５０万元，比国家标准节能达９０％以上。重庆首个绿色智能建筑在运行一年后统计，整个建筑的节能率为７９％，节水率约５８％，每年可省下电费近１１７万元，水费四万多，标准煤的吨数也减少了８２８吨，二氧化碳排放降低２１７４吨。

结语

互联网技术在现有智能建筑的控制体系中占据着非常大的比重，未来几年，互联网、云计算、大数据，这些现代生活中炙手可热的技术自然会与智能建筑挂钩，例如大规模的数据保存技术，来解决当前数据保存时间少的问题；更高效的数据管理运行技术，实现日益庞大的数据采集管理；更完善的系统控制，来更精准地控制日趋复杂的楼宇系统。此外，在现有基础上，智能建筑的未来还会融入新兴的环保生态学、生物工程学、新材料学等多学科多技术，追求更节省的建筑面积，更简单的生物识别，更美的设计造型，更强大的数据处理以及更舒适的生活环境。

参考文献：

［１］杨娜．智能建筑节能技术探析［Ｊ］．智能建筑与智能城市，２０１６，（１１）．

［２］阮思忠．智能楼宇建筑中楼宇智能化技术的应用［Ｊ］．智能城市，２０１７，（０２）．

［３］陈明．智能建筑系统集成的设计与实现［Ｊ］．智能建筑与城市信息，２０１４，（０７）．

［４］王建云．ＬｏｎＷｏｒｋｓ技术在智能建筑系统集成中的应用［Ｊ］．低压电器，２０1６，（０７）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd525cc43be119ecefb6f4d7.html