# 水文地质问题在工程地质勘察中的重要性宋海书

中国煤炭地质总局第一勘探局科教中心河北邢台054000

摘要：最近几年，我国社会经济水平显著提升，大型工程项目也在不断的增多，水文地质问题得到了技术人员的广泛关注。本文在分析水文地质问题给工程地质勘察工作带来的影响的基础上，给出了有效的应对措施。

关键词：水文地质；工程地质勘察；重要性

引言

众所周知，水文地质危害对于建筑工程的影响范围越来越大，大多数建筑工程项目没有意识到水文地质危害对于建筑工程的影响，在勘测过程中也忽视了对于水文地质危害的控制，地质勘察工作存在较大的问题，影响地质勘察工作的顺利开展和建筑工程项目质量的保证。

1水文地质概述

水文地质描绘了自然界中地下水的各种变化和运动的现象，主要涉及了地下水的分布和形成规律、地下水的物理性质和化学成分、地下水资源的合理利用以及地下水对工程建设和矿山开采的不利影响及其防治等。工程地质勘察技术人员进行勘察的过程中，往往会因为对施工项目评估失当的问题，进而导致地下水造成的建筑物质量下降。因此深入剖析水文地质问题，对提高岩体建筑物和工程质量具有重要意义。

2工程地质及水文地质勘察的重要性

在工程建设中做好地质和水文勘察，主要目的是在了解施工现场具体水文地质情况的基础上制定合理的应对措施。比如了解水文地质的情况可以以这些参数为依据做好地基埋深处理，通过地基的深度再来推断合理的埋深范围。在实际工程地基设计中，由于部分地区地下水位高，为保证实际地基基础埋深在合理范围内，可以通过相应措施降低水位，使建筑物的埋深在地下水位以下，保证建筑物的埋深位置不受到地下水的影响。此外，地基硬度对于整个建设工程来说至关重要，为避免地基在地下水流的影响下而将降低其硬度，从而出现软化和湿陷的问题，必须开展相应的水文地质调查，做好对土壤的保护工作，避免因为土壤干裂而影响工程地基。其次，水文地质的情况还会对建筑工程整体质量产生影响。当地下水稳高低不平时就会影响岩石的平衡性，地下水中的盐类物质上涌会对建筑物基础产生腐蚀。而且当基础被腐蚀以后，建筑物基础承载力降低，水位上升引起暗河积水，这时建筑物就可能会出现裂缝或断裂的情况。而当地下水位降低时地下水对建筑物产生的压力变小，建筑物基础水压下调，地基下沉，建筑物便可能会出现凹陷的问题，导致岩石层土壤中的固体颗粒流失，这样建筑基础结构就遭到了破坏，其硬度等性能下降，对建筑物整体结构来说非常不利。此外，水文地质勘察工作对建筑物支护作用产生影响。当水动力循环被破坏时，工程建筑在施工中又可能要应用挖掘机等进行开挖，这时建筑洪城整体稳定性和安全性将遭到破坏。尤其在高层建筑的施工中，楼层高所以地基就更深，为降低地下水位往往采取抽水或垂直开挖方式，导致地下水位在的位置受到影响，破坏了地下岩层的结构，最终影响工程地基建设，导致整个建筑工程使用寿命下降。

3工程地质勘察中的水文地质问题分析

3.1地下水位对岩土体物理性质的影响

地下水位所带来的一系列影响还包括其对工程周围的岩土体所造成的影响，不仅仅体现在会导致其发生膨胀或冷缩，最重要的是该过程无任何规律，完全是随机出现的，加大了预防地裂等问题的难度，严重威胁到工程建筑物的稳定和安全。

3.2地下水对地下结构的压力

地基地表建设是建筑工程的基础建筑工作中重要的一部分，在合理的建筑作业中，自然条件下地下水的压力不会对地基以及地表结构产生危害，但有些建筑企业在建设开始之前，没有做好相关的地质勘察问题，特别是对于地质水文方面的勘测，使得在施工过程中对水文以及地址环境产生较大的更改，破坏了地质以及水文平衡，使得地下水压力增大，当地下水压力作用超过建筑工程实际承载压力时就会发生基坑突涌现象和流沙情况，继而使得施工工作无法顺利进行，也会对建筑工程的地表环境造成一定的危害。地下水文失衡是影响地下结构稳定程度的重要因素，建设单位必须重视对地下水文平衡工作的实施，做好相关勘测工作。

4针对工程地质勘测中出现的水文地质问题的应对措施

4.1重视水理性质的分析

岩石水理性质分析是工程地质勘察的重要环节。岩土水理性质包括岩土的容水性（岩土所能容纳一定水量的能力）、持水性（岩土依靠分子力和毛细力保持一定液态水的能力）、给水性（岩土中保持的水在重力作用下能够自由留出一定数量水的能力）和透水性（岩土能使水下渗通过的性能）。岩土的水理性质与地下水密切相关，且不同的地下水对岩石的水理性质有不同的影响。分析岩石的水理性质有利于了解岩土和地下水之间的相互作用关系，确保岩体施工工程的有效开展并提高建筑物的稳定性。

4.2根据施工项目的特点选择合适的勘察方法

不同的建筑工程项目，由于其现场条件和质量要求不同，所以选择的勘察方式也不相同。所以在应用勘察方法时首先要了解建设工程的内容，然后再选择合适的勘察手段和相应勘察设备。为保证勘察报告的有效性，需要采用相应的技术售电对勘察结果进行检验分析，及时处理报告中可能出现的问题。在勘察中要注意突出勘察重点，通过对环境和地质因素的运用保证在编制这些数据时是和实际施工要求一致的。

4.3优化地质水文勘测技术

随着我国现代化水平和科技水平的提升，新兴的科学技术不断应用于各行各业，科学技术的更新使得地质勘察技术也需要进行不断的优化和创新，这也是新时代对于建筑工程质量要求的必要因素，提升勘察技术主要依靠勘测方法和勘测设备的创新。针对相关水文地质危害优化勘测方式，提升勘测人员的勘测水平，另外，进行勘测设备的创新也是提升勘测水平的必要因素。建设单位要确保建设资金的投入，完善勘测设备的应用，使得监测工作更加智能化，这在一定程度上也避免了由于人工操作而产生的勘测数据误差，提高勘测的科学性。建设单位之间要加强勘测技术的交流和合作，增强新的勘测技术的传播范围和影响程度，这样才能全面提升整个建筑行业的地质勘测水平。

4.4做好水文地质环境方面的勘察

地质、自然气候以及水文条件是工程地质勘察的主要内容，由于勘察工程是一项系统性工程，所以在勘察时要综合考虑这些因素特征，将勘察范围内的自然气候、温度湿度以及地形地貌条件和水系分布等做好全方面的调查，为后续工程作业提供有效数据，保证后续作业的安全。另外，应该加强对周围地质环境的勘察，包括勘察作业场所地质构造的特点、地层岩性、基地构造和第四系厚度控制等。

4.5完善评价机制

对于技术人员来讲，所采取的水文地质勘察的评价机制必须力求科学严谨，所形成的评价报告必须能够客观反映当地地质情况，并对存在的问题提出切实可行的解决策略。

结语

目前，很多工程项目对水文地质问题重视程度不够，往往在简单的岩土工程因为地下水的作用而变得复杂，轻则影响工程进度，重则造成质量事故。总结起来，工作中要注意水的渗透破坏、水体腐蚀性、土体变形、地基稳定、成桩质量、基坑降水、砂土液化等问题，只有技术人员充分认识到水文地质问题在工程地质勘察中的重要作用，并采取适当的解决方案，才能从根本上促进施工工程质量的提升。

参考文献：

[1]陈鸿涛.工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策研究［J］.中国新技术新产品，2018，（2）：101-102.

[2]闫绍尉.工程地质勘察中的水文地质危害分析及对策研究[J].住宅与房地产，2018（27）：159.

[3]马志超，周峰，杨一峰.工程地质勘察过程中的水文地质问题危害分析[J].科技资讯，2015（15）：68.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd5daa1c4596bac58706a722.html