# 软磁NiFe2O4基核壳纳米复合颗粒的制备及表征

### 论文摘要

NiFe2O4是一种常用的软磁材料,具有高磁导率、低磁滞损耗而被广泛应用于磁头材料、矩磁材料、转换开关以及磁记录等方面,在电子工业上具有极广阔的应用前景。而NiFe2O4与不同性质的纳米材料有序组装成的核壳型纳米复合材料,其作为新颖功能化结构材料,可以具有核和壳层结构的光、电、磁、催化、化学或生物反应等功能特性。目前核壳型纳米复合材料成为材料科学前沿的重要研究领域之一,其结构设计已成为研究者广泛关注的焦点。本论文分别合成了NiFe2O4/SiO2和NiFe/NiFe2O4两种核壳纳米复合颗粒,并利用X射线衍射（XRD）、傅立叶转换红外线光谱（FT-IR）、扫描电镜分析（SEM）、透射电镜分析（TEM）和振动样品磁强计（VSM）等现代测试手段合成复合材料的结构和性质进行表征分析。以纳米软磁铁氧体NiFe2O4为种子,在聚乙二醇辛基苯基醚（Triton X-100）/正己醇/环己烷/水反相微乳体系中,合成了粒径均匀的核壳结构NiFe2O4/SiO2纳米复合颗粒。研究表明,当焙烧温度为600 ℃时,磁核NiFe2O4颗粒的晶型已经趋于完整,颗粒大小约为18 nm,饱和磁化强度为22.802 emu/g。随着TEOS浓度的增加,SiO2层的厚度逐渐增加,而饱和磁化强度却逐渐降低,包裹后矫顽力不变,仍具有较好的超顺磁性。同时探讨了 NiFe2O4/SiO2核壳纳米复合粒子的形成机理:在超声波的作用下,可能使NiFe2O4颗粒表面造成伤害形成悬键,从而具有活性。再加入正硅酸乙酯（TEOS）即开始水解,并在NiFe2O4颗粒表面沉积,最终形成NiFe2O4/SiO2核壳纳米复合颗粒。用化学沉淀法在镍纳米粒子表面包覆Fe2O3,再通过TPR程序升温使内核所含的氧化镍还原为单质镍,并使Fe2O3外壳转化成具有磁性的铁氧体,得到双磁性核壳FeNi/NiFe2O4纳米复合材料。研究表明:当还原温度为450℃时,Ni/Fe2O3复合物被还原生成核壳型双磁性NiFe/NiFe2O4纳米复合颗粒。其中磁性纳米颗粒的壳层NiFe2O4厚度约为20-30 nm,而内核NiFe的大小约为80 nm左右,其饱和磁化强度为 29.9 emu/g。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 核壳纳米材料

- 1.2.1 核壳纳米材料的分类

- 1.2.2 核壳复合材料的形成机理

- 1.2.3 核壳纳米磁性复合材料的制备方法

- 1.2.3.1 溶胶-凝胶法

- 1.2.3.2 微乳液法

- 1.2.3.3 水热法

- 1.2.3.4 自组装法

- 1.2.3.5 化学沉淀法

- 1.2.3.6 电化学法

- 1.2.3.7 还原法

- 1.2.3.8 高分子单体表面聚合法

- 1.2.4 核壳纳米磁性复合材料的应用

- 1.3 软磁材料

- 1.4 课题研究目的和内容

- 参考文献

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验仪器和药品

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验药品

- 2.2 实验流程与步骤

- 2.3 表征与分析

- 2.3.1 X射线衍射

- 2.3.2 透射电子显微镜

- 2.3.3 扫描电镜和能谱仪

- 2.3.4 傅立叶红外变换分析

- 2.3.5 程序升温还原

- 2.3.6 振动样品磁强计

- 2O4/SiO2核壳结构纳米复合颗粒的制备'>第三章 NiFe2O4/SiO2核壳结构纳米复合颗粒的制备

- 2O4）的合成与表征'>3.1 磁性内核（NiFe2O4）的合成与表征

- 2O4）的合成'>3.1.1 磁性内核（NiFe2O4）的合成

- 2O4）的表征'>3.1.2 磁性内核（NiFe2O4）的表征

- 3.1.2.1 X射线衍射光谱

- 3.1.2.2 傅立叶转换红外线光谱

- 3.1.2.3 扫描电镜

- 3.1.2.4 透射电镜和磁滞回线

- 2O4/SiO2）的合成及表征'>3.2 核壳结构磁性材料（NiFe2O4/SiO2）的合成及表征

- 2O4/SiO2）的合成'>3.2.1 核壳结构磁性材料（NiFe2O4/SiO2）的合成

- 2O4/SiO2）的表征'>3.2.2 核壳结构磁性材料（NiFe2O4/SiO2）的表征

- 3.2.2.1 TEOS不同用量的影响

- 3.2.2.2 内核质量的影响

- 2O4/SiO2）的合成机理'>3.3 核壳结构磁性材料（NiFe2O4/SiO2）的合成机理

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 2O4核壳纳米复相软磁颗粒的制备'>第四章 NiFe/NiFe2O4核壳纳米复相软磁颗粒的制备

- 4.1 实验原理与步骤

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 实验步骤

- 2O4）的表征'>4.2 核壳结构磁性材料（NiFe/NiFe2O4）的表征

- 4.2.1 X射线衍射光谱

- 4.2.2 傅立叶转换红外线光谱

- 4.2.3 扫描电镜

- 4.2.4 透射电镜和磁滞回线

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 攻读硕士学位期间论文发表情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Fe_3O_4@SiO_2@mTiO_2介孔多功能纳米复合颗粒的制备及载药能力[J]. 无机化学学报 2016(07)

- [2].Fe-Ni/NiFe_2O_4纳米复合颗粒的制备与磁性研究[J]. 功能材料 2015(11)

- [3].Ag-SiO_2纳米复合颗粒的脉冲激光控制合成[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [4].聚苯胺-铁氰化镍纳米复合颗粒的结构与性能调控[J]. 太原理工大学学报 2013(02)

- [5].高斯方程对CoFe_2O_4纳米复合颗粒的粒径分布分析[J]. 化学研究 2016(06)

- [6].GO/Ag纳米复合颗粒的制备及其抗菌性能的研究[J]. 广州化工 2017(09)

- [7].FePt/Co纳米复合颗粒的制备及微观结构的研究[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [8].Fe_2O_3-TiO_2纳米复合颗粒的激光控制合成研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [9].TiO_2-SiO_2纳米复合颗粒改性形状记忆聚氨酯[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [10].Au/CdS-核/壳结构纳米复合颗粒的制备与表征(英文)[J]. 人工晶体学报 2008(04)

- [11].修正的Langevin函数对CoFe_2O_4纳米复合颗粒磁滞回线的拟合[J]. 化学研究 2017(01)

- [12].专利技术[J]. 无机盐工业 2016(04)

- [13].可控制备磁性四氧化三铁-金纳米复合颗粒及其催化性能研究[J]. 无机材料学报 2018(02)

- [14].二硫化钼/氧化钛纳米复合颗粒的制备及其电流变性能[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2018(S1)

- [15].共热解法制备磁性Fe@C纳米复合颗粒及其载药性能研究[J]. 合肥师范学院学报 2013(03)

- [16].聚苯胺/铁氰化镍纳米复合颗粒的制备及电控分离Cd的EQCM研究[J]. 电化学 2013(05)

- [17].Fe_3O_4@SiO_2@Au纳米流体的制备及磁场可调光学性质研究[J]. 运城学院学报 2016(06)

- [18].采用溶胶凝胶法制备的BaFe_(12)O_(19)/Ni_(0.4)Zn_(0.5)Cu_(0.1)Fe_2O_(14)高剩磁纳米复合颗粒（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)

- [19].荧光磁性纳米复合颗粒的制备及展望[J]. 化学进展 2011(06)

- [20].碳包裹Ni/SiO_2核/壳复合纳米颗粒的制备及磁性研究[J]. 中国科学(G辑:物理学 力学 天文学) 2008(11)

- [21].Ag@SiO_2@EuTP纳米复合颗粒的制备及改性PVP的研究[J]. 材料导报 2016(10)

- [22].溶胶-回流法制备TiO_2包覆碳纳米管复合颗粒[J]. 化工新型材料 2015(09)

- [23].银/聚酰亚胺纳米复合颗粒的制备与性能表征[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2014(04)

- [24].Fe_3O_4@SiO_2@TiO_2磁性纳米复合颗粒的制备及光催化性能研究[J]. 丽水学院学报 2017(05)

- [25].核/壳结构的铁氧体/PZT原位合成与磁性能分析[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [26].碳包裹镍核-壳结构复合纳米颗粒的制备及性能研究[J]. 材料工程 2011(05)

- [27].异硫氰酸荧光纳米复合粒子的研制与应用[J]. 分析化学 2010(02)

- [28].表面改性纳米氧化铝亲水共混膜制备及其水处理效能[J]. 中国给水排水 2019(07)

- [29].Ni@C/HDPE复合材料的制备及其正温度系数性能研究[J]. 高分子学报 2013(09)

- [30].NaYF_4:Yb,Er-Fe_3O_4纳米复合颗粒的制备与表征[J]. 材料导报 2011(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd639e26cac79de6f5b7c29a.html