# 化工企业水化验分析的相关问题探讨

在化工企业中，根据生产需求对于生产用水有一定的标准，如果水中所含杂质比较特殊并没有处理的情况下，可能会对设备产生腐蚀，或者对产品的性能以及质量有很大的影响，所以需要对生产用水进行化验分析，检测水中的杂质成分以及含量，然后采取相应的措施进行处理，符合生产所需。而在化工生产中产生的废水中含有大量的污染性物质，如果不经过处理直接排放到外界，会对生态环境造成严重的污染。所以要对生产废水进行化验分析，然后根据水中所含物质情况采取有效的处理措施，或者排放到外界，或者循环利用，既可以降低运行成本，又可以减少对环境的污染，达到节能减排的目的，所以说对化工企业进行水化验分析具有重要的意义。

1水质化验分析定义和特点

水质化验分析工作的首要任务就是及时准确的汇报出分析数据。水质化验是指使用化学分析仪器和理化仪器设备等对水中所溶物质的含量进行的分析检验。水质化验有下述特点：水中所溶物质成分复杂，水质化验项目多种多样。由于天然水或生产废水中溶有大量杂质或物质，其中包含了元素周期表中几乎所有元素，既包括了水在形成和降落过程中溶入的大量气体（例氯化氢、二氧化硫、硫化氢、氨等）及灰尘、工业烟尘、有机物、微生物等，也包含了水在经流或生产过程中溶入的岩石矿物、泥沙、黏土、大量易溶盐类及微细颗粒、藻类、细菌、原生动物等。由于对水质有不同的要求，监控水中的溶入物质，是这些行业水质化验的重要任务。同时，水是人类生存的基础和重要资源。水在使用过程中形成的生活污水和工业废水；又会混入大量杂质，如粪便、生活垃圾、洗涤剂、油脂、化工原材料、工业产成品及各种废液、废渣等。这些生活污水和工业废水排入江河湖海等地面水体，或掺人地层进入地下水体时，又会给天然水中带来大量杂质和污染物。企业的废水处理车间及各级环境监测人员也是通过监测和化验水中各种杂质和污染物，来了解水体污染情况，监控污水处理设备的正常运行。因此天然水中成分的复杂性，各行业对水质要求的多样性，决定了水质化验项目的多样性。许多组分在水中含量甚少，分析检验有难度，而且要求精度较高。水中许多组分是溶解性离子，根据这些离子的浓度范围，通常采用两种分析方法：一种是以分析离子浓度mg/L级的试样，即所谓常量分析，这种分析方法通常适用于天然水、某些工艺用水和工业废水等要测定离子浓度较高的水样；另一种是分析离子浓度为g/L级试样的所谓微量分析。这种分析方法适用于某些工艺用水及废水中欲测定离子浓度较低的试样。对于常量分析，主要应该提高分析检验的准确性；而对微量分析则不但要求有严谨的检验方法，也对分析设备和分析人员提出了较高的要求。水质分析要求在规定时间内完成，分析要快速，结果要准确。水质全分析要求在规定时间内完成全部分析项目并通过检验无误，以防保存时间过长，水质变质。为了保证工艺制水设备、废水处理设备的正常运转，这些设备处理出来的水质要求在最短时间内完成，要快捷，准确，这就要求水质化验人员有一定的理论素养，熟练的化验技巧和操作能力及认真的工作态度。水质化验应用方法多种多样，如前所述，由于水质分析项目的多样性，水质化验应用的方法也多种多样。分析化学中应用的分析方法和仪器在水质化验中几乎都有应用。

2水质化验的基本分析方法

水质化验应用最多的方法是化学分析法；水质化验还有物理分析法；物理化学分析法；重量分析法用于测定水中的某些常量组分；滴定分析方法用于测定水中的常量和微量组分；比色法则主要用于测定水中的微量组分。随着科学技术的进步和发展，仪器分析在水质化验中有了广泛的应用，除光电比色、电导、电位分析法外，分光光度、极谱、气相色谱、原子吸收、x射线荧光光谱法等均有应用；大量的在线仪表也在水质化验中崭露头角，为水质化验的简便、快捷、准确工作提供了物质上的保证

2.1水质化验的定性分析与定量分析。水质化验的定性分析是指鉴定水中所溶物质由哪些元素、离子或化合物组成的分析检验。水质化验的定量分析是指测定水中所溶物质中成分含量的分析检验。由于水质化验中被分析物质一般都是指定(或已知)的，因此除特殊情况外，水质化验主要是定量分析，而定性分析较少采用。

2.2水质化验的无机分析与有机分析。根据分析对象不同，水质化验可分为无机分析和有机分析；无机分析的对象是水中溶有的无机物，它们大都是电解质。因此一般都是测定其离子或原子团来表示各组分的含量；有机分析的对象是有机物，它们大都是非电解质。因此一般都是分析其元素或官能团来确定其组分的含量，其中也有通过测量某些物理常数如沸点、冰点及沸程等来确定其组成或含量。

2.3物理分析法。物理分析法是指在水中所溶相关物质不发生化学变化的前提下，利用物理方法(例光学电学、分离等)，以确定其存在及含量的方法。

2.4化学分析法。化学分析法是指以物质的化学反应为基础的分析方法。主要有滴定分析法和重量分析法。通常用于水中待测组分的常量和微量分析。

2.5物理化学分析法。物理化学分析法即通常所说的仪器分析法。是以物质的物理、物理化学性质为基础的分析方法。由于这类分析方法都需要特殊仪器，故一般称为仪器分析法，主要包括光学分析法、电化学分析法、色谱分析法和其他仪器分析法等。

3水质化验分析的主要工作内容

水质化验的主要工作内容有采集水样；配制标准溶液和化学试剂；使用理化仪器等测试水中所溶物质的理化性质；使用化学分析或仪器分析等方法对水样进行组分含量测定；记录、计算、判定化学数据；协助主检人员完成化验报告；检查、测试、维护仪器设备；处理检验过程中的故障；负责化验室卫生、安全工作。

4对于水化验的准备工作

在化工企业对水质化验的工作当中一般包括的程序分析是，对水样进行采集，配制相应标准的化学试剂，应用仪器对水样当中的所含物质的具体性质进行理化测试，对水样当中所含的成分进行化学分析测定等。由于对水质进行化验分析时，必须要做好一定的准备工作，首先要对玻璃仪器做好洗净工作，这也是具有一定的技术性。由于玻璃仪器对检测结果会存在一定程度的影响，所以它的洗净标准是在检测对象进行倒置时，它会沿着玻璃壁向下流，并且是没有水珠，没有条纹的均匀润湿。在对其进行洗涤时必须要根据不同的仪器标准，应用不同的方法进行清洁，以免再造成污染。一般洗涤玻璃仪器有几种方法可行，对检测的对象应用计量仪器进行洗涤，再应用铬酸对其浸泡，进行反复冲洗干净，最后再应用蒸馏水彻底润洗，在对于清洗滴定管或者是移液管等玻璃仪器时，通常也是应用这种方法的，比较实用。如果是针对较小仪器的吸量管或者是容量瓶等，则可以通过浸泡的方式，把洗涤剂溶解在水中，再利用超声波进行清洗。由于在清洗玻璃仪器时要避免应用毛刷，所以在洗涤一般的玻璃仪器时，可以通过自来水进行冲洗，然后再应用低泡的洗涤剂进行彻底的冲刷，直到没有泡沫为止，如果应用的仪器已经被水润湿，则可以通过蒸馏水进行反复的润洗。对于一些较为特殊的仪器进行洗涤时，则可以浸泡在盐酸溶液当中再利用超声进行清洗，最后再应用三次以上的蒸馏水冲净。滤器在应用过以后必须要按照不同适用方法进行洗涤，再反复用清水把洗涤剂去除干净并烘干，在进行洗涤时，玻璃仪器在升温或者是冷却时必须要轻而缓行，避免出现裂损等问题。

5化验分析中玻璃仪器的洗涤

在水质化验分析工作中，洗净玻璃仪器不仅是一项必须做的实验前准备工作，也是一个技术性的工作。玻璃仪器是否符合要求，对实验结果有很大的影响，玻璃仪器洗净标准是洗净后的玻璃仪器倒置时，水沿壁自然流下，均匀润湿而无条纹及水珠。洗涤时应根据玻璃仪器的不同，污染物的不同，实验的要求不同采用不同的洗涤方法。常用玻璃仪器的洗涤方法：计量玻璃仪器洗涤与计量有关的玻璃仪器用铬酸洗液浸泡后，用自来水冲洗，之后用蒸馏水润洗三次，直到洗净为止。对移液管、滴定管这种尺寸较大计量玻璃仪器，这种方法目前还是一个比较实用的方法，只是要注意洗液的回收，减少污染。对容量瓶、吸量管等较小仪器可将其浸于温热的洗涤剂水溶液中，在超声波清洗机液槽中超洗数分钟，洗涤效果极佳，值得推广。计量玻璃仪器不能用毛刷洗刷。非计量玻璃仪器洗可分为一般玻璃仪器和特殊玻璃仪器。一般玻璃仪器的洗涤，先用水自来水冲洗可溶性物质并用毛刷刷去表面粘附的尘土，然后沾低泡型的洗涤剂溶液刷洗，用自来水冲洗至无泡沫；若仪器内壁被水均匀润湿，再用蒸馏水（或去离子水）润洗三次。特殊玻璃仪器的洗涤，砂芯玻璃滤器的洗涤，新的滤器可置于6mol/L的盐酸溶液中超声数分钟，再用水反复抽洗，最后用蒸馏水洗净；使用过的滤器应根据不同的沉淀物采用适当的洗涤剂超声溶解沉淀，再用水反复抽洗至洗净，110℃烘干，升温和冷却过程都要缓慢进行，以防裂损。砂芯玻璃滤器洗净后应防尘存储。

6结束语

综上所述，化工企业水化验分析的相关问题探讨对水化验分析质量具有重要的作用。因此要进一步提高和完善水质化验的基本分析方法，这样才能降低企业生产成本，提高企业经济效益。

参考文献：

[1]丛文波.化工企业水化验分析的相关问题探讨[J].黑龙江科技信息,2016(11):125.

[2]王鸿莺.化工企业水化验分析的探讨[J].化学工程与装备,2013(08):207-208+216.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd897d26590f4485d22dbe29.html