# 利用鲢鳙鱼及水生植物控制平原水库富营养化的研究

### 论文摘要

平原水库是相对于山区水库而言的，主要建在平原地区，四周由坝体组成。平原水库受地质、地形、气候和人类活动影响。在解决当地人民群众生产生活用水、城市供水、农业用水、改善水生态环境中发挥着重要作用。水体富营养化成为全球范围内倍受人们关注的环境生态问题，平原水库的水体富营养化问题也越来越受到重视，鱼类和水生植物在治理水体富营养化中得到了广泛应用。本研究通过向富营养化水体中施放不同密度和不同搭配比例的鲢鳙鱼的围隔试验，对鲢鳙鱼的食性进行分析和种植水生植物的方法，研究了其对富营养化水体的净化效果。通过研究得到如下主要结果：鲢鳙鱼对富营养化水体的水质净化有显著的作用。本试验中去除藻类水华的最合适的鲢鱼密度为50.3g/m3；最佳的鲢鳙鱼搭配比例是4：1。此条件下Chla可以由25.15μg/L降低到9.7μg/L。；TN由7.41mg/L降低到2.43mg/L；TP由0.392mg/L降低到0.091mg/L；COD-Mn由8.74mg/L降低到5.35mg/L。不同底泥状态对去除藻类水华的影响不大；在水华发生前投放鲢鳙鱼比发生后投放的对藻类水华的去除率要好。鲢鳙鱼所滤食的食物进入消化道后，并不能很好的被消化利用，重新培养后仍有大量的、种类繁多的藻类存活。鲢鳙鱼对不同藻类的摄食和消化利用率有差异。从水生植物对水中氮磷的去除率和单位质量水生植物去除氮磷的质量方面考察了菖蒲、凤眼莲和紫根水葫芦对不同营养浓度的人工配水的净化效果，综合不同植物对各种污染指标的净化效果发现，紫根水葫芦对水质的净化效果好于凤眼莲和菖蒲。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 水污染现状及发展趋势

- 1.2 水体富营养化概况

- 1.2.1 水体富营养化概念及成因

- 1.2.2 水体富营养化的类型

- 1.2.3 水体富营养化的特征

- 1.2.4 水体富营养化的危害

- 1.3 水体富营养化评价

- 1.4 我国水体富营养化的现状

- 1.5 富营养化防治技术

- 1.5.1 物理法

- 1.5.2 化学法

- 1.5.3 生态法

- 第2章 课题研究的背景内容方法和意义

- 2.1 课题的来源

- 2.2 课题的研究背景及意义

- 2.3 课题的研究内容

- 2.4 试验指标的测定方法

- 第3章 鲢鳙鱼围隔试验

- 3.1 前言

- 3.2 试验材料与装置

- 3.2.1 试验用鱼

- 3.2.2 试验装置

- 3.2.3 试验方案

- 3.3 试验结果与分析

- 3.3.1 不同密度的鲢鱼对藻类控制的效果

- 3.3.2 不同搭配比例的鲢鳙鱼对藻类控制的效果

- 3.3.3 不同底泥状态下的鲢鳙鱼对藻类控制的效果

- 3.3.4 水体富营养化后投放鲢鳙鱼对藻类控制的效果

- 3.4 本章小结

- 第4章 鲢鳙鱼摄食消化利用试验

- 4.1 前言

- 4.2 试验材料及测定方法

- 4.2.1 试验藻种

- 4.2.2 试验用鱼

- 4.2.3 试验测定方法

- 4.3 试验研究内容

- 4.3.1 鲢鳙鱼的鱼鳃结构的观察

- 4.3.2 纯藻种的扩大培养试验

- 4.3.3 鲢鳙鱼摄食消化试验

- 4.4 试验结果与分析

- 4.4.1 纯藻种喂养时鲢鳙鱼对藻类摄食消化试验

- 4.4.2 自然水体中鲢鳙鱼对藻类的消化利用试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 水生植物对富营养化水体的处理效果的研究

- 5.1 前言

- 5.2 试验材料与装置

- 5.2.1 试验材料

- 5.2.2 试验装置

- 5.3 数据分析方法

- 5.4 试验结果分析

- 5.4.1 三种水生植物对氮的净化效果

- 5.4.2 三种水生植物对磷的净化效果

- 5.4.3 同种水生植物对不同浓度氮磷的净化效果

- 5.5 本章小结

- 结论与建议

- 结论

- 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].干旱区平原水库防蒸发研究[J]. 建材与装饰 2017(04)

- [2].平原水库渗流边界及浸没影响分析研究[J]. 水利规划与设计 2019(06)

- [3].大数据环境下平原水库健康系统预警实证研究[J]. 应用基础与工程科学学报 2017(05)

- [4].白城市平原水库泄水涵洞消能设计分析[J]. 科技创新与应用 2012(27)

- [5].浅析新疆平原水库的渗漏问题[J]. 甘肃水利水电技术 2010(02)

- [6].浅谈平原水库防蒸发和抗蒸发[J]. 内蒙古水利 2011(06)

- [7].某大型平原水库对周边地下水的影响[J]. 水利科技与经济 2015(06)

- [8].山东省南四湖湖西平原水库水源论证分析[J]. 水利规划与设计 2015(07)

- [9].平原水库防渗墙的有限元分析[J]. 水利科技与经济 2012(03)

- [10].无棣县平原水库管理存在的问题及建议[J]. 山东水利 2019(09)

- [11].影响平原水库防渗墙应力的几个因素[J]. 浙江水利水电专科学校学报 2009(04)

- [12].平原水库除险加固工程建设分析[J]. 农业与技术 2016(12)

- [13].PVC浮板自由排列下干旱区平原水库防蒸发研究[J]. 水利科技与经济 2018(06)

- [14].平原水库土石坝渗流特性及防渗措施分析[J]. 山东水利 2019(04)

- [15].干旱区平原水库渗流计算及对地下水位影响[J]. 中国水运(下半月) 2016(04)

- [16].平原水库波浪爬高计算方法探讨[J]. 人民黄河 2009(03)

- [17].论土坝护坡静冰压力的确定[J]. 水利科技与经济 2009(07)

- [18].北疆平原水库水面蒸发模型的建立与关键参数确定[J]. 农业工程学报 2018(06)

- [19].干旱区平原水库防蒸发技术研究现状及展望[J]. 人民黄河 2017(10)

- [20].水泥搅拌桩防渗技术在平原水库中的应用[J]. 山东水利 2014(01)

- [21].松古平原水库并联调度应用研究[J]. 人民黄河 2019(S2)

- [22].平原水库兴利库容调节计算方法探讨[J]. 山东水利 2017(02)

- [23].平原水库围坝工程及防渗工程建设[J]. 科学中国人 2015(06)

- [24].平原水库坝下放水兼放空涵洞沉降变形分析[J]. 中国水利水电科学研究院学报 2009(04)

- [25].平原水库建设创优实践与探索[J]. 山东水利 2016(08)

- [26].平原水库筑坝技术及防渗[J]. 黑龙江科技信息 2014(04)

- [27].肇东平原水库除险加固设计[J]. 黑龙江水利科技 2008(02)

- [28].商丘某引黄平原水库岸边取水工程设计[J]. 中国给水排水 2019(06)

- [29].干旱区平原水库防蒸发节水结构布置与设计[J]. 水利规划与设计 2018(03)

- [30].刍议平原水库主要技术问题[J]. 黑龙江水利科技 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fd9462eb4081cf5e54dced02.html