# 物流业联合应用RFID和二维条码系统方案

郭敏／四川职业技术学院

物流追踪是应用信息追踪技术,实现商品在生产、仓储、运输、加工、配送等物流环节的信息采集和传输,获取物流信息的完整过程。它主要包括全程商品信息跟踪和事后信息追溯两大基本功能,为相关决策者制定决策提供重要的物流信息。

目前,常见的物流追踪系统采用在工厂、仓库、配送中心等固定场所的物流作业中,应用条码标识物品,依靠数据库记录物品状态信息来跟踪物品;在物品的运输过程中,应用GPS接收机标识车辆,以车辆为运输单位,通过跟踪车辆来追踪物品。随着条码、射频识别技术RFID等自动识别技术的发展,又出现了单独应用RFID追踪单个物品,以及联合应用条码和RFID技术的应用模式。本文就物流追踪系统中如何联合应用二维条码和RFID技术的问题进行探讨。

一、二维条码和RFID在物流追踪中联合应用的现状

射频识别技术即RFID（RadioFrequencyIdentification）技术，又称电子标签、无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据。RFID具有非接触性、可同时识读多个对象、信息容量大、通讯距离长、识读速度快、环境适应性强等特点。

二维条码与一维条码相比,可不需要数据库支持,独立存储和标识信息,且具有信息容量大、可靠性高等优点。二维条码需要通过光学扫描进行识读,识读效率较RFID要低得多。但是二维条码在应用成本上却更有优势,它的应用成本仅在条码标签本身,而RFID标签的成本目前仍然较高。

由于RFID技术应用成本高、通信标准不统一等问题一时难以彻底解决,许多企业在构建物流追踪系统时选择了折中的办法,即联合应用二维条码和RFID用于商品追踪,并在汽车工业、食品安全等行业物流中取得良好的应用效果。

二、对在物流追踪系统中联合应用的探讨

（一）统一商品编码与标识方法是基础

（1）商品编码的统一

要实现商品的全程物流追踪,首先需要对追踪的商品进行唯一编码和标识。商品编码的管理是指商品条码系统成员如何正确地给具体商品项目进行编码，以及对己编码的商品做好原始记录和档案，防止出现编码错误的工作过程，其基本要求就是要保证商品编码的唯一性。要遵循唯一性原则，关键是要严格区分商品的不同项目，主要应从商品的种类、规格、包装、颜色等几个方面来考虑。

（2）二维条码———用于商品零售包装的标识

商品生产企业负责为商品打印、标贴二维条码标签。标签由条码图形区和字符显读区两部分组成。商品名称、规格、生产商、生产批号、有效期、唯一标识码等重要的商品属性信息,需要以字符形式打印在显读区,以便物流作业人员在扫描条码后核对信息。如果是特殊商品,应按规定打印醒目的分类标识。条码图形区除了容纳显读区的信息外,还可以记录商品的分类、贮藏条件、指导售价等信息,方便经销商录入商品信息。

（3）RFID—用于物流包装的标识

RFID技术是实现实时物流追踪的关键技术。商品生产企业需要为商品外包装加装RFID电子标签,以便追踪参与物流的商品。每个RFID标签均有各自唯一的标识码,商品生产商名称、包装箱重量、尺寸以及箱内所有商品的唯一标识码等信息,也需一起记录在RFID标签中。在商品生产企业的数据库中,存储每个RFID标签内的信息,并建立RFID标签的唯一标识码与箱内商品唯一标识码的对应关系。在商品进入流通领域后,还需在RFID标签中不断追加批发商、物流服务商、仓储环境、物流作业等物流信息,完整的记录每箱商品的流通过程。

（二）供应链各节点间的信息衔接是关键

商品最终到达消费者手中,需要经过供应链上的众多节点。要实现商品物流信息的不间断追踪,各节点间的信息衔接是关键。完整的供应链至少包括商品生产商、商品批发商,以及零售商。

（1）商品生产商

生产商负责在商品零售包装上标贴二维条码标签,为整箱商品加装RFID标签,每个RFID标签信息对应多个二维条码信息,并将这些信息存入数据库服务器中。生产商应加强商品整箱包装技术,防止在流通环节中被随意破坏,窃取、更换箱内商品,进而破坏条码信息与RFID标签信息的关联性。

（2）商品批发商

商品从生产商流向批发环节后,往往需要经历漫长的流转过程。通常,一级批发商从生产商处购进商品后,很少需要拆零拼箱,破坏整箱商品的完整性,在其停留期间只进行RFID标签的读写操作。而二、三级批发商则会经常碰到需要拆零拼箱的情况。这时就需要重新建立物流包装,逐一扫描拼箱商品,并标贴新的RFID标签。在完成拼箱操作的同时,还需更新数据库中RFID标签与条码信息的关联关系。

（3）零售商

零售商是面向商品最终用户的销售终端,在从批发商处购进商品后,需要拆除包装箱进行销售。在销售商品的过程中,通过扫描商品包装盒上的二维条码,可以方便地建立商品的销售记录。

（三）仓储、运输环节是物流追踪的难点

物流涉及搬运、装卸、仓储、运输、物流加工、配送等许多物流环节。其中,仓储和运输两个环节是物流追踪信息收集的难点。

（1）仓储

对于商品而言,仓储时间占据了商品全生命周期的绝大部分。只有做好商品在仓储环节的信息追踪,才能确保物流追踪信息的完整性。应用RFID技术可以快速、准确地采集大量物流信息,实现商品出入库自动化和快速盘点作业。如果需要记录仓储过程中更详细的物流作业情况,可以通过在指定位置增设RFID读写器和事件指令来解决,如安装在叉车上可用于记录商品搬运和装卸作业情况。

（2）运输

运输环节是物流过程中最难监控的环节,长期以来一直是物流追踪的盲区。我们设计运用GPS、RFID和GPRS技术来解决在运商品的物流追踪问题。首先,运输前确认所有待运商品包装箱上均贴有RFID标签,并为运输车辆安装车载GPS和移动式RFID识读器。车载GPS自动获取车辆定位坐标和行驶信息。移动式RFID识读器则读取车厢内RFID标签中的商品信息。然后通过手机等无线通信终端,将车辆和商品的实时信息传送至物流信息监控中心。信息中心就可掌握在运商品的实时信息,实现实时物流追踪。

三、联合应用中的问题

RFID的技术标准主要由美国的EPCglobal和日本的UID两大组织所掌握。目前,我国应用RFID的技术标准尚未出台,各行业间的应用标准也未达到统一。标准化问题已成为阻碍RFID技术推广应用的重要原因之一。因此,在商品物流追踪系统中联合应用二维条码和RFID技术,必须首先在行业内统一RFID的应用技术标准。从目前国内应用RFID的现状来看,在RFID大规模应用上获得成功的案例,均是由政府主持实施的,如第二代居民身份证、铁路车号自动识别系统、上海港集装箱管理等。而在民间商业应用中获得成功的却在少数,多数仅停留在推广试验阶段。要想在商品物流领域成功应用RFID技术,尽可能的获取政府方面的支持,也是必不可少的。

在我国商品物流业发展的目前阶段,应用二维条码承载商品信息,做到唯一标识商品的每个零售包装,再应用RFID标签标识商品的物流包装,记录包装箱内的商品信息,是一种实现商品物流追踪的经济、可行的方案。另外,二维条码和RFID技术的应用还可实现商品的防伪、保质期管理、问题商品追溯等功能,对于加强商品流通安全管理具有重要意义。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdb5f8dc5cdd94e38b48abb1.html