# 包头市给水处理厂冬季水质异味分析

### 论文摘要

包头给水处理厂以微污染的黄河地表水为水源。针对该厂冬季出厂水中存在比较重的嗅和味的问题,本文对导致嗅和味的物质种类进行了鉴别,对致嗅物质的数量进行了测定,并对致嗅和味的原因进行了分析。本研究对水源水进行的长期监测,取得了大量的背景数据;采用先进的开环富集装置富集水源水中痕量污染物质,并用GC法进行测定,测定了致嗅和味物质的种类和数量;分析评价了水中藻类的种类和数量、氯胺成分和浓度与嗅和味程度的相关关系。研究结果表明:进厂原水中氨氮含量为3.50mg/L,CODmn为4.50mg/L,水温1～2℃,TP为0.05 mg/L,色度为18度,属于微污染水体。藻类数量为5.2×10~7个/L,以绿藻门、硅藻门、隐藻门中的属为主;出水中二氯胺含量在0.115mg/L～0.400mg/L之间,76.9%的情况下测定值都超过其嗅阈值0.15mg/L这一数值;MIB含量在29ng/L～102ng/L之间,超出嗅阈值3到10倍;TCA浓度范围为13ng/L～59ng/L,超过其嗅阈值2～9倍;地霉素在20ng/L～65ng/L之间,超过其嗅阈值2～6倍;IPMP含量在9ng/L～38ng/L之间,超过其嗅阈值4～19倍。对致嗅和味物质的浓度与种类的测定表明,包头市给水处理厂水中的嗅和味主要来自水中含有的痕量土臭素、地霉素、TCA和IPMP,而水中高含量的氨氮浓度在氯消毒过程中反应产生的二氯胺含量的超标也导致了处理水中有较强的嗅和味。本论文的研究,对于北方以黄河水为原水的给水处理厂在冬季产生嗅和味的处理提供了指导性作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.1.1 课题概况

- 1.1.2 给水处理厂工艺流程

- 1.2 课题研究目的和意义

- 1.3 课题研究对象及内容

- 2 饮用水中嗅和味的研究现状

- 2.1 产生嗅和味的原因

- 2.1.1 无机离子产生的嗅和味

- 2.1.2 部分藻类和放线菌产生的嗅和味

- 2.1.3 过量加氯引起的嗅和味

- 2.2 嗅和味的种类及评价方法

- 2.2.1 嗅和味的种类及评价方法

- 2.3 给水处理中嗅和味的研究现状

- 2.3.1 国外给水处理中嗅和味现状

- 2.3.2 国内给水处理中嗅和味现状

- 2.3.3 国际嗅和味研究进展

- 2.4 给水处理中嗅和味的去除

- 2.4.1 嗅和味的化学氧化法去除

- 2.4.2 嗅和味的PAC或GAC吸附去除

- 2.4.3 嗅和味的生物氧化法去除

- 3 研究方法

- 3.1 常规试验项目及测定方法

- 3.2 试验仪器

- 3.3 痕量物质测定仪器及方法

- 3.3.1 试验试剂

- 3.3.2 试验仪器

- 3.3.3 实验步骤

- 3.4 藻类分类鉴别实验

- 3.4.1 藻类分类实验操作方法

- 3.4.2 代谢痕量异味物质的藻类纯培养及种、属鉴别

- 4 水中异臭味分析

- 4.1 水库水质变化情况

- 4.1.1 溶解氧浓度变化情况

- 4.1.2 水库藻类生产力水平

- 4.1.3 N、P的变化情况

- 4.1.4 藻类变化情况

- 4.1.5 水中异臭味物质分析结果

- 4.1.6 水库水中溶解氧、嗅阈值、痕量异味物质浓度与藻类总数相关关系分析

- 4.2 处理厂水质变化情况

- Mn变化情况'>4.2.1 进、出水CODMn变化情况

- 3-N的变化情况'>4.2.2 NH3-N的变化情况

- 4.2.3 进、出水硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的变化情况

- 4.2.4 原水TP变化情况

- 4.2.5 出水需氯量测定

- 4.2.6 水中异臭味物质分析结果

- 4.3 藻类纯培养数据统计

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].给水处理厂铁铝泥对正磷酸盐的吸附效果[J]. 环境工程学报 2012(09)

- [2].给水处理厂废弃铁铝泥对正磷酸盐的吸附特征[J]. 环境科学 2011(08)

- [3].基于工程设计能力培养的给水处理课程实习的改革[J]. 科技视界 2014(27)

- [4].对城市给水处理厂及泵站能耗分析与应用[J]. 才智 2013(13)

- [5].环保自动化市场专题[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(08)

- [6].不同粒径铁铝泥对砷(Ⅲ)的吸附效果[J]. 环境科学 2013(07)

- [7].给排水工程建筑设计中应该注意的几个问题杂谈[J]. 中国科技财富 2008(09)

- [8].集宁给水处理厂电气及自控设计[J]. 科技风 2009(04)

- [9].关于清水池调节容积计算方法的探讨[J]. 考试周刊 2012(79)

- [10].饮用水源突发性铅污染应急工艺的研究[J]. 重庆工商大学学报(自然科学版) 2013(06)

- [11].江门市新会区纸业基地集中污水处理厂一期工程进入试运行阶段[J]. 造纸信息 2012(02)

- [12].污水处理混凝剂投加系统设计及自动化研究[J]. 节能与环保 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdb60c63d97c86485aa61186.html