# AIS与导航雷达信息融合仿真平台设计与应用

### 论文摘要

随着海上交通日益繁忙,海上交通事故频繁发生,船舶安全导航已经成为急需解决的问题。船舶通常使用AIS和雷达实时获取海上交通信息来实现导航。在船舶安全导航实现的过程中,对AIS和雷达获取信息的处理无疑是一项关键技术。AIS具有在船舶之间进行船舶信息交换与识别的功能,雷达具有自主的对船舶周围环境进行全面探测的功能,两种传感器的功能不能相互替代。因此,将获取的AIS与雷达信息进行融合处理,以实现AIS与雷达的优势互补,从而保证船舶航行的安全,是船舶航行安全技术的发展方向。本课题以船舶安全导航技术研究为背景,对AIS与雷达信息融合问题进行研究,以解决工程中的实际问题。论文的主要工作如下：首先，介绍了AIS与雷达传感器的工作原理,阐述了AIS与雷达传感器的特点及两者在航海中的应用。分析了信息融合的基本原理、方法和结构模型,在此基础上结合AIS与雷达两个传感器特点,选择分布式结构作为信息融合的结构模型。其次,分析了AIS与雷达信息融合的基本步骤,包括：坐标变换、时间配准、航迹相关、信息融合。根据以上基本步骤,重点对每一步应该采取的方法进行深入研究,并给出具体的解决方法。具体方法为：坐标变换采用高斯-克吕格投影与极坐标变换,将观测到的AIS与雷达数据信息转换到统一的坐标系下；时间配准采用分段线性插值方法,将传感器观测到的不同步的观测信息同步到同一时刻；航迹相关采用模糊关联的方法,通过分析模糊双门限航迹关联方法,并对该方法进行改进,从而加速了航迹相关的判定：在信息融合环节,针对传感器精度未知情况,采用最大似然函数估计方法估计方差,推算精度,并导出了一种确定传感器权值分配方法。然后,采用Matlab对AIS与雷达传感器信息进行建模仿真,并利用最小二乘法将融合后的航迹数据进行拟合,得到一条能够更好逼近真实航线的航迹,由融合结果可知,该融合方法具有较好的稳定性。最后,以电子海图显示与信息系统（ECDIS）为基础,设计了一个AIS与雷达的信息融合平台,并将分析得到的信息融合方法应用于平台中,该平台可以更好的为船舶航行提供安全导航服务。本文提出的信息融合方法简便、高效,具有很强的实用价值,可适用于多传感器的信息融合。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的研究背景、目的和意义

- 1.1.1 课题的背景

- 1.1.2 课题的目的和意义

- 1.2 国内外研究动态

- 1.2.1 国外状况

- 1.2.2 国内状况

- 1.3 论文章节安排

- 第2章 AIS和雷达概述

- 2.1 AIS概述

- 2.1.1 AIS的基本原理

- 2.1.2 AIS航海应用

- 2.2 雷达概述

- 2.2.1 雷达基本原理

- 2.2.2 雷达测量

- 2.2.3 雷达航海应用

- 2.3 本章小结

- 第3章 AIS与雷达信息融合预处理

- 3.1 信息融合结构模型选择

- 3.1.1 信息融合的基本原理

- 3.1.2 结构模型选择

- 3.2 坐标变换

- 3.2.1 高斯-克吕格投影

- 3.2.2 投影变换

- 3.2.3 投影误差分析

- 3.2.4 雷达目标数据位置的坐标变换

- 3.2.5 AIS与雷达目标位置误差分析

- 3.3 AIS和雷达时间配准

- 3.3.1 时间配准概念

- 3.3.2 时间配准频率

- 3.3.3 时间配准算法

- 3.4 小章小结

- 第4章 AIS与雷达信息融合方法研究与应用

- 4.1 航迹相关算法研究

- 4.1.1 航迹相关概述

- 4.1.2 航迹相关算法

- 4.2 权值分配融合算法研究

- 4.2.1 权值分配算法推导

- 4.2.2 传感器方差估计

- 4.2.3 AIS与雷达融合算法权值分配

- 4.3 建模仿真

- 4.3.1 融合模型流程

- 4.3.2 实例融合仿真

- 4.3.3 实例拟合

- 4.3.4 信息融合评估

- 4.4 本章小结

- 第5章 AIS和雷达信息融合仿真平台的设计与实现

- 5.1 仿真平台的分析

- 5.1.1 平台的设计思想

- 5.1.2 应用需求分析

- 5.2 仿真平台的设计

- 5.2.1 平台的基本构成

- 5.2.2 平台的功能设计

- 5.2.3 平台的融合模块功能设计

- 5.2.4 平台的基本配置要求

- 5.3 仿真平台界面的设计

- 5.3.1 界面设计原则

- 5.3.2 界面设计方案

- 5.4 仿真平台的功能模块实现

- 5.4.1 平台模块模拟输入实现

- 5.4.2 平台模块实现

- 5.4.3 结果评价

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于星载AIS数据的南极半岛地区人类活动分析[J]. 极地研究 2019(04)

- [2].雷达与AIS技术在船舶融合上的应用[J]. 河南科技 2019(35)

- [3].船舶AIS大数据资源管理及分析应用架构设计[J]. 交通运输研究 2019(05)

- [4].基于解释结构模型的船舶AIS使用中的问题分析及对策[J]. 水运管理 2019(11)

- [5].港口引航中AIS技术的应用[J]. 珠江水运 2020(05)

- [6].AIS输出信息的采集及处理技术刍议[J]. 建材与装饰 2020(08)

- [7].AIS技术在雾航安全中的海事管理应用探究[J]. 科技创新导报 2019(36)

- [8].基于AIS轨迹修复的船舶排放空间表征改进方法与应用[J]. 环境科学学报 2020(06)

- [9].基于AIS数据的船舶流量观测修正算法研究[J]. 中国水运 2020(07)

- [10].神经介入联合局部使用地塞米松治疗急性缺血性脑卒中(AIS)的疗效及安全性[J]. 数理医药学杂志 2020(10)

- [11].动态船舶领域模型在AIS环境下的避碰决策研究的应用[J]. 舰船科学技术 2017(18)

- [12].AIS航标应用管理研究[J]. 舰船电子工程 2016(06)

- [13].基于AIS的航标无线监控系统的研究[J]. 中国水运(下半月) 2016(09)

- [14].AIS信号二次相位因子预测算法研究[J]. 电子学报 2016(09)

- [15].AIS的发展与其在航海实践中应用的探讨[J]. 珠江水运 2020(21)

- [16].基于AIS数据的海上测风塔选址优化应用[J]. 珠江水运 2020(21)

- [17].基于AIS的舰船信息融合系统网络安全态势预测[J]. 舰船科学技术 2020(22)

- [18].AIS技术在港口引航中的应用[J]. 珠江水运 2019(23)

- [19].AIS技术在航海实践中的应用研究[J]. 科技与创新 2016(10)

- [20].星载AIS信号两步求精的频偏估计[J]. 计算机仿真 2016(04)

- [21].基于AIS信息的舰船位置标校方法[J]. 系统工程与电子技术 2016(10)

- [22].AIS技术在雾航安全中的海事管理应用探究[J]. 中国水运(下半月) 2016(10)

- [23].AIS与电子海图组合系统的实现研究[J]. 中国水运(下半月) 2014(11)

- [24].基于AIS的船员证书远程查验终端设计与开发[J]. 集美大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [25].AIS在游艇管理中的应用探讨[J]. 天津航海 2014(03)

- [26].小卫星载AIS海洋监视技术研究进展[J]. 雷达科学与技术 2013(01)

- [27].AIS应用在航标中存在的问题及建议[J]. 航海技术 2012(04)

- [28].浅谈AIS系统在内河海事管理中的应用[J]. 科协论坛(下半月) 2012(10)

- [29].试论AIS在海上交通安全管理中的应用及前景[J]. 珠江水运 2012(23)

- [30].AIS系统在海事管理中的运用探讨[J]. 交通科技 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdb6c383d73e53a26a4d69f2.html