# 稳定塘工艺处理农村生活污水的模拟试验研究

### 论文摘要

国内绝大多数农村生活污水未经处理,就近直接排放,给农村的地表水源造成了严重污染,给农民生活带来极大不便。基于我国的实际国情,如何在经济许可的前提下改善农村生活环境,已成为我国环保部门及相关工作者亟待解决的问题。在分析国内外农村生活污水处理技术基础上,针对农村生活污水水质特点,开展了稳定塘工艺处理农村生活污水的模拟试验研究,对影响其处理效果的主要因素如水力停留时间、曝气时间、碳氮比、pH和温度等进行分析,取得的主要研究成果如下:通过试验获知,随着HRT的增加,稳定塘工艺对COD、氨氮和TP的去除率呈递增趋势。综合COD、氨氮和TP处理效果考虑,好氧塘和兼氧塘水力停留时间分别设定为32h和3d;比较了3h、4h和5h曝气时间对稳定塘工艺的影响和作用,试验结果表明,出水COD值均可稳定达标,然而,在目前的进水水质条件下,对于氨氮和TP来说,3h的曝气时间明显不足,出水氨氮和TP都曾出现过不达标的现象;出水水质在曝气时间为4h和5h时都达标情况下,采用4h的曝气时间更节约运行成本,好氧塘去除效果稍好于兼氧塘去除效果;对比分析碳氮比依次为9、10、11、12四个阶段去除效果的变化,此时,随着碳氮比的增大,好氧塘和兼氧塘COD去除效果略有上升;氨氮去除效果增加更为明显;TP去除效果变化不大。通过对pH值分别为7.0、7.5、8.0、8.5的试验研究,每天监测COD、氨氮、TP,获知试验中pH值对COD去除影响不大;当pH为7.08.5时正处在硝化反应的pH区间,对氨氮的去除是有利的;进水pH保持在7.07.5对TP的去除是有利的;综合以上对COD、氨氮、TP的监测结果,当pH为7.5时,有利于模拟农村生活污水的去除;通过对16℃、21℃和28℃的温度考察,好氧塘和兼氧塘COD、氨氮、TP都随着温度的升高,去除效果显著。稳定塘工艺在最优参数条件下处理农村生活污水,处理效果稳定,出水水质能够达到国家排放标准,即满足出水水质的要求。好氧塘反应器COD、TP、氨氮的平均去除率分别是89.6%、83.2%和86.0%,兼氧塘反应器COD、TP、氨氮的平均去除率分别是86.9%、78.3%和77.4%,污泥活性良好。为强化稳定塘低温条件下对污染物的去除效果,通过在稳定塘内添加多孔球形填料、软性纤维填料和半软性填料,并对处理效果进行了对比。试验结果表明,添加填料后的稳定塘对COD、氨氮和TP的去除效果都得到了改善,尤其是以半软性填料的效果尤为明显,对应的污染物的平均去除率依次达到91.9%、95.8%和93.3%,使得微生物附着在其表面更好的生长,处理效果更明显。在上述实验室研究的基础上,依据示范区-依安县新合村的地理位置、自然概况以及水质水量特征等情况,最后提出控制运行成本建议。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1. 引言

- 1.1 水资源概述

- 1.1.1 世界水资源状况

- 1.1.2 我国水资源现状

- 1.2 我国农村生活污水概况

- 1.2.1 我国农村生活污水现状

- 1.2.2 我国农村生活污水特点

- 1.2.3 我国农村生活污水处理难点

- 1.3 国内外农村生活污水的处理方法

- 1.3.1 国外农村生活污水的处理方法

- 1.3.2 国内农村生活污水的处理方法

- 1.4 稳定塘工艺处理农村生活污水

- 1.4.1 稳定塘工艺的原理

- 1.4.2 稳定塘工艺的分类及特点

- 1.4.3 稳定塘工艺的发展与应用

- 1.5 本课题的研究目的、意义和内容

- 1.5.1 本课题的研究目的、意义

- 1.5.2 本课题的研究内容

- 1.6 课题来源

- 1.7 技术路线

- 2. 试验材料与方法

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验用水及污泥来源

- 2.2.1 试验水质

- 2.2.2 污泥来源

- 2.3 分析项目和检测方法

- 2.4 数据分析

- 3. 结果与分析

- 3.1 稳定塘去除污染物的影响效果因素的试验研究

- 3.1.1 HRT 对稳定塘处理效果的影响

- 3.1.2 曝气时间对稳定塘处理效果的影响

- 3.1.3 碳氮比对稳定塘处理效果的影响

- 3.1.4 pH 值对稳定塘处理效果的影响

- 3.1.5 温度对稳定塘处理效果的影响

- 3.2 稳定塘对污染物去除效果的研究

- 3.2.1 稳定塘对COD 的去除效果

- 3.2.2 稳定塘对氨氮的去除效果

- 3.2.3 稳定塘对TP 的去除效果

- 3.2.4 污泥特性研究

- 3.3 填料的筛选

- 3.3.1 填料对COD 去除效果的影响

- 3.3.2 填料对氨氮去除效果的影响

- 3.3.3 填料对TP 去除效果的影响

- 4. 示范区工程设计

- 4.1 示范区概况

- 4.1.1 地理位置

- 4.1.2 自然概况

- 4.1.3 水量及水质特征

- 4.2 处理工艺及特点

- 4.3 厂址及主要构筑物设计

- 4.3.1 厂址设定

- 4.3.2 主要构筑物设计

- 4.4 控制运行成本的建议

- 5. 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].稳定塘系统处理污水的工艺与参数设计研究[J]. 安全与环境工程 2017(01)

- [2].沉水植物稳定塘的研究及应用[J]. 环境与发展 2019(02)

- [3].稳定塘内稻田降雨径流中氮磷输移的三维数值模拟[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2019(06)

- [4].过滤—稳定塘法处理印染废水的工程实践[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2009(03)

- [5].生态稳定塘系统处理农村及小城镇生活污水的现状及前景[J]. 江苏农业科学 2013(02)

- [6].pH值对稳定塘系统的影响[J]. 科技致富向导 2013(29)

- [7].超磁混凝/接触氧化/稳定塘工艺应急处理黑臭水体[J]. 中国给水排水 2018(16)

- [8].不同水力负荷下人工湿地-稳定塘组合系统的净化效果[J]. 环境工程 2014(11)

- [9].曝气稳定塘处理农村生活污水曝气控制条件研究[J]. 环境科学 2012(10)

- [10].组合湿地塘调蓄净化技术中试研究[J]. 广东化工 2019(14)

- [11].SBR串联生物强化稳定塘处理养猪废水工艺优化[J]. 环境工程学报 2020(06)

- [12].井陉县东庄村稳定塘处理农村生活污水技术[J]. 水科学与工程技术 2018(02)

- [13].间歇曝气多级好氧+稳定塘组合工艺处理养殖废水的设计与应用[J]. 中国资源综合利用 2018(04)

- [14].北方地区农村生活污水生态稳定塘处理示范工程设计[J]. 中国给水排水 2018(06)

- [15].农村生活污水生态处理技术及其应用[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [16].南京大学常熟生态研究院 南大(常熟)研究院有限公司[J]. 湿地科学与管理 2017(01)

- [17].浅谈稳定塘污水处理新型工艺[J]. 江西建材 2016(01)

- [18].养猪场污水处理方法[J]. 甘肃畜牧兽医 2016(05)

- [19].浅谈稳定塘在废水处理中的应用[J]. 广州化工 2014(10)

- [20].稳定塘工艺改良与试验研究[J]. 新疆环境保护 2012(01)

- [21].稳定塘处理技术研究[J]. 农业与技术 2014(08)

- [22].瓦埠湖陡涧河湿地生态系统构建设计[J]. 湖北农业科学 2016(22)

- [23].新农村建设污水处理的效益探讨[J]. 河南建材 2020(04)

- [24].农村污水治理研究[J]. 山西水利科技 2017(02)

- [25].低维持厌氧消化系统及其出水后处理利用技术[J]. 中国沼气 2010(02)

- [26].赣南新农村生活污水生态处理系统设计[J]. 农业环境与发展 2009(05)

- [27].稳定塘处理污水的机理研究及应用研究进展[J]. 生态环境学报 2014(08)

- [28].北方某镇水环境问题及其治理措施[J]. 山西建筑 2011(36)

- [29].西安临潼新农村污水处理方案探讨[J]. 西安工业大学学报 2020(02)

- [30].我国农村污水处理技术概述及发展现状[J]. 科技展望 2016(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdbbe338f172d4fc13a2a77f.html