# 锂离子电池正极材料LiFePO4的软化学法合成及其电化学性能研究

### 论文摘要

橄榄石型LiFePO4是近年来发展起来的一种锂离子电池正极材料,它的理论容量为170 mAh·g-1。LiFePO4具有价格便宜、环境友好、热稳定性好等优点而受到人们的广泛关注。但是该材料导电率较低,在大电流充放电的条件下,循环性能有待改善。本论文分别采用改进的还原插锂法和溶胶-凝胶法制备了LiFePO4/C复合正极材料。利用XRD、SEM、TEM等技术对产物的微观结构和形貌进行了分析,并采用恒流充放电、循环伏安（CV）等技术测试其电化学性能。提出了一种抗坏血酸还原插锂法合成LiFePO4/C粉体的新方法。其原理是,以价格相对便宜的抗坏血酸为还原剂,在乙醇相中将FePO4的三价铁还原成二价铁,同时化学插锂生成不溶于乙醇的无定形态LiFePO4沉淀,通过烧结得到结晶态LiFePO4/C,该方法具有经济环保、产物纯净的特点。实验证明,提高烧结温度和延长烧结时间都有利于提高产物结晶度,但会使颗粒长大,相对于烧结时间,烧结温度对材料物相结构的影响较明显,其中在600℃烧结2小时所得LiFePO4正极材料为平均粒径在80nm左右、粒度均匀的近球形的纳米粉体,且该材料表现的电化学性能最佳,首次放电容量可达159 mAh·g-1,2C时容量仍能保持142 mAh·g-1,而且以0.1C倍率循环100

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 研究背景和课题提出

- 1.1 研究背景

- 1.2 锂离子电池正极材料

- 1.2.1 锂离子电池正极材料的要求

- 1.2.2 锂离子电池正极材料研究现状

- 2正极材料'>1.2.2.1 LiCoO2正极材料

- 2正极材料'>1.2.2.2 LiNiO2正极材料

- 1.2.2.3 Li-Mn-O 系正极材料

- 4的研究进展'>1.2.3 橄榄石型正极材料 LiFePO4的研究进展

- 4的结构及电化学作用机理'>1.2.3.1 LiFePO4的结构及电化学作用机理

- 4的制备方法'>1.2.3.2 LIFePO4的制备方法

- 4存在问题及改进方法'>1.2.3.3 LiFePO4存在问题及改进方法

- 1.3 选题依据和研究内容

- 第二章 实验方法

- 2.1 材料合成

- 2.1.1 材料合成原料

- 2.1.2 磷酸铁锂的抗坏血酸还原插锂合成

- 4·2H2O 的制备'>2.1.2.1 FePO4·2H2O 的制备

- 4的制备'>2.1.2.2 LiFePO4的制备

- 2.1.3 磷酸铁锂的 HEDP-络合溶胶-凝胶法合成

- 2.2 材料表征

- 2.2.1 物相分析

- 2.2.2 表面形貌分析

- 2.2.3 热重分析

- 2.3 材料的电化学性能测试

- 2.3.1 电极制备

- 2.3.2 电池装配

- 2.3.3 电化学性能测试

- 4的抗坏血酸还原插锂法合成及其电化学性能研究'>第三章 LiFePO4的抗坏血酸还原插锂法合成及其电化学性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 4的 HEDP-络合溶胶凝胶法合成及其电化学性能研究'>第四章 LiFePO4的 HEDP-络合溶胶凝胶法合成及其电化学性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验过程

- 4.3 结果与讨论

- 4的初步探讨'>4.3.1 HEDP-络合溶胶凝胶法合成LiFePO4的初步探讨

- 4材料的影响'>4.3.2 烧结温度对HEDP-络合溶胶凝胶法合成LiFePO4材料的影响

- 4材料性能的影响'>4.3.3 烧结时间对LiFePO4材料性能的影响

- 4/C 复合材料的电化学性能'>4.3.4 800℃烧结5h 所得LiFePO4/C 复合材料的电化学性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 硕士生学习期间完成的论文与专利

- 致 谢

### 相关论文文献

- [1].水热法合成LiFePO_4晶体结构的中子衍射研究[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [2].基于相变材料和液冷的LiFePO_4电池包热管理研究[J]. 电源技术 2016(01)

- [3].关于提高LiFePO_4振实密度的研究进展[J]. 电源技术 2010(08)

- [4].新型锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 火工品 2008(03)

- [5].提高锂离子电池正极材料LiFePO_4电导率的方法[J]. 化工科技 2011(02)

- [6].硫氰酸钠光度法测定LiFePO_4中的铁[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [7].离子液体/凝胶聚合物电解质的制备及其与LiFePO_4的相容性[J]. 物理化学学报 2010(05)

- [8].矿用单轨吊LiFePO_4动力电池组均衡充电系统的设计[J]. 工矿自动化 2010(06)

- [9].不同成膜添加剂对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].乙二醇和水混合溶剂热法控制合成LiFePO_4及其性能研究[J]. 广东化工 2014(11)

- [11].LiFePO_4锂离子电池容量的衰减机制[J]. 中国粉体技术 2013(01)

- [12].环境友好型锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备方法[J]. 材料导报 2012(15)

- [13].稀土金属离子掺杂对LiFePO_4结构和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(11)

- [14].溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [15].燃烧法制备LiFePO_4及其燃烧机制（英文）[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [16].不同导电剂体系对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 电源技术 2016(08)

- [17].纳米LiFePO_4/石墨烯复合材料的制备与表征[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [18].LiFePO_4/石墨烯复合材料的电化学性能比较[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [19].喷雾干燥方式对LiFePO_4材料性能的影响[J]. 电池工业 2012(05)

- [20].锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备与改性研究[J]. 中国集体经济 2011(15)

- [21].LiFePO_4的电化学性能和锂离子扩散研究[J]. 盐湖研究 2009(01)

- [22].锂离子电池正极材料LiFePO_4的改性研究[J]. 材料导报 2008(S1)

- [23].LiFePO_4锂离子电池的数值模拟:正极材料颗粒粒径的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].LiFePO_4正极材料倍率性能改善的研究进展[J]. 电源技术 2017(08)

- [25].新型材料LiFePO_4三维电极处理苯酚废水[J]. 科学技术与工程 2015(29)

- [26].锂离子电池正极材料LiFePO_4合成方法的最新研究[J]. 当代化工 2014(04)

- [27].石墨烯改性LiFePO_4正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(07)

- [28].功率型LiFePO_4锂离子电池正极材料的设计与制备研究进展[J]. 材料导报 2012(17)

- [29].固相法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 陶瓷学报 2011(02)

- [30].LiFePO_4锂离子电池的低温性能[J]. 电池 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdbe78be30cf7d28232abdfd.html