# 混凝土微波促凝试验研究

### 论文摘要

混凝土是现代土木工程中不可缺少、用量最大、用途最广的建筑材料,在工程建设中混凝土浇筑成型后的较短时间里,尽快的确定其早期强度,判断所浇注的混凝土强度是否达到设计要求是广大工程施工人员翘首以盼的事情。利用微波加热养护方法可以极大地提高混凝土的早期强度,为现场混凝土配合比的设计和调整提供可靠的试验依据,避免了由于人为因素、原材料波动等各种原因造成混凝土施工质量的参差不齐,从而导致结构的安全性和耐久性下降造成人类资源的巨大浪费。研究微波能量、微波加热时间、混凝土水灰比、骨料种类、矿物掺合料的种类和掺量、化学外加剂等多种因素对微波加热后混凝土温升和质量损失的影响规律,选用特制的微波加热模具,建立混凝土的促凝制度,随着混凝土的广泛应用,就显得意义重大。高性能混凝土是近年来混凝土材料发展的一个重要方向,并得到了广泛应用。高性能混凝土具有高工作性,高强度和高耐久性,通常需要使用矿物掺合料和化学外加剂,对于高性能混凝土的微波促凝试验,选择了硅粉和粉煤灰两种掺合料。本文的研究包含三部分内容：选择合适的材料制作混凝土加热促凝试件模具；对于一定配合比的混凝土确定其试件脱模时间；确立一种微波加热促凝制度,使新拌混凝土经过微波加热促凝后,获得其早期强度,通过早期的微波加热促凝强度与后期标准养护强度之间对比,获得早期强度（6-8h）与后期标准养护强度（7d,14d,28d）的对应关系。利用聚甲基丙烯酸甲酯材料特殊的性能制成了混凝土微波促凝试件模具,可以满足试验的要求；通过实验,确定普通混凝土、硅粉混凝土、粉煤灰混凝土的微波促凝试件脱模时间；经微波促凝后,获得了普通混凝土、硅粉混凝土早期强度与标准养生条件下的强度的对应关系,但微波促凝技术对于粉煤灰混凝土并不适用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 普通混凝土研究现状

- 1.2.2 高性能混凝土的研究现状

- 1.2.3 促凝技术研究现状

- 1.3 文献分析存在的问题

- 1.4 研究内容

- 1.5 技术路线

- 第2章 技术准备

- 2.1 试验原材料

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 细集料

- 2.1.3 粗骨料

- 2.1.4 减水剂

- 2.1.5 掺合料

- 2.1.6 水

- 2.2 仪器设备

- 2.2.1 聚甲基丙烯酸甲酯试件模具

- 2.2.2 微波炉

- 2.3 本章小结

- 第3章 普通混凝土微波促凝技术

- 3.1 微波的加热促凝原理

- 3.1.1 微波加热技术

- 3.1.2 混凝土微波促凝技术

- 3.2 混凝土促凝试验

- 3.2.1 混凝土试件的制作

- 3.2.2 混凝土试件脱模时间的确定

- 3.2.3 养护制度的形成

- 3.3 本章小结

- 第4章 高性能混凝土微波促凝技术

- 4.1 硅粉混凝土

- 4.1.1 硅粉的形成

- 4.1.2 硅粉的物理化学性质

- 4.1.3 硅粉在混凝土中的作用机理

- 4.1.4 硅粉混凝土性能特点

- 4.1.5 硅粉混凝土的应用

- 4.2 硅粉混凝土促凝试验

- 4.2.1 硅粉混凝土试件的制作

- 4.2.2 硅粉混凝土试件脱模时间的确定

- 4.2.3 养护制度的形成

- 4.3 粉煤灰混凝土

- 4.3.1 粉煤灰的物理化学性质

- 4.3.2 粉煤灰在混凝土中的作用原理

- 4.3.3 粉煤灰混凝土性能特点

- 4.3.4 粉煤灰混凝土的应用

- 4.4 粉煤灰混凝土促凝试验

- 4.4.1 粉煤灰混凝土试件的制作

- 4.4.2 粉煤灰混凝土试件脱模时间的确定

- 4.4.3 养护制度的形成

- 4.5 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].促凝管分离胶内气泡对临床生化检验结果的影响[J]. 深圳中西医结合杂志 2020(08)

- [2].3种促凝管在医学检验中的应用与评价[J]. 检验医学与临床 2009(02)

- [3].分离胶促凝管保存血清标本部分生化指标的变化[J]. 中国医学创新 2009(22)

- [4].分离胶促凝管在核酸检验中的应用[J]. 实用医技杂志 2008(18)

- [5].对住院患者促凝血药物应用的分析[J]. 今日药学 2009(07)

- [6].血小板多磷酸盐是体内促炎及促凝血的介质[J]. 中国病理生理杂志 2010(03)

- [7].喷射混凝土用速凝剂概述及其促凝机理[J]. 铁道建筑技术 2016(11)

- [8].无添加剂管、普通促凝管、分离胶促凝管在临床生化检验中对比分析[J]. 当代医学 2013(26)

- [9].促凝管的质量对乙型肝炎表面抗原检测的影响[J]. 实用医技杂志 2011(03)

- [10].影响神经元特异性烯醇化酶检测的新因素[J]. 青岛医药卫生 2013(01)

- [11].混凝土微波促凝技术的试验研究[J]. 森林工程 2011(03)

- [12].不同促凝管对生化结果影响的比较[J]. 临床输血与检验 2012(02)

- [13].抗凝与促凝药物交替应用治疗血栓合并出血患者1例分析[J]. 中国药师 2018(02)

- [14].血清钾离子测定结果比较及分析[J]. 实用医学杂志 2008(01)

- [15].血标本在不同试管中放置时间及密封与否对离子钙测定的影响[J]. 中国临床研究 2013(08)

- [16].浅谈地下防水工程补漏措施[J]. 山西建筑 2009(23)

- [17].大豆乳清蛋白的热促凝聚及其对分离蛋白功能性的影响[J]. 大豆科学 2010(02)

- [18].分析两种促凝管在离子选择电极法中的应用[J]. 中国城乡企业卫生 2016(10)

- [19].促凝采血管对女性激素测定结果影响的探讨[J]. 重庆医学 2011(05)

- [20].分离胶促凝管和血糖管的血糖测定比对研究[J]. 检验医学与临床 2013(20)

- [21].真空促凝采血管的选择在检验质量中的应用[J]. 医学理论与实践 2011(01)

- [22].三种不同真空采血管采制血清测定三酰甘油结果比较及分析[J]. 中国药物经济学 2014(04)

- [23].不同类别真空采血管制备血清中三酰甘油的比较及分析[J]. 检验医学与临床 2008(04)

- [24].血小板微颗粒的促凝功能与流式细胞术绝对计数值的相关性[J]. 中国当代医药 2015(15)

- [25].促凝与抗凝血标本对HBsAg ELISA检测的影响[J]. 临床输血与检验 2012(04)

- [26].非酒精性脂肪肝患者的促凝血平衡失调[J]. 临床肝胆病杂志 2014(12)

- [27].常用的蛇毒促凝止血制剂和抗凝溶栓制剂[J]. 海峡药学 2016(01)

- [28].两种品牌的分离胶促凝管对甲状腺功能五项检测值影响的比对研究[J]. 安徽医学 2013(04)

- [29].溶血对促凝血检测结果的影响[J]. 川北医学院学报 2010(05)

- [30].三种真空采血管对部分血清酶检测结果的影响分析[J]. 国际检验医学杂志 2008(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdcbe764d13904df3aea33e2.html