# 景观水体富营养化产生藻类通过草地滤除和消解藻类作用治理景观水体的富营养化

### 论文摘要

随着人民生活水平的提高,不管是住宅小区还是办公环境,对于以水为前提的景观要求越来越广泛。然而,不管景观水使用自来水还是单位或小区的深度处理水,都存在蒸发造成的水中富营养化物质浓缩、养鱼喂饵料造成的营养物质富集、以及雨水造成的地面径流污染等问题。景观水普遍存在的问题是:天长日久,水质恶化、散发臭味、藻类繁殖、水体缺氧和鱼类在春、秋季的大量死亡。所以,充分利用景观环境,对水体进行微污染控制,将起到节约用水、美化环境、减少疾病和造福人类的作用。景观水体多为静止或流动性差的封闭缓流水体,其污染多为微污染。一般具有发生期短、水域面积小、易污染、水环境容量小、水体自净能力低、美学要求高等特点,加上居民生活和水系中鱼类的影响,容易造成水中悬浮物增多、浊度增大,有机物、细菌和大肠杆菌的含量都增高。在温度适宜时,富含N、P等营养元素的水体中还会滋长藻类,藻类的异常繁殖会破坏水体的生态平衡,造成水体的富营养化,丧失景观水体的功能。氧化塘和土地处理污水技术在国内外已经比较成熟。人们大多是把氧化塘和土地处理分别应用的,没有把氧化塘和土地处理的原理合并在一起作为互补的循环处理工艺,也没有运用在景观水的富营养化治理上。目前,虽然已经有用于处理景观水的生物滤池及绿地,但其出发点还在于纯粹的水处理,没有结合景观环境、绿地条件,使水流动起来、使草地成为湿地的一部分,并且考虑经济指标。本论文通过景观水体和周边绿地的交互作用,参照氧化塘和土地处理理论,研究利用所设计的景观水体处理模型,探讨景观水体氮磷的去除效果,形成氧化塘和土地处理理论相结合的景观水处理方式。探讨最低成本的景观水体、绿地过滤水量的关系。探讨使用景观标准杂用水甚至污水综合排放一级标准排放水作景观水源的可行性,从而最终研究出一种能够广泛推广的景观水处理模式。本课题以某农业部动物检疫所的水景为现场试验,并在实验室创建了景观水体处理模型,研究结合氧化塘和土地处理理论对景观水氮磷的去除效果。经过4个月的试验和现场同步运行,实现了预期效果,取得了阶段性成果,得出以下结论:(1)通过试验验证,参照氧化塘和土地处理理论的景观水体处理模型对水体氮磷的去除效果明显,可以作为一个景观水处理模型进行推广。(2)通过试验可以看出,景观水体处理模型比较适宜的土地滤除系统平均水量比为:0.010m~3/m~2·d(水量/土地面积·天)左右;布水周期为:7天。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究意义

- 1.3 研究目的

- 1.4 研究内容

- 第2章 水的富营养化概论

- 2.1 水体富营养化概述

- 2.1.1 富营养化的概念

- 2.1.2 富营养化的特征

- 2.1.3 富营养化的原因

- 2.1.4 富营养化的危害

- 2.2 我国景观水体的富营养化状况

- 2.3 水体的富营养化防治

- 2.3.1 控制外源性营养物输入

- 2.3.2 减少内源性营养物负荷

- 第3章 景观水体的富营养化治理方式

- 3.1 土地处理

- 3.1.1 基本原理

- 3.1.2 土地处理系统的发展

- 3.1.3 土地处理系统的特点

- 3.1.4 土地处理系统的工艺类型和特性分析

- 3.1.5 土地处理系统各种工艺类型比较

- 3.2 氧化塘处理系统

- 3.2.1 氧化塘技术在国内外的发展

- 3.2.2 新型的氧化塘技术

- 3.2.3 组合塘工艺

- 第4章 试验设计

- 4.1 试验机理

- 4.2 试验装置

- 4.3 试验系统构成

- 4.3.1 池体

- 4.3.2 水体来源

- 4.3.3 草地

- 4.4 检测参数及分析方法

- 4.5 实验监测项目及系统运行方式

- 4.5.1 景观水体处理系统设计

- 4.6 实验系统在实际工程中应用

- 第5章 试验运行与结果分析

- 5.1 试验启动阶段（藻类培养阶段）

- 5.2 试验运行阶段

- 5.2.1 确定最佳运行周期阶段

- 5.2.2 对比系统的运行及与“7d”处理系统的比较

- 5.3 本章小结

- 第6章 实验和现场对比分析

- 6.1 景观水塘周围环境和水质状况

- 6.2 景观水塘富营养化治理

- 6.2.1 景观水塘治理的原理

- 6.2.2 治理方案设计

- 6.2.3 景观水塘富营养化治理系统的运行

- 6.2.4 现场系统与“7d”系统的运行效果比较

- 6.3 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间获得科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fdddc61e44d218ce7eb923dc.html