# Sigma-Delta A/D转换器抽取滤波器设计

### 论文摘要

随着数字技术的发展,以及通讯和多媒体技术的快步前进,模数转换器（A／D转换器）被广泛的应用于电子技术的各个方面。在音频信号处理,模数转换电路也起到了重要的作用。论文设计了一种小面积低功耗的Sigma-Delta抽取滤波器,用于音频模数转换器（A/D转换器）中。采用SMIC 0.13μ.μm通用逻辑工艺。从分析spec、确定电路结构、进行Mat lab建模、RTL编码、仿真、到综合、布局布线设计、流片、封装及测试,成功的完成了Sigma-Delta抽取滤波器的设计和开发。论文针对Comb低通滤波器,FIR低通滤波器,IIR高通滤波器,等电路进行了理论计算和分析,并进行RTL仿真,完成了设计。经流片并对电路进行了详细的测试分析,并得出了结论。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 抽取滤波器概述

- 1.2 抽取滤波器研究的背景及意义

- 1.3 抽取滤波器的回顾,研究现状及发展趋势

- 1.4 论文特点,论文的主要工作

- 第二章 数字滤波器的基本结构和原理

- 2.1 数字滤波器概述

- 2.2 数字滤波器设计的基本步骤

- 2.2.1 确定指标

- 2.2.2 逼近

- 2.2.3 性能分析和计算机仿真

- 2.3 FIR滤波器和IIR滤波器

- 2.4 FIR滤波器的设计方法

- 2.4.1 线性相位FIR滤波器的特点

- 2.5 窗函数设计法

- 2.5.1 设计原理

- 2.5.2 几种常用的窗口函数

- 2.5.3 窗口法的设计步骤和实例

- 2.6 频率抽样设计法

- 2.6.1 线性相位FIR滤波器的约束条件

- 2.6.2 FIR滤波器的频率响应

- 2.6.3 改善滤波器性能的措施

- 2.6.4 CSD编码

- 2.7 分级抽取

- 2.8 梳状滤波器

- 2.9 级联积分梳状滤波器

- 第三章 抽取滤波器的设计及MATLAB仿真

- 3.1 抽取滤波器结构

- 3.1.1 第一级抽样滤波器的设计

- 3.1.2 第二级抽样滤波器的设计

- 3.1.3 高通滤波器的设计

- 3.2 小结

- 第四章 抽取滤波器的硬件实现

- 4.1 五阶级联FIR梳状滤波器的硬件实现

- 4.2 55级FIR低通滤波器的硬件实现

- 4.3 高通滤波器的硬件实现

- 4.4 Verilog HDL仿真结果

- 4.4.1 工作时钟波形

- 4.4.2 输出信号仿真波形

- 4.5 小结

- 第五章 抽取滤波器的测试

- 5.1 测试方法

- 5.2 测试条件

- 5.3 测试步骤

- 第六章 总结和致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于FPGA的分数倍抽取滤波器的改进设计与应用[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [2].一种低资源数字抽取滤波器设计[J]. 北京大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [3].4路多相信号半带抽取滤波器优化实现结构[J]. 无线电工程 2017(05)

- [4].高性能数字抽取滤波器的研究[J]. 南开大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [5].数字下变频中抽取滤波器的设计及FPGA实现[J]. 电子技术应用 2015(12)

- [6].一种24位Delta-Sigma A/D数字抽取滤波器设计[J]. 北京交通大学学报 2016(05)

- [7].一种数字下变频器中抽取滤波器链的设计与实现[J]. 南通职业大学学报 2013(03)

- [8].高频数字抽取滤波器的设计[J]. 电子技术应用 2017(12)

- [9].一种数字中频处理的高倍抽取滤波器设计[J]. 空间电子技术 2016(01)

- [10].基于模拟退火算法的稀疏系数抽取滤波器设计[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [11].一种基于FPGA的抽取滤波器的实现与优化[J]. 微电子学与计算机 2013(09)

- [12].软件无线电接收机中抽取滤波器的研究[J]. 黑龙江科技信息 2008(36)

- [13].一种低功耗64倍降采样多级数字抽取滤波器设计[J]. 电子与封装 2010(08)

- [14].基于分布式算法的多项抽取滤波器设计[J]. 现代电子技术 2016(23)

- [15].带余弦预滤波和补偿滤波的抽取滤波器[J]. 数据采集与处理 2008(S1)

- [16].多级锐化的梳状抽取滤波器[J]. 高技术通讯 2010(12)

- [17].∑—Δ微加速度计的抽取滤波器设计[J]. 传感器与微系统 2009(07)

- [18].基于FPGA的CIC抽取滤波器设计与实现[J]. 计算机与数字工程 2012(01)

- [19].FPGA中CIC抽取滤波器增益校正的实现[J]. 电视技术 2013(07)

- [20].多级抽取滤波器设计与MATLAB仿真实现[J]. 科技情报开发与经济 2009(22)

- [21].CIC抽取滤波器[J]. 科技信息 2009(32)

- [22].采用UVM的数字抽取滤波器的验证[J]. 北京交通大学学报 2014(02)

- [23].一种短波数字化电台CIC抽取滤波器的设计[J]. 无线互联科技 2012(07)

- [24].基于Matlab的Sigma-Delta ADC中抽取滤波器设计与分析[J]. 电声技术 2008(11)

- [25].改进型CIC抽取滤波器的FPGA实现[J]. 现代电子技术 2017(16)

- [26].高精度Σ-Δ ADC中多通道数字抽取滤波器的设计[J]. 微电子学与计算机 2015(11)

- [27].应用于ΣΔADC的多级抽取滤波器面积有效实现方法[J]. 中国集成电路 2013(06)

- [28].频响改善的低功耗CIC抽取滤波器[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [29].CIC抽取滤波器的两种补偿方法的比较[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2011(08)

- [30].CIC抽取滤波器的仿真[J]. 科技信息 2010(29)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe0803ccd3be0cce0e1f16c8.html