# 光谱线型法研究介质阻挡放电等离子体参量

### 论文摘要

采用发射光谱法,研究了氩气及氩气／空气介质阻挡放电中的电子密度、气体温度、电子温度及分子振动温度。通过引入Stark位移,进一步发展了测量电子密度的光谱线型法。研究了大气压氩气／空气介质阻挡放电四边形斑图及六边形斑图中微放电通道的电子密度。利用氮分子发射光谱,研究了两种斑图微放电通道中的分子振动温度。实验发现,由Stark频移与Stark展宽两种方法计算所得的电子密度的值大致相同。当电压增加,四边形斑图演化到六边形斑图时,电子密度及分子振动温度均增大。在大气压及近大气压氩气介质阻挡放电中,通过考虑氩原子696.54 nm发射谱线的各种展宽机制,分离出van der Waals展宽,得到了放电的气体温度。结果表明,气体温度随气体压强的增大而增大。与通过氮分子第一负带(0,0)转动谱线得到的气体温度进行比较,发现同一气压条件下,两种方法计算得到的气体温度一致。研究了介质阻挡放电中电子温度和氮分子振动温度,以及它们随气体压强、外加电压等的变化关系。实验还发现,在氩气／空气混合气体放电中,气体成分及比例极大地影响放电的发光特性和能量传输特性。本工作结果对等离子体斑图形成机制研究及介质阻挡放电的应用具有重要参考价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 引言

- 第2章 实验装置与实验方法

- 2.1 实验装置

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 电子激发温度

- 2.2.2 分子振动温度

- 2.2.3 电子密度

- 第3章 光谱线型法研究介质阻挡放电斑图等离子体密度

- 3.1 Stark展宽计算四边形、六边形斑图电子密度

- 3.2 Stark频移计算四边形、六边形斑图电子密度

- 3.3 四边形、六边形斑图振动温度的光谱诊断

- 第4章 van der Waals展宽法研究介质阻挡放电气体温度

- 4.1 气体温度诊断的方法

- 4.2 利用van der Waals展宽计算介质阻挡放电气体温度

- 第5章 谱线强度比法研究介质阻挡放电等离子体温度

- 5.1 气体压强对电子激发温度、分子振动温度的影响

- 5.2 气体成分对混合气体放电能量传递的影响

- 5.3 外加电压对氩气放电电子激发温度的影响

- 第6章 结束语

- 参考文献

- 附录:攻读硕士学位期间发表论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].复杂网络上的同步斑图[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2020(01)

- [2].侧向加热腔体中的多圈型对流斑图[J]. 应用数学和力学 2020(03)

- [3].具有水平流动的对流斑图成长和动力学特性[J]. 应用数学和力学 2020(10)

- [4].斑图动力学中Duffet-Boissonade方程的数值模拟[J]. 大学物理 2016(12)

- [5].介质阻挡放电中新型超四边形斑图的研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(03)

- [6].介质阻挡放电中带有沿面放电的点线四边形斑图的形成研究[J]. 高电压技术 2017(06)

- [7].介质阻挡放电小点连线超四边形发光斑图的时空结构[J]. 高电压技术 2016(12)

- [8].介质阻挡放电中暗环白眼超四边形斑图的研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(09)

- [9].六边形格子态斑图的数值模拟[J]. 物理学报 2015(21)

- [10].介质阻挡放电跃变升压模式下靶波斑图研究[J]. 物理学报 2011(06)

- [11].超六边形斑图的4种形成途径[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [12].氩气/空气介质阻挡放电自组织超六边形斑图实验研究[J]. 物理学报 2009(07)

- [13].一类捕食食饵系统中交叉扩散诱导的图灵不稳和斑图（英文）[J]. 上海师范大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [14].介质阻挡放电系统中带晕蜂窝六边形发光斑图[J]. 发光学报 2018(11)

- [15].介质阻挡放电中亮暗点超六边形斑图的光谱研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(02)

- [16].介质阻挡放电系统中典型非线性斑图的实现及特性研究[J]. 科技创新与应用 2018(29)

- [17].大气压氦气/氮气和氩气/氮气射频介质阻挡放电六边形斑图特性比较[J]. 高电压技术 2015(09)

- [18].电化学时空斑图[J]. 化学通报 2011(04)

- [19].一比率依赖的捕食-被捕食模型的空间斑图研究[J]. 数学的实践与认识 2009(05)

- [20].大气压介质阻挡放电谐振超六边形斑图研究[J]. 科学通报 2009(10)

- [21].增长区域上斑图形成的自由边界问题[J]. 纺织高校基础科学学报 2008(01)

- [22].流动氩气放电系统中条纹斑图形成的实验研究[J]. 物理学报 2012(11)

- [23].准脆性材料损伤斑图生长的数值模拟[J]. 工程力学 2011(04)

- [24].化学振荡和时空斑图动力学研究进展[J]. 广州化工 2010(12)

- [25].倾斜层中的对流斑图及其临界条件[J]. 应用数学和力学 2019(04)

- [26].低频条件下的法拉第斑图选择问题研究[J]. 大学物理 2019(09)

- [27].在大学物理中适当增加斑图动力学内容的重要性[J]. 呼伦贝尔学院学报 2017(06)

- [28].一类具有时滞的食饵-捕食者模型的时空斑图[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2015(03)

- [29].一种D_(2h)对称性放电气隙中气体放电斑图的研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2018(12)

- [30].硫化学反应体系中的振荡与斑图形成[J]. 化学进展 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe220e2a17e7a31fa832aea9.html