# 压力管道的运行维护与检验技术研究

山东省特种设备检验研究院淄博分院255000

摘要：压力管道当前已经成为了我国国内生活与生产不可以缺少的一部分。虽然压力管道为我们带来了许多的便利与好处，但是随着压力管道扥不断发展，其安全问题越来越突出。因此我们应该重视压力管道管理工作，在压力管道的管理工作中，运行维护与检验工作是非常重要的，也是降低压力管道意外事故的必要方式。本文对我国压力管道的运行维护与检验技术的进行研究分析，为加强压力管道管理工作提供一些有效的建议。

关键词：压力管道；运行维护；检验技术；研究

引言

随着我国经济的不断发展，人们的生活水平也在不断的提升，使得我国在建或者使用的压力管道数目也在不断的增加。压力管道规模的不断扩大，既为我们带来了一定的好处，同时也为我们带来了一定的负面影响，如压力管道爆炸、中毒等，这些危险带给人们沉痛的打击，因此我们应该加强压力管道的安全管理工作，并采取适当的方式减少安全隐患。同时还应该落实相关的压力管道管理制度与措施，以此提升压力管道的维护与检验水平。我国的压力管道维护方面的规章制度不是特别的完善，因此不断的完善相关规章制度也是保证压力轨道安全的重要方式。

1压力管道运行维护与检验的必要性

压力管道在运行的过程中会受到外界的温度和压强的影响，导致其内部流体性质非常的复杂。再生产与生活之中，压力管道的使用是存在一定的危险性的。压力管道在长期的运行工作中，如果不尽兴检修与维护，很可能导致管道出现破裂或者损坏，导致严重的后果。例如2002年7月山东莘县发生液氨充装软管爆裂事故，这一事故导致13人死亡、48人重伤。2011年7月28日，广西贵港钢铁公司的煤气管道发生泄漏，最终导致一百多人一氧化碳中毒、2013年11月22日，青岛输油管道发生破裂，使得石油泄漏发生爆炸，最终造成严重的人员伤亡以及一定的社会恐慌。造成这些事故的原因有：设计安装不合理、元件质量不合格、维护操作不当、管道腐蚀、等等。

这些极具危险的事故为我们敲响了警钟，因此必须要规范压力管道的管理。我国的压力管道安全管理工作还并不完善，因此为了保护压力管道的安全，就必须要运用一定的科学技术与原因加强压力管道的检验与维护。只有实施有效的检验和维护，擦可以实时的监控压力管道的性能以及状态，一旦发现管道存在问题或者管道将要破裂，就一定要采取措施进行补救，防止管道爆炸或者管道内的物质泄漏导致中毒等事故。也就是说压力管道的定期检查与维护是压力管道安全稳定运行的前提。

2压力管道维护与检验技术研究

生活中常见的压力管道都有较大的长径，因此在使用的时候非常的不稳定，容易出现管道破损的现象。同时压力管道的种类很多，数量巨大，在管理和检测的时候回存在很大的困难、此外压力管道内的流体介质比较复杂，并且常常是用于恶劣的工作环境中，因此很容易出现意外事故、在压力管道的安装与适应中，最常见的漏洞就是焊接确信以及外部条件造成的新缺陷，如碰撞、压迫等等、焊接的缺陷主要是漏焊、气孔等。新增加的缺陷主要有；裂痕、腐蚀等，因此在解决压力管道粗在的缺陷的时候，可以采用无损检验技术，也就是说，对要管道内部存在的缺陷以及问题进行监视和测量。找出问题产生的关键，同时又针对性的进行解决。我国常见的压力管道维护与检验技术：

2.1宏观观察检验法

在对压力管道进行检验时，对于人肉眼可以观察或者身体可以直接接触的方面，可以直接采用宏观观察方式。在检验时应该将压力管道的阀门以及人孔连接处作为重点检查对象，并记录管道中出现机械创伤以及腐蚀的部位。通过检验结果对管道的整体状况以及局部状况进行分析，如果检查发现压力管道存在的缺陷实在较多，就必须要停止这一管道的使用并进行修理和更换，保证压力管道的正常使用。

2.2放射性探伤检测

主要是采用将射线射到压力管道上的方式进行检测。射线能够传统压力管道，并通过射线的衰减以及衰减程度判断压力管道的安全性，射线的衰减以及衰减程度以及介质都与压力管道的缺陷相关，因此可以通过射线反馈的信息对管道中的缺陷进行判断。这一技术主要用于检测压力管道内部焊接部位。这一技术可以有效提升精确度，以此帮助检验人员对管道缺陷做出正确的判断。

2.3压力管道泄漏检测

管道泄漏检测一般采用增压检测方式，将一定的压力冲入到需要被检验的管道之中，保持压力不变的情况下，在规定的时间内将检测液体涂满管道表面，以此观察管道是否出现泄漏。这种方式简单易于实现，同时还可以进行小范围的管道泄漏检查。此外还有负压侧漏技术，这技术主要用于数量较大的油漆输送管道。油气输送管道在一定的压力作用下，可以通过传感器收集负压信号，以此检测压力管道是否泄漏。最后还有一种超声捡漏方式。利用超声波原理，采用先进的管道测量仪器，让传感器收集信息，并不断的检测出现泄露的位置，，这项技术拥有价高的灵敏度以及速度。能够适用于各领域的压力管道泄漏检测。

3提升压力管道检验与维护效率的相关方式

3.1完善管道安全管理制度

只有完善的管道安全管理制度，才能加强压力管道的安全管理工作，只有在管道的安装、使用、维护、检验的过程中遵循相关的规章制度，才能有效的减少安全事故出现的频率。此外，相关部门应该在落实《管道安全管理与监督规范定的基础上》才能根据自身使用压力管道的特点，详细的开展安全管理方案，并制定有效的维护与检验方案。明确管道运行维护以及检验操作规章制度，严格的开展检验工作，才能保证管道的安全以及有效。

3.2提升相关人员的专业素质

很多压力管道维护与检测人员对这一工作的重视程度很低，因此要在完善压力管道安全管理制度的基础上，将相关工作人员的素质有效提升，以此保证检验与维护工作中，工作人员能够切身负责，严格按照操作流程进行工作。此外鼓励工作人员积极的创新维护与检验技术，以此提供更多的安全管理理论支持与操作方式。

3.3建立相关的安全监督部门

设立专门的安全监督部门，可以将压力管道的设计、元件制造、安装、使用、检验、维护、改造等各个工作进行有效的监督，从每一个细节方面入手，逐步的实现我国压力管道维护与检验工作的规范化与标准化，同时提升政府部门的服务意识，切实的担当监察角色，保证国家以及人民的生命财产安全。

结语

压力管道随着社会经济的不断发展，应用的更加的广泛，因此压力管道的检验与维护工作变得更加的重要，为了保证压力管道的安全性，一定要加强压力管道的管理工作，同时采取有效的方式进行检验，定期的对管道进行维护，保证管道的安全性。

参考文献：

[1]贺亮.压力管道检验的相关问题分析[J].科技创新导报，2017，14（34）：67-68.

[2]刘谦.压力管道的运行维护[J].现代工业经济和信息化，2015，5（11）：33-34+36.

[3]王新胜.压力管道检验的相关问题分析[A].太原市中小企业工程技术人才发展促进会.工程技术发展论文集[C].太原市中小企业工程技术人才发展促进会：，2015：1.

[4]郑学斌.压力管道破坏形式检验技术探讨[J].内蒙古石油化工，2013，39（15）：99-100.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe344140ee07f264121125e0.html