# 含油污泥的无害化处理

### 论文摘要

含油污泥主要产生于油田和炼油厂。以石油勘探开发业为例,其产生量为原油产量的0.5%~1%。特别是我国许多大型油田己进入开发后期,含油污泥和泥沙的产生量还要大大增加。按照我国目前原油产量估算,每年将有近百万吨的油泥、油砂产生,若加上石油化工产生的“三泥”,总量还要大得多。实验采用热碱液洗涤的方法处理油田含油污泥。将含油污泥与碱水按一定比例置于烧杯中加热至一定温度,搅拌一定时间,在105℃下干燥,并在600℃马福炉里灼烧。然后称取剩余物的质量,从而计算出脱油率。确定此法的可行性及最佳工艺条件后进行中试实验,本试验采用逐级经验放大。实验结果表明:影响含油污泥处理后含油率的因素主要是固液质量比,其次是不同质量分数的Na2CO3溶液,再次为搅拌温度,最后为搅拌时间。本实验进行了中试试验逐级放大,放大后一次能处理5000g含油污泥。在搅拌温度为70℃,Na2CO3溶液质量分数为2.0%,搅拌时间为20min,液固质量比为4:1的条件下,原油回收率可达90.34%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 文献综述

- 1.1 含油污泥的来源及特点

- 1.1.1 原油开采产生含油污泥

- 1.1.2 油田集输过程产生含油污泥

- 1.1.3 炼油厂污水处理场产生的含油污泥

- 1.2 含油污泥的危害

- 1.3 含油污泥的处理技术研究

- 1.3.1 含油污泥处理现状简述

- 1.3.2 含油污泥的具体处理方法

- 1.3.3 各种处理方法比较

- 1.4 工业油罐底泥处理现状

- 1.4.1 罐底油泥的产生

- 1.4.2 罐底油泥的性状和特点

- 1.4.3 罐底油泥处理现状

- 1.5 有关污泥的排放标准

- 第二章 实验部分

- 2.1 含油污泥的测定

- 2.1.1 含油污泥中水分含量的测定

- 2.1.2 含油污泥中油含量的测定

- 2.2 含油污泥中油水的分离

- 第三章 实验结果与分析

- 3.1 含油污泥组分

- 3.2 含油污泥油水分离

- 3.2.1 反应影响因素

- 3.2.2 热碱液的循环利用

- 3.3 正交设计

- 3.3.1 正交试验及其结果

- 3.3.2 正交试验数据分析处理

- 3.3.3 正交实验结果的方差分析

- 第四章 中试实验

- 4.1 中试要求

- 4.1.1 中试条件

- 4.1.2 中试放大方法

- 4.1.3 中试放大阶段的任务

- 4.2 中试设计

- 4.3 中试实验

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].戴晓虎:污泥安全处理处置与资源资源化现状、瓶颈与解决途径[J]. 给水排水动态 2017(04)

- [2].多层烧结工艺在冶金污泥上的应用[J]. 柳钢科技 2019(03)

- [3].污泥资源利用研究新进展[J]. 中国非金属矿工业导刊 2019(04)

- [4].一种用于污泥干燥的热发生系统设计[J]. 化工设计通讯 2019(12)

- [5].添加餐厨油脂对高含固污泥热水解及厌氧消化的影响[J]. 环境工程学报 2019(12)

- [6].蚯蚓粪对城镇污泥降解的影响[J]. 环境工程技术学报 2020(01)

- [7].乳化污泥固液分离设备的研制[J]. 矿冶 2020(01)

- [8].制革含铬污泥制备陶粒的性能研究[J]. 低碳世界 2020(01)

- [9].污泥中有机质及微生物对混凝土长期稳定性的影响评估[J]. 住宅与房地产 2020(02)

- [10].委内瑞拉油田污泥脱水橇设计[J]. 油气田地面工程 2020(04)

- [11].暂存库填埋调质污泥的压缩与固结特性[J]. 环境工程学报 2020(04)

- [12].白酒废水污泥特征及资源化利用思考[J]. 区域治理 2020(03)

- [13].燃煤机组污泥掺烧项目工程设计[J]. 热力发电 2020(04)

- [14].污泥掺混煤粉燃烧过程的数值模拟模型适应性研究[J]. 热能动力工程 2020(02)

- [15].制革污泥铬形态表征[J]. 皮革制作与环保科技 2020(03)

- [16].制革厂污泥改良土壤对四种芳烃农作物的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [17].制革污泥中铬的提取及测定方法分析[J]. 皮革制作与环保科技 2020(02)

- [18].制革污泥对两种不同土壤中生长的罗勒叶油的产量的影响[J]. 皮革制作与环保科技 2020(04)

- [19].大型循环流化床锅炉污泥掺烧技术研究[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [20].周期性污泥调堵技术应用[J]. 内蒙古石油化工 2020(02)

- [21].城镇污泥对麦地农田土壤环境影响[J]. 安徽农学通报 2020(11)

- [22].乌鲁木齐市城市污泥保水特性的研究[J]. 环境保护科学 2020(04)

- [23].掺烧污泥循环流化床锅炉污泥给料及配风系统设计与应用[J]. 能源研究与信息 2020(02)

- [24].蚯蚓处理造粒污泥的实验研究[J]. 广东化工 2020(16)

- [25].含氟污泥的理化性质及其对水泥性能和环境安全性的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(08)

- [26].超声与溶菌酶协同强化印染污泥溶胞效果研究[J]. 应用化工 2020(08)

- [27].废水处理中污泥减量技术现状及发展趋势[J]. 智能城市 2020(17)

- [28].基于微生物新陈代谢过程的污泥原位减量技术进展[J]. 环境工程学报 2020(09)

- [29].EDTA滴定法快速测定粘胶污泥含锌方法探讨[J]. 人造纤维 2020(04)

- [30].印染废水污泥分析及控制[J]. 中国资源综合利用 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe402a6048802c49347a82e4.html