# 激光微烧结中的等离子体及其影响研究

### 论文摘要

选区激光微烧结技术（Selective Laser Micro Sintering, SLMS）从选区激光烧结技术发展而来，它通过使用微小光斑与微米级粉末获得高空间分辨的精细三维零件，其工艺简单，速度快，能通过CAD模型制作任意形状的金属零部件。SLMS技术的可行性已经得到实验验证，但是其过程中产生的等离子体及其对激光微烧结过程的影响却缺乏研究，本论文对激光微烧结过程中产生的等离子体及其对烧结质量的影响进行了研究，获得了一些有价值的结果，具体如下：（1）设计了观察激光微烧结中光致等离子体光谱的实验装置，探测到了不同Q开关调制频率和脉宽下的等离子体积分光谱，并采用Boltzmann定理及Stark展宽公式计算了等离子体的温度和电子密度，获得了这些等离子体参数与激光参量的关系。发现：激光微烧结光致等离子体温度都在9000K-9600K的范围内，而且随着Q开关调制频率的增加，等离子体温度不断下降，从5KHz的9600K下降到35KHz的不到9100K。Q开关调制脉宽对等离子体温度影响则不明显。（2）对Q开关调制频率和脉宽分别为5KHz和5μs时的激光微烧结过程中的时间分辨等离子体光谱进行了探测和分析。结果表明：等离子体温度最大值大约为10700K，随后很快下降到9600K；电子密度在等离子体产生的前期上升的非常快，大概在60ns的时候等离子体电子密度达到最大值，电子温度的峰值比电子密度的峰值晚到来约150-200ns。（3）对激光微烧结过程中的等离子体随时间变化的图像进行了拍摄，通过拍摄得到的等离子体照片得到了激光微烧结过程中等离子体的演化过程，并计算了等离子体扩散速度与湮灭速度。研究结果表明：整个等离子体区域分为热等离子体区域和冷等离子体区域，等离子体的冷区在等离子体尺寸增长和下降阶段都变化的特别迅速，而相对于冷等离子体区域，热区尺寸变化则不太明显，而且变化速度也缓慢的多。（4）对激光微烧结过程中的飞溅过程进行了初步探测，发现：在泵浦电流为10A，Q开关调制频率为5KHz、调制脉宽为5μs的情况下，激光的微烧结过程中产生了大量的粉末飞溅，而当调制频率逐步升高到25KHz以上时，飞溅逐渐变小至难以观测到，此外，还将不同烧结工艺参数下样品表面形貌飞溅情况进行了分析并与EDX结果进行比对，并对飞溅原因做了分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 国内外研究动态

- 1.2 研究内容、目的意义

- 2 实验装置及方法

- 2.1 微烧结实验装置

- 2.2 材料准备

- 2.3 分析测试方法

- 2.4 本章小结

- 3 激光微烧结时间积分等离子体研究

- 3.1 实验装置

- 3.2 热平衡状态下等离子体温度与电子密度的计算

- 3.3 典型的时间积分光谱及成分分析

- 3.4 工艺参数对激光微烧结等离子体的影响

- 3.5 本章小结

- 4 时间分辨的激光微烧结等离子体

- 4.1 实验装置

- 4.2 实验结果与分析

- 4.3 本章小结

- 5 激光微烧结飞溅初步研究

- 5.1 实验装置

- 5.2 实验结果及分析

- 5.3 本章小结

- 6 结论及展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 攻读硕士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].等离子体光学的研究现状与发展前景[J]. 强激光与粒子束 2020(01)

- [2].人工等离子体云电波传播特性模拟研究[J]. 中国电子科学研究院学报 2019(12)

- [3].飞秒激光大气等离子体通道诱导放电技术研究[J]. 光电技术应用 2017(03)

- [4].等离子体的独特行为[J]. 大科技(百科新说) 2014(03)

- [5].等离子体去钻污工艺对层间分离缺陷的改善研究[J]. 印制电路信息 2018(11)

- [6].量子等离子体中波的传播特性研究[J]. 科技资讯 2017(06)

- [7].气流量对磁控直流等离子体炬传热与流动特性的影响[J]. 应用数学和力学 2014(S1)

- [8].等离子体废物处理技术[J]. 环境与生活 2018(06)

- [9].等离子体破裂期间逃逸电流平台的研究[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [10].等离子体喷枪阵列产生等离子体刷的实验研究[J]. 滨州学院学报 2020(04)

- [11].电场与流场夹角对大气压等离子体羽动力学的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2017(06)

- [12].长脉宽激光诱导击穿土壤等离子体的光谱特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(10)

- [13].钨用作核聚变装置面对等离子体材料可行性分析[J]. 材料导报 2016(07)

- [14].微等离子体治疗各类瘢痕疗效观察[J]. 临床皮肤科杂志 2015(11)

- [15].微等离子体治疗瘢痕的研究进展[J]. 中国美容医学 2013(22)

- [16].反场构型等离子体靶压缩过程中强磁场对α粒子能量的约束效应[J]. 强激光与粒子束 2019(12)

- [17].低压等离子体直管的制备及电子密度分布测量[J]. 中国科技信息 2018(Z1)

- [18].“等离子体点火”美国受挫记[J]. 能源 2013(06)

- [19].微小等离子体反应器的制作及性能测试[J]. 光学精密工程 2012(04)

- [20].半导体桥等离子体的光学诊断[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].用于飞行器隐身的闭式等离子体厚度选择分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2011(03)

- [22].大气条件等离子体针处理Enterococcus faecalis菌[J]. 物理学报 2009(03)

- [23].等离子体气动激励控制平板边界层的仿真研究[J]. 核聚变与等离子体物理 2009(01)

- [24].时变磁化等离子体光子晶体的禁带特性[J]. 发光学报 2009(02)

- [25].束-等离子体实验系统研究[J]. 实验技术与管理 2019(04)

- [26].激光诱导薄膜等离子体点燃时间及其影响因素[J]. 光学学报 2017(04)

- [27].基于纳米金Core-satellites等离子体耦合增强效应的汞离子光纤传感器的研究[J]. 分析化学 2017(06)

- [28].硅锗等离子体起辉的瞬态不稳定性研究[J]. 太阳能学报 2016(10)

- [29].等离子体焊枪的数值模拟[J]. 焊接技术 2015(12)

- [30].C波段微波入射大面积等离子体面的特性研究[J]. 电波科学学报 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe4280136069609b0af88cf5.html