# 徐变弹性模量论文-祝效华,孙汉文,赵金洲,张烈辉,张爽

导读:本文包含了徐变弹性模量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:天然气水合物,本构模型,统计损伤,屈服强度

### 徐变弹性模量论文文献综述

祝效华,孙汉文,赵金洲,张烈辉,张爽[1]（2019）在《天然气水合物沉积物等效变弹性模量损伤本构模型》一文中研究指出准确描述水合物沉积物的变形规律和力学性质是经济安全开发天然气水合物资源的重要前提。天然气水合物沉积物受到有效围压和水合物含量等多种因素的影响从而表现出应变软化和应变硬化两种力学特性。为精确描述其变形特性,基于复合材料细观力学混合率理论和岩石孔隙损伤理论,考虑岩石统计损伤,考虑水合物含量、围压和沉积物内部孔隙变化对天然气水合物沉积物力学性质的影响,结合水合物沉积物的微元强度统计分布规律,建立了天然气水合物沉积物等效变弹性模量损伤本构模型,并建立了全部参数的确定方法。与已有实验研究结果对比表明,该模型不仅可以很好描述水合物沉积物的变形规律和力学特性,且具有模型参数易于确定、便于使用的优点。所建模型可用于水合物沉积物破碎工艺选择中的破碎模拟和破碎成孔中的孔稳定性分析评估,对非成岩天然气水合物的经济安全开采具有一定推动作用。(本文来源于《石油学报》期刊2019年09期）

汪潇驹,年永林,王昕,王益民,杨化军[2]（2018）在《混凝土强度-弹性模量-徐变度的相关性研究》一文中研究指出为实现对徐变的预测,分析砂浆试件强度-弹性模量-徐变度之间的相关性,结果表明砂浆弹性模量与徐变度的相关性最高,可通过试件弹性模量比较实现对水泥基材料徐变性能预判;通过调整砂浆试件的水胶比和胶凝材料的弹性模量可实现试件徐变度的双向可调;为解决国瑞·西安国际金融中心结构中变形不协调问题提供了新的思路。(本文来源于《建筑技术》期刊2018年07期）

孙振泉,马小军,王益民,马骏,张雪斌[3]（2018）在《胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响》一文中研究指出采用纳米压痕技术测试了两个品种的粉煤灰、水泥及磨细矿渣的弹性模量,以砂浆徐变度为目标,针对胶凝材料弹性模量变化进行实验设计,分析了胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响。结果表明:胶凝材料的弹性模量对砂浆徐变度有较大影响,改变磨细矿渣弹性模量可使试件360 d徐变度变化幅度达34.4%;高弹模胶凝材料的砂浆试件力学性能稳定性更好,实际应用中除了考虑徐变性能变化,也要综合考虑强度等因素的影响。(本文来源于《建筑技术》期刊2018年07期）

刘晓立,曹建国,柴雪婷,刘江,程姣姣[4]（2018）在《变弹性模量对高强钢辊弯成型回弹预测的影响》一文中研究指出为研究非线性弹性模量对高强钢辊弯成型回弹预测的影响,进行拉伸试验和连续循环加载卸载试验,分析DP980高强钢在不同预塑性应变下的非线性弹性模量.采用塑性屈服面法和弹性模量减少转化面法,建立DP980高强钢弦线模量数学模型.运用型钢成型COPRA RF专业软件和有限元MSC MARC商业软件,建立了八机架的连续辊弯叁维有限元模型.采用连续辊弯汽车用高强钢薄壁结构件试验验证有限元模型的可靠性.结果表明:循环加载实验中,随着预塑性应变的增加,弹性模量出现初期迅速下降,其后保持几乎不变的趋势,且塑性应变为10%时,DP980高强钢弹性模量下降了25%;对比试验与仿真结果发现,变弹性模量模型比恒值弹性模量模型能更准确地预测回弹问题,且预测精度提高了20%以上.充分考虑高强钢在预应变下非线性弹性模量,能显着改善辊弯成型预测回弹的精度.(本文来源于《哈尔滨工业大学学报》期刊2018年07期）

郭飞,秦鸿根[5]（2017）在《低弹性模量混凝土的徐变性能研究》一文中研究指出结合工程建设研究低弹性模量混凝土的干燥收缩和徐变性能,以及不同湿养护龄期、不同强度等级混凝土的徐变发展规律。结果表明:低弹性模量混凝土30 d内收缩和徐变发展较快,150 d以后趋于稳定;混凝土湿养护时间越长、强度等级越高,对徐变越有利。(本文来源于《新型建筑材料》期刊2017年07期）

王益民[6]（2017）在《胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响》一文中研究指出徐变作为水泥基材料固有的一种长期变形性能,对混凝土结构,尤其是预应力结构的影响较大,备受国内外学者的关注。目前关于矿物掺合料对水泥基材料徐变性能的影响的研究大多基于矿物掺合料掺量变化,对于同种胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响还鲜有研究。为分析胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响,采用纳米压痕技术测试了两个品种的粉煤灰、水泥及磨细矿渣的弹性模量,以砂浆徐变度为目标,针对胶凝材料弹性模量变化进行全面实验设计,采用四杆式小型弹簧式压缩徐变仪加载尺寸为40 mm×40 mm×160 mm的砂浆试件,加载应力水平33%。在温度为(20±1)℃、相对湿度为(60±5)%的环境下,测试各组砂浆试件的徐变度,并将仅改变胶凝材料弹性模量时水泥基材料的徐变性能测试结果与仅改变矿物掺合料掺量及水胶比条件下水泥基材料的徐变性能进行了对比,以期为水泥基材料徐变的主动控制提供一种新的思路。试验结果表明:胶凝材料的弹性模量对水泥基材料的徐变性能有较大影响;改变一种胶凝材料弹性模量时,砂浆徐变度较基准组增大幅度介于19.9%-34.4%之间;改变两种胶凝材料弹性模量时,砂浆徐变度较基准组增大幅度介于7.9%-41.2%之间,实验不确定性增大,如试件强度等;胶凝材料弹性模量的改变对水泥基材料徐变性能的影响要大于矿物掺合料掺量和水胶比的变化对水泥基材料徐变性能的影响。砂浆弹性模量与徐变度的相关性最高;通过试件徐变度分析胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响具有一定的可行性,研究结果为主动控制水泥基材料徐变性能提供了一种新思路。(本文来源于《燕山大学》期刊2017-05-01）

赵军,叶李斌[7]（2014）在《施工期考虑钢筋混凝土复合弹性模量与收缩徐变的内力分析》一文中研究指出为了较准确地得到施工期钢筋混凝土结构的内力,提出了用数值模拟求解复合材料的复合弹性模量的方法。用ANSYS软件模拟得出结构实时的复合弹性模量,并结合收缩徐变的影响,分析了某高层框架结构内力时变规律。结果表明:未考虑复合材料的复合弹性模量时,结构的内力计算值偏大;可以用求解钢筋混凝土构件复合材料的复合弹性模量的方法近似分析钢筋混凝土结构徐变与配筋率的关系;由收缩徐变引起的钢筋混凝土框架结构内力变化不可忽略,在实际计算过程中应考虑其影响。(本文来源于《建筑结构》期刊2014年14期）

陈明宪,彭建新,颜东煌,陈常松[8]（2004）在《按龄期调整的有效弹性模量法分析混凝土收缩徐变》一文中研究指出采用按龄期调整的有效弹性模量法编制了计算混凝土收缩徐变影响的分析程序,将计算结果与实测值进行了比较,得出一些有意义的结论。(本文来源于《长沙交通学院学报》期刊2004年03期）

陈正作,刘蕾[9]（2003）在《拱坝拱梁法徐变应力计算的当量弹性模量法》一文中研究指出通过研究混凝土徐变现象的本构关系,提出采用“当量弹模法”这一新的计算手段,避免了完全凭经验任意选用折算系数,能更好地满足碾压混凝土拱坝及MgO混凝土拱坝仿真计算的要求,比目前工程实践中常用的折算持续弹模法更精确。(本文来源于《广东水利水电》期刊2003年05期）

戴玮,赵学民,马书炳[10]（2001）在《液体体变弹性模量测量实验及研究》一文中研究指出介绍了一种测量液体体变弹性模量的方法 .同时研究了不同液体的密度、温度对液体体变弹性模量的影响(本文来源于《物理实验》期刊2001年04期）

### 徐变弹性模量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为实现对徐变的预测,分析砂浆试件强度-弹性模量-徐变度之间的相关性,结果表明砂浆弹性模量与徐变度的相关性最高,可通过试件弹性模量比较实现对水泥基材料徐变性能预判;通过调整砂浆试件的水胶比和胶凝材料的弹性模量可实现试件徐变度的双向可调;为解决国瑞·西安国际金融中心结构中变形不协调问题提供了新的思路。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 徐变弹性模量论文参考文献

[1].祝效华,孙汉文,赵金洲,张烈辉,张爽.天然气水合物沉积物等效变弹性模量损伤本构模型[J].石油学报.2019

[2].汪潇驹,年永林,王昕,王益民,杨化军.混凝土强度-弹性模量-徐变度的相关性研究[J].建筑技术.2018

[3].孙振泉,马小军,王益民,马骏,张雪斌.胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响[J].建筑技术.2018

[4].刘晓立,曹建国,柴雪婷,刘江,程姣姣.变弹性模量对高强钢辊弯成型回弹预测的影响[J].哈尔滨工业大学学报.2018

[5].郭飞,秦鸿根.低弹性模量混凝土的徐变性能研究[J].新型建筑材料.2017

[6].王益民.胶凝材料弹性模量对水泥基材料徐变性能的影响[D].燕山大学.2017

[7].赵军,叶李斌.施工期考虑钢筋混凝土复合弹性模量与收缩徐变的内力分析[J].建筑结构.2014

[8].陈明宪,彭建新,颜东煌,陈常松.按龄期调整的有效弹性模量法分析混凝土收缩徐变[J].长沙交通学院学报.2004

[9].陈正作,刘蕾.拱坝拱梁法徐变应力计算的当量弹性模量法[J].广东水利水电.2003

[10].戴玮,赵学民,马书炳.液体体变弹性模量测量实验及研究[J].物理实验.2001

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe48cdbcdc59b1393b0cff95.html