# 基于LonWorks的中央空调冷却塔的优化控制

### 论文摘要

在大型中央空调系统中,由冷却塔和冷水机组组成的空调水系统的能耗约占整个空调系统能耗的55%左右,其中冷却塔子系统的耗电量占整个系统耗电量的15%左右,而目前的空调冷却塔系统的设计是按全年最不利工况进行设计的,如何改善其工作状况,实现节能的目的,具有重要意义。由于整个暖通空调系统是按最大负荷设计,而空调系统大多数时间内处于部分负荷状况下运行,如果能根据负荷在线找出空调系统的最佳工作点,并通过控制系统实现能量最佳匹配,将大幅度地降低空调系统能耗。本文通过分析空调水系统的运行工艺过程和冷却塔系统中设备的能耗特点,提出了针对中央空调冷却塔系统的工作设定点的在线优化方式,使中央空调冷却塔系统在任何工况下,可以实现最佳运行,从而节约大量的能量消耗。其中根据中央空调冷却塔系统的热交换特点,同时结合前人的研究成果及传统热力学原理,推导出了较为简单的模型方程式,并对散热模型中的未知参数分别用几种不同的数值计算方法进行了辨识,结果表明采用列文伯格-马夸尔特法计算得到的参数,能够较为准确的反映冷却塔散热模型。并在此基础上提出了冷却塔系统的优化控制方法,解决了中央空调水系统冷却塔与制冷机系统之间协调优化控制的问题;其中应用SUMT外点法来求解冷却塔风机与水泵之间存在的最优工作点:并在此基础上应用插值优化的思想解决了空调水系统中冷却塔子系统与制冷机子系统之间的协调问题,通过实验室仿真验证了这种方法的有效性,取得了很好的节能效果。通过插值优化方法对中央空调冷却塔系统的静态模型的工作点进行在线优化,解决了由于空调系统设备模型复杂、待定系数数量多、优化方法初始值不易恰当选取等因素引起中央空调控制系统局部最小点和实时性差等问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文研究的内容和方法

- 第二章 中央空调系统的构成与冷却塔子系统

- 2.1 中央空调系统的构成

- 2.2 冷却水回路分析

- 2.2.1 湿球温度对冷却塔系统运行工作点的影响

- 2.2.2 冷却水供水温度对于冷却水回路的影响

- 2.2.3 制冷机与冷却塔之间的相互影响

- 2.3 冷却塔系统运行工艺过程

- 2.4 冷却塔的特性分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 中央空调冷却塔的建模研究

- 3.1 冷却塔散热模型

- 3.2 散热模型简化

- 3.3 散热模型中未知参数求解

- 3.4 各参数辨识方法介绍

- 3.4.1 梯度法

- 3.4.2 拟牛顿法

- 3.4.3 广义逆法

- 3.4.4 蒙特卡洛法

- 3.4.5 列文伯格-马夸尔特法

- 3.5 各方法计算比较及结果

- 3.6 本章小结

- 第四章 中央空调冷却塔优化控制研究

- 4.1 冷却塔系统中各耗能部件间的能耗关系

- 4.2 优化步骤一中优化方法概述

- 4.2.1 最优性条件

- 4.2.2 惩罚函数法

- 4.2.3 罚函数法在步骤一中的优化问题中的应用

- 4.3 步骤二中优化方法概述

- 4.3.1 建立模型表

- 4.3.2 优化

- 4.4 本章小结

- 第五章 实验硬件平台及系统软件实现

- 5.1 实验环境概述

- 5.1.1 实验环境硬件平台介绍

- 5.1.2 实验环境数据通讯系统介绍

- 5.2 软件结构

- 5.2.1 软件架构描述

- 5.2.2 系统工作流程

- 5.3 EMCOS软件优化操作界面及方法

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].中央空调冷却塔的维护管理及清洗保养[J]. 清洗世界 2014(05)

- [2].清洗后空调冷却塔嗜肺军团菌阳性原因探讨及对策[J]. 医学动物防制 2014(07)

- [3].深圳市南山区公共场所集中空调冷却塔卫生管理状况[J]. 职业与健康 2014(11)

- [4].清远市空调冷却塔水军团菌污染状况调查[J]. 中国卫生检验杂志 2011(02)

- [5].广州某展馆空调冷却塔水军团菌污染状况调查[J]. 中国卫生工程学 2010(05)

- [6].起火了! 起火了![J]. 金色少年 2009(03)

- [7].集中空调冷却塔军团菌污染卫生管理措施探讨[J]. 上海预防医学 2012(11)

- [8].空调冷却塔的建模与优化控制[J]. 暖通空调 2011(03)

- [9].深圳市6家医院集中空调冷却水军团菌污染状况及其管理对策[J]. 职业与健康 2010(04)

- [10].广东部分地区空调冷却塔水军团菌污染状况调查[J]. 华南预防医学 2008(01)

- [11].北方地区中央空调冷却塔循环水系统改造实例分析[J]. 节能 2013(03)

- [12].广东地区空调冷却塔水嗜肺军团菌分离株脂肪酸分型研究[J]. 中国病原生物学杂志 2011(06)

- [13].中央空调冷却塔气溶胶军团菌污染研究[J]. 环境与健康杂志 2009(06)

- [14].浅述商场中央空调冷凝水回收利用[J]. 建筑设计管理 2012(10)

- [15].空调冷却塔降噪设计技术探讨[J]. 制冷 2009(02)

- [16].空调冷却塔气溶胶中军团菌分离的杂菌控制研究[J]. 现代预防医学 2012(11)

- [17].空调冷却塔节能控制试验研究[J]. 建筑节能 2011(10)

- [18].公共场所人群嗜肺军团菌抗体水平分析[J]. 中国公共卫生 2014(04)

- [19].水中军团菌分离培养法的研究及应用[J]. 中国公共卫生管理 2008(03)

- [20].诡道天团②[J]. 男生女生(金版) 2014(05)

- [21].空调冷却水军团菌污染调查[J]. 医学信息 2008(01)

- [22].集中空调冷却塔节能分析与探讨[J]. 暖通空调 2014(10)

- [23].南方某城市公共场所空调冷却塔水军团菌污染状况调查[J]. 环境与健康杂志 2010(03)

- [24].冷却水中嗜肺军团菌的免疫层析和抗原快速检测法[J]. 环境与健康杂志 2010(11)

- [25].机房中央空调变速电机的维修[J]. 家电检修技术 2009(04)

- [26].空调冷却塔变流量的优化研究[J]. 流体机械 2009(11)

- [27].武汉市公共场所空调冷却塔军团菌污染现状调查研究[J]. 中国卫生工程学 2008(02)

- [28].澳大利亚维多利亚州军团菌风险管理的启示[J]. 环境与健康杂志 2010(02)

- [29].大型公共场所空调冷却水军团菌污染及人群感染水平的研究[J]. 中国卫生检验杂志 2008(04)

- [30].基于变频的中央空调冷却风机节能设计[J]. 国内外机电一体化技术 2008(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe4b262cb34d4220ff57a11a.html