# 输电线路覆冰厚度智能识别软件开发

### 论文摘要

2008年年初南方特大冰冻灾害给电网造成了很大的危害,给人民群众的生命财产造成了巨大的损失,其主要原因是输电线路覆冰厚度过大,而覆冰厚度又未能得到预知。为此,论文以山西省电力公司科技项目“减少输电线路覆冰量措施分析与应用其为依托,选定输电线路覆冰厚度智能辨识模型为研究课题。通过对该模型的研究,为覆冰厚度的预测提供必要的理论依据,提高输电线路覆冰厚度预测的精度,减少覆冰对电网的直接和潜在危害,具有较好的理论价值和现实意义。首先,论文研究了影响输电线路覆冰厚度的主要因素。影响覆冰厚度的主要因素有温度、湿度、雨量、风力、风向、导线悬挂高度、海拔、地理环境等等。研究结果表明,温度、湿度、雨量、风力、风向为输电线路覆冰厚度主要影响因素。第二,论文利用神经网络理论在MATLAB软件平台上分别建立了两种预测模型,其分别为基于广义回归神经网络（GRNN）的预测模型、基于ELMAN神经网络的预测模型,同时上述两种模型进行了仿真验证。仿真结果显示,GRNN神经网络模型的预测误差为0.0018,ELMAN神经网络的预测误差为0.0631,仿真结果表明,GRNN神经网络模型比ELMAN神经网络模型预测精度高,更适合预测输电线路覆冰厚度。第三,论文针对神经网络过于依赖初值、存在过学习现象、训练过程容易陷入局部最小值等问题,将支持向量机（SVM）理论引入到覆冰厚度预测模型中,在MATLAB软件平台上建立了基于SVM的覆冰厚度预测模型。针对SVM参数难于选取的问题,将遗传算法（GA）和粒子群算法（PSO）引入到SVM模型中,建立了PSO-SVM输电线路覆冰厚度预测模型以及GA-SVM输电线路覆冰厚度预测模型。参数寻优结果表明,最优参数组合（c,g）分别为（6.2389,1.6113）和（9.3845,0.01）,同时利用上述参数对SVM预测模型进行了仿真。仿真结果显示,GA-SVM模型的预测误差达到0.00109729,PSO-SVM模型的预测误差为0.00147842,仿真结果表明,GA-SVM模型比PSO-SVM模型预测精度高,更适合预测输电线路覆冰厚度。第四,论文利用小波理论和神经网络算法在MATLAB平台上建立了小波神经网络（WNN）模型,将小波算法引用到神经网络的训练过程之中,并对该模型进行了仿真验证,仿真结果显示,WNN模型的预测误差为0.2618。最后对本文的五个模型的仿真效果进行了分析比较,结果表明,GA-SVM模型的预测误差最小,预测精度最高,因此最适合预测输电线路覆冰的厚度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究动态

- 1.3 论文主要内容

- 第二章 输电线路覆冰产生机理和影响输电线覆冰的因素

- 2.1 输电线覆冰产生机理及分类

- 2.2 影响输电线覆冰的因素

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于神经网络的智能辨识模型

- 3.1 基于广义回归神经网络的智能辨识模型

- 3.1.1 广义回归神经网络的基本结构及算法

- 3.1.2 输电线路覆冰厚度预测的GRNN模型

- 3.2 基于ELMAN神经网络的智能辨识模型

- 3.2.1 ELMAN神经网络的基本结构及算法

- 3.2.2 输电线路覆冰厚度预测的ELMAN模型

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于改进支持向量机的智能辨识模型

- 4.1 基于遗传算法与支持向量机相结合的智能辨识模型

- 4.1.1 支持向量机基本原理

- 4.1.2 遗传算法的基本原理

- 4.1.3 输电线路覆冰厚度预测的GA-SVM模型

- 4.2 基于粒子群算法与支持向量机结合的智能辨识模型

- 4.2.1 粒子群优化算法的基本原理

- 4.2.2 基于粒子群算法的SVM参数优化

- 4.2.3 输电线路覆冰厚度预测的PSO-SVM模型

- 4.3 本章小结

- 第五章 基于小波神经网络的智能辨识模型

- 5.1 基于小波神经网络的智能辨识模型

- 5.1.1 小波理论

- 5.1.2 小波神经网络

- 5.1.3 输电线路覆冰厚度预测的WNN模型

- 5.2 仿真结果比较

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].一种基于力学分析的覆冰厚度计算方法[J]. 电气技术 2020(04)

- [2].基于高差系数的输电线路标准覆冰厚度模型及参数敏感性[J]. 科学技术与工程 2020(05)

- [3].神农架地区输电线路覆冰厚度分区研究[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2017(02)

- [4].基于弧垂的导地线等值覆冰厚度计算研究[J]. 湖北电力 2015(06)

- [5].设计覆冰厚度与送电线路走向关系的探讨[J]. 电力勘测设计 2010(06)

- [6].±800kV普侨直流913#～928#区段线路地线覆冰厚度值分析[J]. 电工技术 2020(11)

- [7].江西省输电线路覆冰厚度区域性分布规律[J]. 电力勘测设计 2018(11)

- [8].考虑悬垂串偏斜单一档等值覆冰厚度计算研究[J]. 山东电力技术 2018(11)

- [9].输电线路设计覆冰厚度统计模型取用[J]. 电网与清洁能源 2010(01)

- [10].架空输电线路覆冰厚度预测技术研究[J]. 湖北电力 2016(12)

- [11].考虑覆冰厚度的输电线路覆冰增长预测[J]. 中国科技论文 2017(11)

- [12].基于全站仪二次开发的覆冰厚度测量与实现[J]. 电测与仪表 2016(09)

- [13].一种架空输电线覆冰厚度的传感监测方案和实验验证[J]. 中国电子科学研究院学报 2011(01)

- [14].神经网络输电线路覆冰厚度预测[J]. 云南电力技术 2014(03)

- [15].二郎山电线覆冰厚度序列的重建[J]. 干旱气象 2010(01)

- [16].基于光学成像和测距原理的测定架空输电导线覆冰厚度的装置及其方法[J]. 电测与仪表 2015(02)

- [17].利用远程系统的输电线路覆冰厚度图像识别[J]. 高电压技术 2011(09)

- [18].环境参数对导线覆冰厚度影响的试验分析[J]. 高电压技术 2010(05)

- [19].基于邻域法对覆冰预报产品的评估[J]. 高电压技术 2020(04)

- [20].大高差架空输电线路覆冰厚度力学计算模型[J]. 中国设备工程 2016(06)

- [21].基于空气与冰的电阻特性差异实现电力输电网覆冰自动检测[J]. 太原理工大学学报 2009(01)

- [22].基于输电线路力学模型的覆冰厚度计算方法[J]. 能源与环境 2018(04)

- [23].无气象观测地区的电线覆冰厚度推算[J]. 气象科学 2011(03)

- [24].基于灰色支持向量机的输电线路覆冰厚度预测模型[J]. 中国电力 2016(11)

- [25].分裂导线覆冰扭转特性分析及等值覆冰厚度计算[J]. 电网技术 2016(11)

- [26].输电线路覆冰厚度短期多变量灰色预测模型研究[J]. 高电压技术 2015(10)

- [27].安徽省电线覆冰厚度推算初探[J]. 干旱气象 2019(03)

- [28].基于抛物线法和光纤传感技术的架空输电线覆冰厚度监测[J]. 中国科技论文 2013(07)

- [29].导线覆冰厚度的直径订正系数[J]. 高电压技术 2011(06)

- [30].基于误差修正的电线覆冰厚度贝叶斯模型及分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2011(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fe6a4186445607e98df01a52.html