# 扭转振动/疲劳试验机液压传动及控制系统研究

### 论文摘要

扭转振动/疲劳试验机能对弹性轴类零件(例如弹性联轴器)进行静态、动态试验和扭转疲劳试验,是研究弹性轴类零件性能的重要试验设备,被广泛应用于船舶、汽车、航空航天等工业部门及大专院校、科研院所的相关实验室,对研究新材料、改进工艺、提高产品质量、降低成本、保证产品安全可靠等都具有重要作用。本课题的研究基于一个30kN·m扭转振动/疲劳试验机的研发项目。研究目的是设计出扭转振动/疲劳试验机的动力源,即设计出试验机液压伺服系统,为拉压和扭转试验提供轴向进给力。液压伺服系统是试验机的重要组成部分,是决定试验性能和精度的重要因素。在设计试验机液压伺服系统时,除了满足静态设计指标外,还需要具有较好的动态性能。另外在使用试验机对弹性轴类零件进行静、动态和扭振疲劳试验时,由于试件、试验条件和系统工况的不同,部分系统参数会在一定范围内变化,因此需要分析参数变化对控制系统的影响,为试验机控制算法的设计提供理论依据。论文以试验机液压伺服系统为研究对象,根据系统技术要求,设计了液压系统回路,对液压动力机构进行了优化设计,使液压动力机构输出特性与负载特性达到最佳匹配,计算各元件主要参数并选型;建立了试验机角度和扭矩控制系统的数学模型,在MATLAB/Simulink下分别对两种控制系统进行了动态仿真,分析了系统主要变参数对控制系统的影响和系统频宽,并对扭矩控制系统进行了校正;在AMESim下建立了试验机控制系统的物理模型并增加非线性因素,对控制系统进行了仿真,分析了系统主要变参数对控制系统的影响和系统频宽,并对扭矩控制系统进行了校正,同时通过对比在两种软件下的仿真结果,验证了控制系统的数学模型。仿真结果表明,在角度控制系统中,伺服放大器增益是影响系统性能的最主要因素。在扭矩控制系统中,伺服放大器增益和负载扭转刚度是影响控制系统性能的最主要因素;参数变化时,在AMESim仿真中的系统幅值图的变化趋势与在MATLAB下的仿真结果相同,控制系统的数学模型能较好的表达系统的特性。同参数下,在AMESim中的系统频宽低于MATLAB仿真时的系统频宽;角度控制系统能满足系统频宽要求,扭矩控制系统的稳定性性较差,频宽不能满足系统技术要求,经过校正后的扭矩控制系统能满足系统频宽要求;设计的液压伺服系统能达到系统的静态指标和满足系统频宽要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题背景及来源

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 液压传动及控制技术

- 1.2.2 电液伺服试验机介绍

- 1.3 研究的目的及内容

- 1.4 小结

- 2 液压伺服系统静态设计

- 2.1 试验机及液压伺服系统主要技术指标

- 2.2 液压伺服系统方案的确定

- 2.3 负载特性分析

- 2.4 液压动力机构的优化设计

- 2.4.1 液压动力元件的输出特性

- 2.4.2 动力机构与负载的最佳匹配

- 2.5 液压缸主要参数的计算及伺服阀的选择

- 2.6 其他液压元件参数的计算及选型

- 2.7 最大功能曲线

- 2.8 小结

- 3 基于 MATLAB 的电液伺服系统仿真

- 3.1 角度控制系统

- 3.1.1 角度控制系统结构原理

- 3.1.2 角度控制系统数学模型

- 3.1.3 角度控制系统动态分析

- 3.1.4 角度控制系统小结

- 3.2 扭矩控制系统

- 3.2.1 扭矩控制系统结构原理

- 3.2.2 扭矩控制系统的数学模型

- 3.2.3 扭矩控制系统动态分析

- 3.2.4 扭矩控制系统小结

- 3.3 小结

- 4 基于 AMESim 的电液伺服系统仿真

- 4.1 AMESim 介绍

- 4.2 控制系统建模

- 4.3 仿真分析

- 4.3.1 角度控制系统仿真

- 4.3.2 扭矩控制系统仿真

- 4.4 小结

- 5 总结与展望

- 5.1 论文总结

- 5.2 本文的创新点

- 5.3 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在攻读学位期间发表的论文目录

- B 作者在攻读学位期间参与的科研项目

- C 液压系统原理图和试验机系统效果图

### 相关论文文献

- [1].疲劳试验机的工装设计与应用[J]. 企业科技与发展 2020(08)

- [2].弹条疲劳试验机的改造[J]. 铁道技术监督 2019(05)

- [3].缸体疲劳试验机及试验方法的研究[J]. 汽车工艺与材料 2017(06)

- [4].压电式疲劳试验机的技术发展[J]. 赤子(下旬) 2016(11)

- [5].疲劳试验机动态校准装置的研制与实验研究[J]. 机电工程 2018(12)

- [6].鞋类勾心抗疲劳试验机研究进展[J]. 皮革科学与工程 2017(06)

- [7].高温蠕变疲劳试验机[J]. 工程与试验 2014(03)

- [8].基于双下位机的疲劳试验机控制系统设计[J]. 控制工程 2014(02)

- [9].动态疲劳试验机传动方式的合理性探讨[J]. 机床与液压 2013(13)

- [10].132Mpa智能疲劳试验机的研究与开发[J]. 石油化工建设 2017(03)

- [11].汽车V带疲劳试验机自动控制系统设计[J]. 科技风 2016(09)

- [12].车轴模拟疲劳试验机的研制[J]. 轨道交通装备与技术 2015(02)

- [13].轮荷载疲劳试验机在混凝土板构件研究中的应用[J]. 建材技术与应用 2011(12)

- [14].闸调器疲劳试验机图像监测系统的研究[J]. 铁道学报 2008(04)

- [15].接触疲劳试验机伺服电动缸加载系统设计[J]. 哈尔滨轴承 2020(01)

- [16].疲劳试验机油源房的噪声分析与控制[J]. 环境工程 2014(S1)

- [17].基于LabView的自行车鞍管高频动态疲劳试验机的研制[J]. 液压与气动 2010(03)

- [18].基于气动控制的自行车把疲劳试验机[J]. 轻工机械 2009(04)

- [19].一种新型沥青疲劳试验机测控仪的研制与应用[J]. 自动化仪表 2008(09)

- [20].车轮径向疲劳试验机校准方法及主要测量项目不确定度评定[J]. 橡胶科技 2014(04)

- [21].基于ANSYS优化模块的疲劳试验机载荷的确定[J]. 内燃机与配件 2014(03)

- [22].液压疲劳试验机连杆的优化设计[J]. 兰州交通大学学报 2012(04)

- [23].闸调器疲劳试验机的设计[J]. 大连交通大学学报 2008(01)

- [24].疲劳试验机的机架设计[J]. 计量与测试技术 2018(05)

- [25].汽车稳定杆疲劳试验机加载机构的运动学分析[J]. 工程与试验 2016(04)

- [26].疲劳试验机动态力校准装置研制成功[J]. 发明与创新(综合科技) 2011(04)

- [27].新型卧式冲击疲劳试验机性能研究[J]. 南京理工大学学报 2014(03)

- [28].高温过热水蒸气环境蠕变疲劳试验机[J]. 工程与试验 2016(04)

- [29].某疲劳试验机台架的动力学特性优化[J]. 制造业自动化 2015(03)

- [30].轮式桥面结构疲劳试验机加载系统[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/feb8567e327c5a1eaf1e0c84.html