# 建筑外墙外保温施工技术解析史军平

【摘要】近年来，建筑外墙外保温施工技术得到了快速发展和广泛关注，研究其相关课题有着重要意义。本文首先对相关内容做了概述，分析了建筑外墙外保温技术的内容，并结合相关实践经验，分别从聚合物砂浆的配制、保温板的安装，以及保温浆料的现场搅拌和粘结涂抹等多个角度与环节，研究了建筑外墙外保温的施工技术，阐述了个人观点。

【关键词】建筑；外墙外保温；施工技术

1前言

作为建筑工程实践中的重要施工项目，外墙外保温施工的关键地位不言而喻。该项课题的研究，将会更好地提升对建筑外墙外保温施工技术的分析与掌控力度，从而通过合理化的措施与途径，进一步优化该项施工工作的最终整体效果。

2概述

建筑外墙外保温施工技术对于我国目前的能源节约战略有着重大的影响，同时为我国节约大量的能源材料。对于建筑工程来说，外墙外保温施工技是极为关键的一个步骤。外墙外保温的质量的好坏将会直接影响到一个建筑的成功与否，与现在所关注的能源也有着十分重要的联系。可是由于一系列的原因导致了我国现在的许多的外墙外保温的效果并没有达到人们的预期标准。这项技术可以有效地保障，这项技术在我国已经有了较为广泛的应用。可是就施工的质量控制方面，还是存在着一些的不足之处，所以我们就要进行高度的重视和测试，从而使得工程的外墙外保温施工技术达到我们的要求。

3建筑外墙外保温技术的内容浅析

建筑外墙保温技术，是将保温材料应用于建筑物外部，减少室内外热量对流和散失的一种技术。外墙外保温技术能够有效地提高能源的利用率，使室内环境保持较高的温度，增加建筑的舒适度。同时，外墙外保温技术还会使建筑具有足够的结构强度，延长建筑的使用寿命。建筑外墙外保温技术还能有效地减少墙体裂缝和变形问题的发生，节约了建筑的维修成本。

外墙保温技术作用于建筑物的外墙表面，由保温层、保护层、固定材料三部分构成。外保温技术的三层结构对外墙产生加固作用，使建筑物能够有效地低于酷热、严寒等恶劣气候。在建筑物外墙上添加保温层，能够减少对建筑面积的占用，从而节省了大量建筑空间。由于在外墙上应用了保温材料，会使外墙的气密性、防水性增强。应用了外保温技术的建筑物，即使是在寒冷的冬天，室内温度也不会太低，从而实现了节能和保温的效果。

为了让外墙外保温技术能够发挥其应有的效果，施工人员一定要按照技术标准和工艺进行严格的施工，要确保房屋建筑具有足够的稳定性。在建筑外墙外保温技术的施工过程中，施工人员应该确保外保温层与墙体紧密结合，保证墙体具有足够的稳定性。施工人员在对外墙进行保温处理时，一定要多考虑当地气候环境对施工的影响，尽量选择晴朗干燥的天气施工。施工人员要选择使用时间长、耐用性好的保温材料和粘结剂，要确保这些材料能够充分发挥其作用。

4建筑外墙外保温的施工技术探讨

4.1聚合物砂浆的配制

目前市场上外墙外保温系统专用的聚合物砂浆存在形态基本上有两种：一是工厂化生产的干粉状的预混砂浆，二是厂家仅供应聚合物浆料。在施工现场需要按照规定比例加入水泥、砂子搅拌成稠状浆料才可使用的双组分。施工技术要点：砂浆配置人员需要进行技术与素质培训，定人定岗，稠度的控制、搅拌应充分均匀，确保施工操作顺畅，配比正确。

4.2保温板的安装

保温板的安装质量涉及到：板与基层年节是否牢固稳定，板在墙面上是否派不规范.特别是在门窗洞口部位、阴阳角处以及与外饰构件接口处，板粘贴好后看看保温层在墙面上是否平整。施工技术要点：加强施工人员素质与技术培训，培训板面布胶、板裁剪、板排布、板拍挤压胶料、板缝及板与外饰件间密封、板打磨等操作技能，强调板安装量的重要性，加强管理人员的检查责能，严格监理人员验收，并做好记录。

4.3保温浆料的现场搅拌和粘结涂抹

胶粉聚苯颗粒保温砂浆一般采用掺加多种添加剂改性的胶粉与轻骨料（聚苯颗粒）在施工现场按照规定比例加入一定量的水充分混合而成的稠状浆料，按照设计要求的厚度在基层墙面上分多次成活涂抹成具有保温隔热性能的保温层，现场做好保温层，产品技术要求及施工要求是不低的，由于产品实际特点，施工现场一般采用大体积的机械混合机混合搅拌才能满足施工量进度要求。最后一道要拍打紧压、在砂浆是状态下保证平整度一次成活；注重阴阳角线、与外饰构件接口处、特殊部位等细活到位。

4.4网格布的埋填

网格布在外墙外保温系统中的作用是埋人系统抹面砂浆中，与有效符合组成护面层。以提高系统的机械强度与耐久性―――起到增强作用。施工技术要点：现在保温层均匀布胶，然后铺填网布，两道布胶，一道铺网，明确工艺程序及规范操作动作，同时薄抹灰的厚度控制在3-6mm范围内。对于门窗洞口，变形缝两侧等预留网格布，以备施工搭接用。

4.5聚苯板与墙体一次成型的保温施工技术

在剪体系中放置在模板中，在墙体外侧注入混泥土，聚苯板和混凝土集体一次浇筑成为复合体。这种技术效率较高，工作期限缩短，可以保证施工安全，在冬天施工，聚苯板有保持住温度的效果。界面部分包括地面、支柱、片墙和顶盖。三大空间界面组成半封闭的结构，具有界限不明的特性、宽高比例容易不协调。其中，隔断作用的柱子与墙壁同时负担着沟通外界、渗透的任务。柱子与墙壁占了较大地段，合理处之显得尤为重要。在现代建筑工程的建设中，较为常见的质量问题具有较难修复的特点。建筑工程节能性能的好坏直接影响着人们的居住、生活、以及工作和学习，作为建筑企业必须重视建筑节能问题。加强建筑工程施工的节能性能，需要人为加强改进建设技术和方案，只有将理论与实践二者相结合，才能使人工技术在建筑过程中得到更好的发挥。单面钢丝双面钢丝是内置的，较为节省工作材料，而且这样造价也较为低廉，而使用钢材会降低墙体的保温效能。

4.6胶粉聚苯颗粒

（1）基层处理：清扫浮尘、流挂，除去表面油污，墙面凸起物大于10mm的就剔除，再用清水冲洗干净后晾干。在进行界面处理前将墙面浇水润湿。界面处理剂施工方法同上。

（1）材料配制：严格控制各保温材料、抹面砂浆的水灰比、稠度。严格控制投放料顺序、配合比和搅拌时间，搅拌各种保温材料时，应根据搅拌机的容积，确定投放料的数量，用计量桶预先加入一定量的水，然后再投放材料。各种材料的搅拌时间应比普通水泥砂浆均延长一倍。各种材料搅拌后必须在4小时内用完。落地灰清除杂物后，按4份材料投1份的落地灰掺和后方可使用。

（3）保温层施工：保温层施工，应根据粉刷厚度，分遍施工，每遍厚度在20mm左右。涂抹时应抹平压实，待保温材料固化干燥后，浇水养护，以备下一遍抹灰。每遍抹灰时间间隔一般在24小时以上。待达到设计厚度后，先用大杠刮平，再用铁抹子提浆抹平压实。

（4）保温层养护：保温层施工结束后，待保温材料固化后（约5天，用手按不动表面，可以进行抹面保护层施工），开始浇水养护，养护根据天气情况。确定浇水次数，以表面不发白为宜。

（5）压入热镀锌钢丝网：先用抹面砂浆刮糙，固化后固定钢丝网，再抹砂浆，待抹面砂浆达到一定强度后，方可进行弹线粘贴面砖。钢丝网铺设应从顶层开始沿边角处钉挂，钢丝网应横向铺设，钉挂钢丝网时，先将钢丝网的一头（距50mm处）折成L角，以便于转弯搭接，用直径不小于1.5mm的钢丝做成V型卡子先固定住钢丝网，然后按梅花型打孔或注射安装锚固件。

5结束语

综上所述，加强对建筑外墙外保温施工技术的研究分析，对于其良好施工效果的取得有着十分重要的意义，因此在今后的建筑外墙外保温施工实践中，应该加强对其关键环节与重点要素的重视程度，并注重其具体施工过程的严谨性。

参考文献：

[1]付静.建筑外墙外保温施工技术与质量控制[J].河南科技.2015（10）：60-62.

[2]吴朝辉.论建筑工程的外墙外保温施工技术[J].湖南农机.2015（02）：115-116.

[3]张旭.建筑外墙保温技术应用探讨[J].中华民居.2014（09）：88-89.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fed3b692ccfc1835ee6953e1.html