# POE多单体熔融接枝改性及其在PA6增韧增强改性中的应用研究

### 论文摘要

本文以甲基丙烯酸缩水甘油酯（GMA）或甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）和苯乙烯（St）为接枝单体,采用多单体熔融接枝技术,在哈克（Haake）转矩流变仪中制备了乙烯-丁烯共聚物（POE）接枝物,利用傅里叶变换红外光谱仪（FTIR）和熔体流动速率测定仪考察各种因素（单体用量、过氧化二异丙苯（DCP）用量、反应温度、反应时间、转子转速）对接枝率和熔体流动速率的影响,结果表明,POE/GMA/DCP =50/2.5/0.1,反应温度160℃,反应时间8min,转子转速30r/min时, POE-g-GMA的接枝率为0.49% ;当St/GMA=1/1 （摩尔比）时,POE-g-（GMA-co-St）的接枝率为0.90% ,熔体流动速率为0.46g/10min。POE/HEMA/DCP=50/3.0/0.3,反应温度150℃,反应时间10min,转子转速60r/min时,POE-g-HEMA的接枝率为0.40%;当St/HEMA=1/1（摩尔比）时,POE-g-（HEMA-co-St）的接枝率为0.73%,熔体流动速率为0.35g/10min。在双螺杆挤出机中制备了尼龙6（PA6）/POE接枝物（不同种类、接枝率大小）共混物,对其力学性能、缺口冲击断面形貌、弹性体分散情况及粒径大小进行研究,结果表明,共混弹性体（POE/POE多单体接枝物）对PA6的增韧效果相对较好,同时能较好的维持体系的拉伸强度和弯曲强度。当PA6/POE-g-（GMA-co-St）/POE =80/14/6,PA6/POE-g-（HEMA-co-St）/POE=80/12/8时,其缺口冲击强度分别为23.0 kJ/cm2和20.2 kJ/cm2,均比单一POE或POE接枝物增韧PA6的效果好;其冲击断面粗糙且有一定层次感,两相界面更加模糊,POE分散更加均匀,粒径细化到1μm左右,且与基体形成部分互穿网络结构,呈典型的韧性断裂。通过差示扫描量热仪（DSC）分析增韧PA6共混物的熔融/结晶行为发现:弹性体有利于PA6成核,但不利于晶体生长。从结晶度大小来看,PA6> PA6/POE接枝物共混体系> PA6/POE共混体系>PA6 /POE接枝物/POE共混体系。在增韧PA6的基础上,双螺杆挤出机中制备了PA6/共混弹性体/短切玻璃纤维（SGF）复合材料,考察不同接枝物及SGF用量对其力学性能、耐热性（维卡软化温度）、流变行为和微观结构的影响,结果表明,SGF用量为聚合物总量的40份时,POE-g-（GMA-co-St）体系复合材料综合性能较好,常温缺口冲击强度为18.9kJ/cm2,拉伸强度为99.2MPa,弯曲强度为128.1MPa,维卡软化温度217℃;其熔体在245℃下的流动性较好,且剪切敏感性较强;其缺口冲击断面凹凸层次清晰,SGF在PA6中取向程度高、分散均匀,且与POE多单体接枝物反应生成沉积物,复合材料断面呈韧性断裂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 POE 的定义、结构、性能及典型商品介绍

- 1.1.1 POE 的定义

- 1.1.2 POE 的结构特性

- 1.1.3 POE 的性能特点

- 1.1.4 具有代表性的商业化POE 及其典型性能

- 1.2 POE 的多单体接枝改性

- 1.2.1 接枝单体的选择

- 1.2.2 接枝改性方法

- 1.2.3 接枝物的纯化及表征

- 1.3 PA6 的增韧增强改性

- 1.3.1 PA6 介绍

- 1.3.2 PA6 增韧改性

- 1.3.3 PA6 增强改性

- 1.3.4 PA6 增韧增强改性

- 1.4 本课题选题背景、目的和意义及研究内容

- 1.4.1 选题背景

- 1.4.2 论文研究目的及意义

- 1.4.3 本课题研究的内容

- 第二章 POE 的多单体熔融接枝改性

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 主要原料

- 2.1.2 仪器设备

- 2.1.3 实验路线、方法及配方和工艺条件

- 2.1.4 性能测试

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 POE-g-（GMA-g-St）的研究

- 2.2.2 POE-g-（HEMA-g-St）的研究

- 2.2.3 Haake 转矩流变仪对熔融接枝反应过程中的最佳反应加工时间的研究

- 2.2.4 多单体接枝反应机理的探讨与研究

- 2.3 本章小结

- 第三章 PA6 的增韧改性

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要原料

- 3.1.2 仪器设备

- 3.1.3 实验路线、方法及配方

- 3.1.4 性能测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 不同接枝物对共混物力学性能的影响

- 3.2.2 不同接枝率的POE-g-（GMA-g-St）对共混物力学性能的影响

- 3.2.3 共混弹性体中不同接枝物种类及其含量对共混物力学性能的影响

- 3.2.4 共混物的缺口冲击断面形貌及弹性体分散情况分析

- 3.2.5 共混物的熔融/结晶行为研究

- 3.2.6 POE 接枝物增韧PA6 的反应增容机理

- 3.3 本章小结

- 第四章 PA6 的增韧增强改性

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要原料

- 4.1.2 仪器设备

- 4.1.3 实验路线、方法及配方

- 4.1.4 性能测试

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 不同接枝物及SGF 用量对复合材料力学性能的影响

- 4.2.2 不同接枝物及SGF 用量对复合材料耐热性（维卡软化温度）的影响

- 4.2.3 不同接枝物和温度及SGF 用量对复合材料流变性能的影响

- 4.2.4 共混物的缺口冲击断面形貌及SGF 分散情况分析

- 4.3 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].微波合成大豆蛋白-糖接枝物结构表征[J]. 食品科技 2010(02)

- [2].预辐照聚乙烯与甘油单硬脂酸单丙烯酸二酯接枝物的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2020(02)

- [3].超声辅助合成玉米醇溶蛋白-糖接枝物的研究[J]. 农产品加工 2016(08)

- [4].聚乙烯与三单体固相接枝物的热分解动力学[J]. 高分子材料科学与工程 2008(01)

- [5].酪蛋白-葡萄糖接枝物微球制备及形态表征[J]. 食品工业科技 2013(12)

- [6].乳清分离蛋白-可溶性淀粉接枝物的制备及其理化性质[J]. 食品与发酵工业 2011(09)

- [7].氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯接枝物制备研究进展[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2018(05)

- [8].三单体接枝物的合成及其在木塑复合材料中的应用[J]. 塑料科技 2014(05)

- [9].大豆分离蛋白-乙二胺接枝物的合成及性质[J]. 大连工业大学学报 2016(01)

- [10].葡聚糖分子量对玉米醇溶蛋白接枝物结构和乳化性的影响[J]. 农业工程学报 2018(14)

- [11].绿豆分离蛋白-葡聚糖接枝物的乳化性质研究[J]. 中国食品学报 2018(10)

- [12].改性马来酸酐橡胶接枝物增韧尼龙6的制备及表征[J]. 复合材料学报 2015(04)

- [13].ABS接枝物的制备及其性能研究[J]. 广东化工 2013(05)

- [14].PP-g-GMA的制备及其改性PP/PA6合金性能[J]. 工程塑料应用 2016(09)

- [15].马来酸酐接枝HDPE的性能特征[J]. 塑料工业 2009(S1)

- [16].PMLA-PEG-TAT纳米接枝物的合成和生物活性研究[J]. 西北药学杂志 2015(02)

- [17].POE接枝GMA的制备及其增韧PBT的研究[J]. 塑料 2012(03)

- [18].魔芋葡甘聚糖辐照改性产物结构分析与应用研究[J]. 北京工商大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [19].空气等离子体引发等规聚丙烯/季戊四醇三丙烯酸酯接枝物的结晶行为[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [20].PP-g-(DAP-co-GMA)和PP-g-(DAP-co-MAH)的制备及其增容PP/PET[J]. 合成树脂及塑料 2017(02)

- [21].电荷翻转型聚苹果酸纳米接枝物的制备与性质研究[J]. 中国药学杂志 2016(08)

- [22].超声强化制备大豆蛋白-乳糖接枝物工艺条件的优化[J]. 现代食品科技 2013(01)

- [23].双单体接枝物增容PP/EVOH共混物形态结构及性能[J]. 中国塑料 2009(11)

- [24].丝胶接枝物改性天然乳胶的研究[J]. 弹性体 2011(03)

- [25].聚乙烯/POE接枝物对聚甲醛耐摩擦性能的影响[J]. 塑料 2018(05)

- [26].匀相水稻秸秆接枝物制备和性能研究[J]. 化工新型材料 2017(08)

- [27].微波辐射下壳聚糖-丙烯酰胺接枝物的合成及其絮凝性能研究[J]. 生物质化学工程 2010(04)

- [28].预辐照聚乙烯接枝物亲水性能研究[J]. 西部皮革 2018(20)

- [29].熔融挤出制备PVC-g-MAH接枝物的研究[J]. 塑料工业 2020(01)

- [30].聚丙烯接枝物的制备及其在PP/PA6共混体系中的应用[J]. 精细与专用化学品 2010(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fed98bfe3c08d7735610c2cd.html