# 钻孔灌注桩桩端后注浆技术及其在台州市的应用

### 论文摘要

钻孔灌注桩是当前高层建筑和桥梁基础的主要桩型。传统灌注桩施工工艺存在导致桩底沉渣和桩侧泥皮等缺陷,降低了桩端阻力和桩侧摩阻力。桩端后压浆技术可以有效消除桩底沉渣的不利影响,增大桩端承载面积,是一种有效提高钻孔灌注桩性能、节约工程成本的先进施工工艺。因此,对桩端后压浆施工工艺、受力机理等问题进行研究有着重要的理论和实际意义。本文首先在调研国内外大量文献的基础上,从桩端后注浆桩具有的优缺点及适用范围出发,分析了钻孔灌注桩桩端后注浆技术的作用机理和影响桩端后注浆灌注桩承载力的主要因素,总结了桩端后注浆桩技术的设计和计算方法。然后,详细介绍和归纳了泥浆护壁钻孔灌注桩桩端压力注浆法的施工工艺、常见事故处理措施和工程检测等技术。最后,本文根据台州市工程地质特点,结合桩端后注浆技术在台州地区的工程应用实例,对该项技术的实际应用价值进行了探索和研究,表明应用桩端后注浆技术,不仅能够大幅提高基桩承载能力、减少基础沉降量,而且能节省工程造价、获得良好的经济效益。因此,钻孔灌注桩桩端后注浆确实是一项技术先进、经济合理的施工工艺,值得在台州市工程建设中大量推广应用。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- Abstract

- 目次

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 桩端后注浆技术概述

- 1.2.1 桩端后注浆技术的定义

- 1.2.2 压力后注浆桩的分类

- 1.3 钻孔灌注桩桩端后注浆工艺发展简史及应用现状

- 1.3.1 桩端闭式注浆工艺发展简史及应用现状

- 1.3.2 桩端开式注浆工艺发展简史及应用现状

- 1.4 本文的主要内容及研究意义

- 2 台州主城区地质概况

- 2.1 自然地理及地质概况

- 2.2 水文地质条件

- 2.2.1 地下水类型及含水层的划分

- 2.2.2 地下水补逗排条件

- 2.3 工程地质特征

- 2.3.1 工程地质层划分及特征描述

- 2.3.2 地基土（岩）层的物理力学指标

- 2.4 工程地质条件评价

- 3 钻孔灌注桩桩端后注浆技术的作用机理

- 3.1 桩端后注浆桩具有的优缺点及适用范围

- 3.1.1 桩端后注浆桩之优点

- 3.1.2 桩端后注浆桩之缺点

- 3.1.3 端后注浆桩的适用范围

- 3.2 影响泥浆护壁钻孔灌注桩单桩承载力的施工环节

- 3.2.1 成孔环节

- 3.2.2 清孔环节

- 3.2.3 浇灌水下混凝土环节

- 3.2.4 其他原因

- 3.3 钻孔灌注桩桩端后注浆力学和化学机理

- 3.4 注浆浆液扩散机理

- 3.4.1 填充注浆

- 3.4.2 挤密注浆

- 3.4.3 渗入注浆

- 3.4.4 劈裂注浆

- 3.5 桩端后注浆法提高桩竖向抗压承载力的作用机理

- 3.5.1 桩端持力层为粗粒土时的作用机理

- 3.5.2 桩端持力层为细粒土时的作用机理

- 3.5.3 桩端持力层为基岩时的作用机理

- 3.5.4 其他作用机理

- 4 桩端后注浆设计

- 4.1 注浆压力设计

- 4.1.1 邱砚秀注浆压力估算法

- 4.1.2 中国建筑科学研究院估算法

- 4.1.3 试压确定法

- 4.2 注浆量设计

- 4.2.1 杨顺注浆量估算法

- 4.2.2 黄立强注浆量估算法

- 4.2.3 李连营桩端注浆量估算法

- 4.2.4 经验数据法

- 4.3 桩端后注浆桩的单桩极限承载力设计

- 4.3.1 普通灌注桩单桩承载力计算

- 4.3.2 注浆桩承载力计算方法介绍

- 4.3.3 注浆桩承载力建议计算方法

- 5 钻孔灌注桩桩端后注浆桩的施工与检测技术

- 5.1 泥浆护壁钻孔灌注桩桩端压力注浆施工工艺

- 5.1.1 桩端后注浆工艺流程

- 5.1.2 桩端后注浆施工的主要设备及装置

- 5.1.3 桩端后注浆施工工艺控制要点

- 5.2 影响桩端后注浆灌注桩承载力的主要因素

- 5.2.1 桩端持力层性质的影响

- 5.2.2 桩长和桩径的影响

- 5.2.3 注浆浆液类型的影响

- 5.2.4 注浆量和注浆压力的影响

- 5.3 钻孔灌注桩桩端后注浆法常见事故及其处理措施

- 5.4 钻孔灌注桩桩端后注浆桩的检测技术

- 5.4.1 桩身混凝土钻芯取样检测法

- 5.4.2 低应变反射波检测法

- 5.4.3 孔中超声波透射检测法

- 5.4.4 高应变检测法

- 5.4.5 单桩竖向抗压静荷载试验

- 6 后注浆灌注桩工程的应用实例与分析

- 6.1 工程概况及地质条件

- 6.2 桩端后注浆技术应用

- 6.2.1 工程设计试桩

- 6.2.2 工程桩施工

- 6.3 桩端后注浆施工的主要工艺参数设计

- 6.3.1 注浆压力估算

- 6.3.2 注浆量估算

- 6.3.3 桩基竖向极限承载力估算

- 6.4 桩端后注浆施工技术与质量控制

- 6.5 桩端后注浆桩检测

- 6.6 桩端后注浆效果分析

- 7 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fee5f8bf0f4ab69ef8159d05.html