# 自然通风状况下的烟气在典型建筑结构中的迁移及危害性评价的研究

### 论文摘要

所有的火灾都会产生大量的烟气。无论是两个不同的火场，还是同一火场的不同时刻，烟气的差别很大，成分也非常复杂，总体而言，火灾烟气是由以下三类物质组成的具有较高温度的均匀混合物，即(1)气相燃烧产物；(2)未完全燃烧的液、固相分解物和冷凝物微小颗粒：以及(3)未燃的可燃蒸汽和卷吸混入的大量空气。火灾烟气中含有众多的有毒和有害成分、腐蚀性成分以及颗粒物等，加之火灾环境高温、缺氧，对生命财产、以及生态环境都造成很大危害。同时高温烟气的迅速流动和蔓延，甚至有时其中掺混着一定的未燃可燃蒸汽，很容易引起火势的迅速蔓延和扩大，因此，了解火灾烟气的产生、特性和运动规律，对于火灾的研究和防治都具有重要的意义。 火灾烟气的产生、特性、蔓延和控制等主要依赖于可燃物性质、燃烧状况以及建筑结构等，同时也受到烟气生成和运动过程中各种有关因素的影响。在已进行的研究工作中生物实验的比重最大，并积累了相当的数据，而采用物理化学方法分析烟气成分浓度的技术条件要求较高，因此本文既未沿袭生物实验的研究方法，也未单纯从化学角度去分析烟气成分，而采用了模拟实验结合相关理论分析的方法研究烟气的危害性。本文选取了典型的建筑单元结构，狭长走廊和多个侧间的组合结构，进行系统地研究，充分考虑普通建筑结构实际火灾的情形，以纯自然通风作为研究的背景工况，研制了小尺寸烟气毒物迁移实验台，可以实现多种建筑结构的组合、多种通风方式的组合和一些用于研究抑制措施作用下的烟气迁移的接口。在此实验台上主要开展了不同建筑结构下的烟气迁移特性研究，不仅考虑了局部的烟气变化，同时考虑了整体的建筑结构中的烟气分布，尤其是燃烧间到狭长走廊的不同开口大小对于烟气向远距离处的迁移及烟气在远距离处的危害性的影响进行了系统研究，我们发现了小开口下烟气在狭长走廊迁移过程中的特殊变化趋势，并运用蜂宽理论对烟气向远距离迁移的危害性进行量化，揭示了峰宽时间的变化规律，结合了数值模拟软件，分析了实验和数值计算结果的差异，提出了对于数值模拟评价建筑火灾危害性需要注意的影响因素。实验中发现

### 论文目录

- 目录

- 符号表

- 图例目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- §1.1 研究背景

- §1.2 研究现状

- §1.3 研究目标及思路

- §1.4 本文的章节安排

- 参考文献

- 第二章 小尺寸烟气迁移实验台的研制与调试

- §2.1 引言

- §2.2 实验装置设计思想及设计要求

- §2.3 实验台的研制

- §2.4 实验台的调试

- 参考文献

- 第三章 自然通风状况下烟气在典型建筑结构中迁移的实验研究

- §3.1 引言

- §3.2 烟气在水平方向单点及整个浓度场的迁移研究

- §3.3 烟气向非火源房间迁移及走廊中的垂直分布研究

- §3.4 环境材料对烟气危害性的影响

- §3.5 小结

- 参考文献

- 第四章 烟气迁移的理论和数值分析

- §4.1 引言

- §4.2 基于实验数据本身的理论分析

- §4.3 水平分布的实验和数值分析

- §4.3.1 5号点的对比分析

- §4.4 垂直分布的理论初探

- §4.5 小结

- 参考文献

- 第五章 燃空比Φ测量方法及对烟气生成和迁移的预测

- §5.1 引言

- §5.2 燃空比的测量过程

- §5.3 燃空比和CO生成量之间的关系

- §5.4 小结

- 参考文献

- 第六章 烟气毒性评价新的“RRC”动态模型及其应用

- §6.1 引言

- §6.2 模型介绍

- §6.2.1 基于N气体静态模型浓度

- §6.3 模型的应用

- §6.4 小结

- 参考文献

- 第七章 结论及展望

- §7.1 论文结论

- §7.2 论文创新点

- §7.3 进一步工作展望

- 致谢

- 攻读博士学位期间完成的论文

- 攻读博士学位期间获得的奖励

- 附录一:GER内部压差计算

### 相关论文文献

- [1].工业烟气高效混合装置研发与工程应用[J]. 科技风 2019(35)

- [2].高湿地区燃煤机组烟气“消白”的计算[J]. 福建师大福清分校学报 2019(05)

- [3].浅谈烟气消白原理及烟气消白治理[J]. 科学技术创新 2019(36)

- [4].基于湍流大涡算法的烟气扩散对人员逃生影响研究[J]. 信息技术与网络安全 2020(01)

- [5].超声波在火场烟气环境中的传播特性研究[J]. 消防科学与技术 2019(12)

- [6].合理应用烟气循环烧结研究[J]. 科技风 2020(11)

- [7].基于测试的烟气循环工艺对烧结过程的影响[J]. 矿业工程 2020(01)

- [8].非分散红外法测定烟气中二氧化硫常见问题的探讨[J]. 现代盐化工 2020(03)

- [9].烟气深度冷却器磨损及防控措施的研究与分析[J]. 应用能源技术 2020(05)

- [10].燃煤电厂烟气深度治理的措施[J]. 环境与发展 2020(06)

- [11].碱回收炉烟气消白研究及工程实践[J]. 中国造纸 2019(10)

- [12].浅析催化再生烟气氮氧化物排放控制措施[J]. 资源节约与环保 2019(11)

- [13].水雾添加剂对烟气吸收作用实验研究[J]. 消防科学与技术 2019(09)

- [14].气料分离型烟气导流分配装置[J]. 燃料与化工 2017(03)

- [15].燃煤电厂烟气高效除尘技术的选择及应用[J]. 山东工业技术 2017(14)

- [16].烟气在线监测系统日常运维中常见故障与解决方法[J]. 科技经济导刊 2017(20)

- [17].烧结烟气采用湿法脱硫烟气再热问题研究[J]. 烧结球团 2017(03)

- [18].水对采空区遗煤吸附电厂烟气影响的理论计算[J]. 燃料化学学报 2017(09)

- [19].湿法脱硫净烟气再热技术的应用[J]. 环境工程 2015(08)

- [20].浅析镍烟气制硫酸方法[J]. 科技与企业 2015(18)

- [21].水泥工业窑尾烟气脱白技术分析[J]. 中国水泥 2019(11)

- [22].垃圾焚烧电厂烟气在线装置改造和管理要点探索[J]. 四川水泥 2019(12)

- [23].冶炼行业烟气消白技术的实例应用研究[J]. 世界有色金属 2019(24)

- [24].脱硫废水烟气蒸发技术中的数值模拟研究现状与发展[J]. 华电技术 2020(03)

- [25].焦炉烟气消白工艺及关键参数求解[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [26].燃煤湿法脱硫烟气白烟的发生机理与控制技术[J]. 节能技术 2020(02)

- [27].焦炉烟气消白技术研究及工程应用[J]. 燃料与化工 2020(04)

- [28].基于实测的烟气“消白”工程环境效益研究[J]. 中国电力 2020(09)

- [29].催化裂化再生烟气湿法脱硫白烟消除技术方案讨论[J]. 中外能源 2020(08)

- [30].高湿高腐蚀球团烟气袋式除尘试验[J]. 钢铁 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fee60ed561923131bf6f141c.html