# 吕泽：基于砻谷机的自反馈自动化系统设计论文

## 本文主要研究内容

作者吕泽（2019）在《基于砻谷机的自反馈自动化系统设计》一文中研究指出：砻谷机是现代工业生产中稻谷机械化加工的主要运用设备之一,随着现代工业技术的不断发展和进步,砻谷机的各项性能也不断的优化提升。基于此,本文从传统老式砻谷机的工作原理、工作参数的不足等基本内容出发,设计一种自反馈自动化砻谷机系统并采用PLC模块进行精确控制。为了提高胶辊砻谷机的工艺性能,通过研究砻谷机的胶辊压力、入机流量、快辊转速、胶辊速差等核心的工作参数对于砻谷机的脱壳率、破碎率、产量、胶耗等工艺效果的影响,分析并优化了胶辊砻谷机的最佳工作参数;通过对原有砻谷机机械模块,控制系统的分析与研究,做出合理优化,使砻谷机系统达到精确控制。本课题由硬件和软件两个部分共同实现,该砻谷机硬件系统包括:执行模块主要由非均匀投料系统、第一测量模块、第二测量模块、固定橡胶辊、移动补偿橡胶辊、固定橡胶辊伺服电机、移动补偿橡胶辊伺服电机、可移动轴承底座。系统设计过程中根据传统老式砻谷机的机械结构不足,进行合理优化改良并完成整个砻谷机系统的硬件模块设计。该砻谷机软件系统设计即通过PLC的编程环境和PLC的模拟软件进行模拟,实现软件模拟上的可行性及系统的调试工作。本课题是其优点在于:砻谷机实现机械的自动化,砻谷机自反馈自补偿系统反应快、精度高,有效提高砻谷机系统的工作效率。砻谷机系统适用范围广泛,应用前景好,有较大的应用价值。

## Abstract

long gu ji shi xian dai gong ye sheng chan zhong dao gu ji xie hua jia gong de zhu yao yun yong she bei zhi yi ,sui zhao xian dai gong ye ji shu de bu duan fa zhan he jin bu ,long gu ji de ge xiang xing neng ye bu duan de you hua di sheng 。ji yu ci ,ben wen cong chuan tong lao shi long gu ji de gong zuo yuan li 、gong zuo can shu de bu zu deng ji ben nei rong chu fa ,she ji yi chong zi fan kui zi dong hua long gu ji ji tong bing cai yong PLCmo kuai jin hang jing que kong zhi 。wei le di gao jiao gun long gu ji de gong yi xing neng ,tong guo yan jiu long gu ji de jiao gun ya li 、ru ji liu liang 、kuai gun zhuai su 、jiao gun su cha deng he xin de gong zuo can shu dui yu long gu ji de tuo ke lv 、po sui lv 、chan liang 、jiao hao deng gong yi xiao guo de ying xiang ,fen xi bing you hua le jiao gun long gu ji de zui jia gong zuo can shu ;tong guo dui yuan you long gu ji ji xie mo kuai ,kong zhi ji tong de fen xi yu yan jiu ,zuo chu ge li you hua ,shi long gu ji ji tong da dao jing que kong zhi 。ben ke ti you ying jian he ruan jian liang ge bu fen gong tong shi xian ,gai long gu ji ying jian ji tong bao gua :zhi hang mo kuai zhu yao you fei jun yun tou liao ji tong 、di yi ce liang mo kuai 、di er ce liang mo kuai 、gu ding xiang jiao gun 、yi dong bu chang xiang jiao gun 、gu ding xiang jiao gun ci fu dian ji 、yi dong bu chang xiang jiao gun ci fu dian ji 、ke yi dong zhou cheng de zuo 。ji tong she ji guo cheng zhong gen ju chuan tong lao shi long gu ji de ji xie jie gou bu zu ,jin hang ge li you hua gai liang bing wan cheng zheng ge long gu ji ji tong de ying jian mo kuai she ji 。gai long gu ji ruan jian ji tong she ji ji tong guo PLCde bian cheng huan jing he PLCde mo ni ruan jian jin hang mo ni ,shi xian ruan jian mo ni shang de ke hang xing ji ji tong de diao shi gong zuo 。ben ke ti shi ji you dian zai yu :long gu ji shi xian ji xie de zi dong hua ,long gu ji zi fan kui zi bu chang ji tong fan ying kuai 、jing du gao ,you xiao di gao long gu ji ji tong de gong zuo xiao lv 。long gu ji ji tong kuo yong fan wei an fan ,ying yong qian jing hao ,you jiao da de ying yong jia zhi 。

## 论文参考文献

- [1].砻谷机的胶辊半径测量系统设计及分析[D]. 沈俊豪.武汉轻工大学2019

- [2].辊筒砻谷机负载特性的研究[D]. 程相法.河南工业大学2011

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自武汉轻工大学的吕泽，发表于刊物武汉轻工大学2019-10-28论文，是一篇关于砻谷机论文,自动化论文,自动控制系统论文,武汉轻工大学2019-10-28论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自武汉轻工大学2019-10-28论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/fef82aa99e2ee583a1a7f6e0.html