# 分段进水多级A/O生物滤池处理低碳源城市污水

### 论文摘要

在传统污水生物处理工艺中,反硝化、吸磷过程都消耗碳源。目前城市污水碳源浓度普遍较低,如何在污水处理过程充分利用污水自身的碳源,是污水脱氮除磷技术的主要课题。本文以低碳源城市污水为处理对象,采用连续进水式分段进水多级A/O生物滤池进行实验研究,考察了该系统的主要污染物的去除效果、硝化反硝化速率、系统空间分布特征及系统的主要影响因素。研究结果表明：（1）分段进水多级A/O生物滤池对低碳城市污水的主要污染物去除效果稳定且高效。系统出水COD、TN和氨氮分别小于40mg/L、15mg/L和3mg/L,去除率分别可达85%、78%和96%,出水TP浓度也低于0.5mg/L,出水水质达到了《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。（2）在相同碳氮比条件下,分段进水多级A/O生物滤池的TN去除率高于泥法三段式A/O工艺的TN去除率。分段进水多级A/O生物滤池对有机物的降解能力强,对碳源的利用效率高,TN去除率达77.2%,而文献报道泥法三段式A/O工艺的TN去除率为73-75%。（3）系统具有较强的硝化、反硝化能力,硝化速率、反硝化效率较高。系统各级好氧池硝化反应进行得比较完全,出水氨氮平均浓度低于3mg/L；系统各级缺氧池反硝化反应进行得比较完全,出水硝酸盐氮平均浓度低于3mg/L。（4）进水比为1：1：1时,系统在回流比、气水比、水力负荷分别为100%、5：1、0.189m3/（m2·h）的条件下,对TN、氨氮、COD的去除率较高；在回流比、气水比、水力负荷分别为100%、5：1、0.189m3/（m2·h）的条件下,提高进水比能降低系统出水TN浓度,使出水TN浓度低于13mg/L。本文为处理低碳源城市污水提供一种新的技术,且分段进水多级A/O生物滤池有广泛的应用前景,经济效益、环境效益显著。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 综述

- 1.1.1 低碳源城市污水概况

- 1.1.2 污水生物脱氮理论及工艺现状

- 1.1.3 曝气生物滤池概述及研究现状

- 1.1.4 分段进水A/O工艺概述及研究现状

- 1.2 课题的提出

- 1.3 试验工艺系统及研究目的、主要研究内容

- 1.3.1 试验工艺系统

- 1.3.2 研究目的

- 1.3.3 主要研究内容

- 2 系统主要污染物去除效果研究

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 试验内容

- 2.1.3 试验水质

- 2.1.4 试验分析项目与检测方法

- 2.1.5 系统挂膜与启动

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 COD的去除效果分析

- 2.2.2 氨氮的去除效果分析

- 2.2.3 TN的去除效果分析

- 2.2.4 TP的去除效果分析

- 2.3 本章小结

- 3 系统硝化反硝化特性研究

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 试验装置

- 3.1.2 试验内容

- 3.1.3 试验水质

- 3.1.4 试验分析项目与检测方法

- 3.1.5 硝化速率的测定

- 3.1.6 反硝化速率的测定

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 硝化速率研究

- 3.2.2 氨氮在好氧池里的空间分布特征

- 3.2.3 反硝化速率

- 3.2.4 硝酸盐氮在缺氧池里的空间分布特征

- 3.3 本章小结

- 4 系统的影响因素研究

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 试验装置

- 4.1.2 试验内容

- 4.1.3 试验水质

- 4.1.4 试验分析项目与检测方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 水力负荷

- 4.2.2 气水比

- 4.2.3 回流比

- 4.2.4 进水比

- 4.3 本章小结

- 5 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型复合生物滤池处理生活污水实际应用[J]. 水处理技术 2019(10)

- [2].反硝化生物滤池用于再生水脱氮效能及动力学研究[J]. 环境工程学报 2016(01)

- [3].反硝化生物滤池在污水厂升级改造中的应用[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [4].生物滤池工艺污水与再生水处理应用与研究进展[J]. 北京农业 2015(08)

- [5].反硝化生物滤池的自然挂膜启动研究[J]. 中国给水排水 2015(03)

- [6].新型生物滤池滤料对农村生活污水处理效果分析[J]. 环球人文地理 2017(09)

- [7].木屑-硫磺填充床反硝化生物滤池强化硝酸盐去除[J]. 环境工程学报 2018(10)

- [8].反硝化生物滤池深度处理酸洗废水试验研究[J]. 中国给水排水 2015(23)

- [9].反硝化生物滤池在污水深度处理中的应用[J]. 中国给水排水 2016(08)

- [10].硝化-反硝化生物滤池预处理农村生活污水试验[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [11].封闭循环水系统生物滤池气水比对水质净化效能的影响[J]. 中国水产科学 2013(06)

- [12].生物滤池处理微污染原水中氨氮及“氮亏损”影响因素分析[J]. 河南科学 2014(02)

- [13].污水处理中生物滤池技术的应用分析[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(07)

- [14].复合式生物滤池处理农村生活污水工程实例[J]. 环境工程 2012(05)

- [15].新型滤料生物滤池除锰技术在农村饮用水中的应用[J]. 建筑科学 2011(S2)

- [16].蚯蚓生物滤池的研究与应用进展[J]. 中国给水排水 2010(08)

- [17].反硝化生物滤池的挂膜与启动[J]. 环境科技 2009(03)

- [18].蚯蚓生物滤池的化学除磷可行性研究[J]. 中国给水排水 2008(19)

- [19].蚯蚓生物滤池污水处理研究进展[J]. 中国给水排水 2015(22)

- [20].沈阳浑南水厂生物滤池反冲洗工艺改造[J]. 科技展望 2015(01)

- [21].基于生物膜模型的脉冲生物滤池硝化效果模拟[J]. 环境工程 2015(04)

- [22].1种生物滤池清理方法对循环水养殖系统氨氮去除率的影响分析[J]. 海洋湖沼通报 2015(02)

- [23].生物滤池技术在污水处理中的应用[J]. 环境科学与管理 2013(03)

- [24].两级曝气生物滤池-反硝化生物滤池处理生活污水[J]. 工业用水与废水 2012(02)

- [25].水力负荷对缺氧生物滤池脱氮效能的影响[J]. 中国给水排水 2012(11)

- [26].升级改造生物滤池深度处理微污染原水的工艺特性[J]. 水处理技术 2012(10)

- [27].蚯蚓生物滤池处理农村分散生活污水效果研究[J]. 四川有色金属 2011(04)

- [28].蚯蚓生物滤池污水处理技术研究进展[J]. 环境科学与技术 2010(11)

- [29].反硝化生物滤池用于污水深度脱氮研究[J]. 中国给水排水 2008(21)

- [30].蚯蚓生物滤池的硝化性能及其影响因素研究[J]. 中国给水排水 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff016baa86751890354214b6.html