# 高含盐染料废水高温厌氧生物处理的试验研究

### 论文摘要

活性染料废水色度高、毒性大，对环境造成了很大的影响，所以必须对它们进行处理。本文研究了高温厌氧生物处理高含盐活性红2染料废水的可行性，讨论了高温UASB的启动、运行工艺特性、颗粒污泥性能、RR2的降解途径及辅助碳源对高温生物厌氧降解偶氮染料的影响。结果表明，以常温厌氧絮状污泥为接种污泥，经过启动升温、高温加盐、加染料运行三个阶段后，在运行温度为55+1℃，水力停留时间为12h，进水ρ（NaCl）、ρ(CODCr)、ρ（RR2）分别为50000 mg／L、1000 mg／L、100 mg／L的条件下，第44天，两UASB反应器中均发现明显的颗粒污泥。运行第78天后1#反应器运行稳定，CODCr和RR2去除率分别在44％和90％以上；第93天后2#反应器运行稳定，CODCr和RR2去除率分别在20％和93％以上。以驯化好的厌氧颗粒污泥为接种污泥，运行条件不变，两个UASB反应器能很快达到运行稳定，1#反应器的CODCr和RR2去除率逐渐上升到70％和80％左右；2#反应器的CODCr和RR2去除率基本保持在35％和90％以上。由此证明，用颗粒污泥能更快地启动高温UASB反应器。本试验选用的两类辅助碳源对高温UASB的启动、运行都没有很大差别，两个UASB反应器都培养出高温耐盐厌氧颗粒污泥。利用HPLC和GC-MS对厌氧出水进行检测分析。结果表明，RR2的生物降解途径可能为，在厌氧条件下最先被还原的是较易断裂的偶氮键（—N=N—），去除了颜色而形成了芳香胺类化合物，一部分芳香胺类化合物通过水解和氧化作用进一步降解为更小分子的代谢物。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 染料简介

- 1.2 含盐印染废水的来源

- 1.3 印染废水处理研究进展

- 1.3.1 物理法

- 1.3.2 化学法

- 1.3.3 生物法

- 1.3.4 微生物染料降解的机理研究进展

- 1.4 高含盐有机废水处理研究进展

- 1.4.1 好氧生物法

- 1.4.2 厌氧生物法

- 1.5 高温 UASB反应器研究进展

- 1.5.1 废水厌氧生物处理微生物原理

- 1.5.2 厌氧生物处理技术的发展

- 1.5.3 UASB反应器的工作原理和特点

- 1.5.4 高温 UASB反应器的研究现状

- 1.6 本研究的目的与内容

- 第二章 高温 UASB反应器处理高含盐活性染料废水的启动

- 2.1 试验装置和材料

- 2.1.1 试验装置

- 2.1.2 染料

- 2.1.3 试验用水

- 2.1.4 接种污泥

- 2.2 试验分析项目及方法

- 2.2.1 分析仪器

- 2.2.2 分析药品

- Cr测定方法'>2.2.3 CODCr测定方法

- 2.2.4 染料浓度测定方法

- 2.3 结果与讨论

- #反应器启动升温阶段'>2.3.1 1#反应器启动升温阶段

- #反应器高温加盐阶段'>2.3.2 1#反应器高温加盐阶段

- #反应器处理染料废水运行阶段'>2.3.3 1#反应器处理染料废水运行阶段

- #反应器启动升温阶段'>2.3.4 2#反应器启动升温阶段

- #反应器高温加盐阶段'>2.3.5 2#反应器高温加盐阶段

- #反应器处理染料废水运行阶段'>2.3.6 2#反应器处理染料废水运行阶段

- 2.4 小结

- 第三章 活性染料高温厌氧生物降解研究

- 3.1 试验装置和材料

- 3.1.1 试验装置

- 3.1.2 试验用水

- 3.1.3 接种污泥

- 3.2 试验分析项目及方法

- 3.2.1 HPLC分析条件与方法

- 3.2.2 GC-MS分析条件与方法

- 3.3 结果与讨论

- #反应器重新启动运行情况'>3.3.1 1#反应器重新启动运行情况

- #反应器重新启动运行情况'>3.3.2 2#反应器重新启动运行情况

- #反应器中RR2染料的厌氧降解产物分析'>3.3.3 1#反应器中RR2染料的厌氧降解产物分析

- #反应器中RR2染料的厌氧降解产物分析'>3.3.4 2#反应器中RR2染料的厌氧降解产物分析

- 3.3.5 两个 UASB反应器出水的 SBR处理

- 3.4 小结

- 第四章 高温 UASB反应器中厌氧颗粒污泥的理化及微生物学特性

- 4.1 试验分析项目和方法

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 颗粒污泥的理化特性

- 4.2.2 颗粒污泥的微生物学特性

- 4.3 小结

- 第五章 结论及建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者攻读学位期间发表的学术论文目录

- 北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].2019年《染料与染色》总目录[J]. 染料与染色 2019(06)

- [2].液体分散染料的技术进步及应用[J]. 印染 2019(24)

- [3].N-烷基邻苯二甲酰亚胺分散染料的结构与洗涤性能[J]. 印染助剂 2019(12)

- [4].染料分离有机纳滤膜制备技术研究进展[J]. 膜科学与技术 2020(01)

- [5].液体分散染料在涤纶双绉织物上的微量印花性能[J]. 印染 2020(03)

- [6].涤纶浸染用高固色率液体分散染料[J]. 印染 2020(04)

- [7].2019年《染料与染色》征订回执单[J]. 染料与染色 2019(03)

- [8].分散染料在实际应用中的现状分析[J]. 化工设计通讯 2018(02)

- [9].五种印染废水及染料诱发鱼类红细胞微核的研究[J]. 江西水产科技 2016(04)

- [10].2016年《染料与染色》总目录[J]. 染料与染色 2016(06)

- [11].贝趣[J]. 少儿科学周刊(儿童版) 2013(08)

- [12].水溶液中典型混凝剂与分散染料的直接反应机理[J]. 环境工程学报 2020(03)

- [13].新疆天域泰化工有限公司年产12000吨染料生产及研发项目[J]. 乙醛醋酸化工 2019(10)

- [14].利用分散染料废水的硫酸铵自动连续化制备[J]. 纺织学报 2017(07)

- [15].分散染料六十年发展概述(二)[J]. 染料与染色 2015(01)

- [16].分散染料发现六十年回顾(五)[J]. 印染 2015(13)

- [17].基于菁染料响应G-四链体结构变化的半胱氨酸检测探针[J]. 化学通报 2020(11)

- [18].采购成本提高染料价格爆涨[J]. 当代化工 2014(04)

- [19].抗菌染料研究进展[J]. 染料与染色 2013(03)

- [20].我国染料产业的发展和竞争力建设[J]. 国际纺织导报 2012(11)

- [21].浅谈分散染料与活性染料复配技术(一)[J]. 印染 2010(07)

- [22].新型分散染料[J]. 现代丝绸科学与技术 2010(04)

- [23].浙江染料国际化路在何方——关于浙江染料国际化的调查与思考[J]. 染料与染色 2010(06)

- [24].深浓色印花染料[J]. 国外丝绸 2009(01)

- [25].光盘染料溶解特性研究[J]. 记录媒体技术 2009(06)

- [26].硫化染料的开发及其应用性能的拓展[J]. 染料与染色 2008(06)

- [27].专栏：环保型染料[J]. 纺织服装周刊 2008(06)

- [28].轻化工程专业“染料剖析”课程教学改革[J]. 轻工科技 2020(06)

- [29].2018年《染料与染色》总目录[J]. 染料与染色 2018(06)

- [30].昂高公司的大地色系染料荣获2017户外行业大奖[J]. 纺织导报 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff05c70a5ed2ad4eb328b559.html