# 基于小波分析的高速CNC集成制造工况健康监控技术研究

### 论文摘要

随着高速加工技术的发展,制造过程中的工况监控所遇到的问题也越来越突出,且直接影响了生产效率,因此对高速CNC集成制造过程进行监控,才能保证产品质量,提高加工效率,延长刀具使用寿命,确保人员和设备的安全。把结构健康监控的概念引入到高速CNC集成制造系统中,可用一些工况信息（如切削力、扭矩、功率、主轴变速、振动、热变形等）来描述数控加工过程中的机床的各种状态。高速CNC集成制造健康监控涉及到主轴发热监测、滚珠丝杠发热监测、刀具磨损状态监测、工件加工状态监测等。本文着重研究刀具的工况健康监控方法,提出的方法也使用与其他方面。本文利用振动传感器对刀具磨损信号进行采集,并对所采集的信号进行分析处理,通过对比不同磨损程度的刀具信号,提取与刀具磨损相关的特征值。时域方面,提取出信号的均方根作为特征值;时频域方面,采用了小波包分解频带能量监测法,对振动信号进行了频段能量统计,提取出信号的特征频段能量作为特征值。再此基础上建立基于BP神经网络和D-S证据理论相结合的车刀故障综合诊断模型,丰富和发展了刀具磨损监控技术。最后在上述研究的基础上,构建了VC与MATLAB混合编程开发系统数据处理平台

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 课题研究的背景及意义

- §1-2 国内外相关技术研究现状综述

- 1-2-1 高速切削加工技术的研究历史与现状

- 1-2-2 工况监测发展及其研究现状

- 1-2-3 结构健康监控的概念及国内外研究状况

- 1-2-4 小波理论的发展现状

- §1-3 课题研究的内容

- 第二章 高速 CNC 集成制造工况健康监控方法研究

- §2-1 CNC 集成制造过程的复杂工况分析

- 2-1-1 数控系统的体系结构

- 2-1-2 数控加工系统的工况分析

- 2-1-3 加工系统的工况监控的基本结构

- §2-2 高速CNC 集成制造工况健康监控方法

- 2-2-1 电主轴发热监测

- 2-2-2 滚珠丝杠发热监测

- 2-2-3 工件加工状态监测

- §2-3 高速CNC 集成制造刀具切削状态监控方法

- 2-3-1 刀具状态监控方法

- 2-3-2 基于振动的刀具状态监控

- 2-3-3 基于切削力的刀具状态监控

- 2-3-4 基于声发射信号的刀具状态监控

- 2-3-5 基于多传感器信息融合的刀具监控

- 2-3-6 传感器的选择

- §2-4 本章小结

- 第三章 高速 CNC 集成制造工况健康监控的信号处理技术

- §3-1 时域信号分析方法

- §3-2 频域信号分析方法

- §3-3 信号的小波分析

- 3-3-1 连续小波变换

- 3-3-2 离散小波变换

- 3-3-3 多分辨率分析

- 3-3-4 小波包变换

- 3-3-5 小波包频带能量分析

- §3-4 本章小结

- 第四章 高速 CNC 集成制造刀具切削状态健康监控试验

- §4-1 试验装置及方法步骤

- 4-1-1 刀具切削状态监控系统

- 4-1-2 传感器选择

- 4-1-3 数据采集卡

- 4-1-4 试验对象及参数

- 4-1-5 试验步骤

- §4-2 振动信号分析

- 4-2-1 振动信号的时域特征

- 4-2-2 振动信号频域特征

- 4-2-3 振动信号的小波包分析

- §4-3 刀具状态识别

- 4-3-1 BP 神经网络的局部诊断

- 4-3-2 D-S 信息融合的多传感器刀具磨损

- §4-4 本章小结

- 第五章 基于 VC 平台的高速 CNC 集成制造工况健康监控系统

- §5-1 监控系统开发环境

- 5-1-1 Visual C++ 6.0 和MATLAB 简介

- 5-1-2 VC 与MATLAB 混合编程

- §5-2 监控系统设计的内容

- 5-2-1 监控系统的结构

- 5-2-2 信号采集模块

- 5-2-3 特征提取模块

- 5-2-4 状态识别及诊断决策模块

- 5-2-5 数据库管理模块

- 5-2-6 监控系统测试

- §5-3 本章小结

- 第六章 结论与展望

- §6-1 主要结论

- §6-2 下一步工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].类CNC特性的机器人加工装备研究与应用[J]. 制造技术与机床 2020(06)

- [2].CNC铣刀磨损状态的大数据分析与预测方法研究[J]. 机床与液压 2020(21)

- [3].CNC心脏黏液瘤的研究进展[J]. 现代肿瘤医学 2020(24)

- [4].浅析CNC工艺对于首饰设计的影响[J]. 中国宝玉石 2020(02)

- [5].CNC技术在桥梁模型设计与制作中的应用研究[J]. 南宁职业技术学院学报 2013(05)

- [6].论CNC的网络控制[J]. 制造技术与机床 2012(12)

- [7].CNC雕刻机及其在木门生产中的应用[J]. 林业机械与木工设备 2010(08)

- [8].具有CNC的直流调速系统[J]. 黑龙江纺织 2010(04)

- [9].宏程序在CNC加工中的应用[J]. 安徽水利水电职业技术学院学报 2009(04)

- [10].CNC系统加减速控制对机床结构的影响研究[J]. 制造技术与机床 2017(01)

- [11].高频鞋模的设计及CNC雕刻加工分析[J]. 北京工业职业技术学院学报 2014(03)

- [12].新媒体时代CNC的崛起成因分析[J]. 新闻传播 2012(04)

- [13].CNC齿轮测量中心永磁同步电动机驱动系统设计[J]. 微电机 2011(06)

- [14].CNC机床加工弧齿锥齿轮的研究[J]. 价值工程 2011(36)

- [15].CNC集成制造过程协同仿真模型及应用技术研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2010(01)

- [16].CNC机床伺服系统跟随误差与轮廓误差分析[J]. 现代制造工程 2010(12)

- [17].CNC型龙门式数控火焰切割机的编程及套料方法探讨[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报 2009(04)

- [18].我国电影专项资金与法国CNC电影资助基金的比较及启示[J]. 北京电影学院学报 2019(12)

- [19].CNC铣床切削颤振的动态性能试验分析[J]. 制造技术与机床 2011(02)

- [20].CNC数控加工中心刀具半径补偿简析[J]. 伺服控制 2011(07)

- [21].基于数控机床(CNC)机群的工业移动机器人设计[J]. 制造业自动化 2012(14)

- [22].CNC铣床技术和新概念铣刀的相互作用[J]. 科技创新与应用 2012(28)

- [23].小型CNC雕刻机设计[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(02)

- [24].CNC数控机床刀库技术处理的万能办法[J]. 现代制造技术与装备 2010(03)

- [25].CNC多轴运动控制系统轮廓误差分析[J]. 兰州理工大学学报 2010(04)

- [26].CNC加工手机壳手板加工工艺分析[J]. 机床与液压 2008(04)

- [27].CNC机器人七轴加工石膏模型放大雕塑[J]. 中国铸造装备与技术 2016(06)

- [28].数控切割机CNC系统故障分析及改造方案[J]. 科技创新与应用 2015(11)

- [29].CNC机床伺服系统特性对轮廓误差的影响机理[J]. 机床与液压 2009(03)

- [30].“CNC”层级关系下的城市新区核心区设计探析——以遂宁市河东新区核心区为例[J]. 规划师 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff09821eeee2538fc8863b0b.html