# 改性蒙脱土吸附脱硫性能研究

### 论文摘要

随着世界经济的高速发展和多年来对资源的持续开发,低硫化石燃料日益枯竭,使得高硫燃料的开采使用成为必然;然而世界各国对低硫和超低硫燃油的需求却在不断增加。因此进行新型深度脱硫吸附剂的制备、表征,研究燃油体系中界面污染物吸附过程,对于降低燃油中硫含量,解决环境问题具有十分积极的意义。本文以蒙脱土（MMT）作为载体,采用溶胶-凝胶法,经过改性剂修饰及有机-无机共混修饰制备了几种改性蒙脱土吸附剂。利用XPS、FTIR等对其进行结构表征,在模拟汽油体系中考察吸附温度、平衡时间、吸附剂用量等因素对吸附效果的影响,并优化工艺条件。在最优反应条件下,验证亚稳态平衡理论在有机体系中的适用性;利用XRD、XPS、TEM、FT-IR等仪器对噻吩的吸附行为进行微观表征。苯基三甲基溴化铵改性（PTMAB）、200℃下3h热处理后的蒙脱土在60℃、2h的条件下吸附脱硫效果最佳。经过200℃热处理,降低了蒙脱土层间水的含量,提高了材料的疏水性;苯基三甲基溴化铵成功插层进入蒙脱土的硅酸盐片层间,增大了蒙脱土的层间距,提高了吸附容量。宏观试验验证亚稳态平衡理论同样适用于有机体系,存在明显的固体浓度效应和初始溶质浓度效应。FTIR、NMR微观表征显示,噻吩分子大部分进入了蒙脱土的片层之间,通过其上的H与蒙脱土片层的Al-O八面体、或者Si-O四面体等形成电子给体-受体化合物而吸附到苯基三甲基溴化铵改性蒙脱土上。对3种Cu2+修饰的苯基三甲基溴化铵改性蒙脱土及其吸附行为进行微观表征,发现Cu2+存在三种结构状态:以水合离子[Cu（H2O）4]2+的形式,通过交换吸附方式存在于蒙脱石层间;以[Cu（AlO）n（H2O）n]X的形式,通过专性吸附存在于蒙脱土的Al-O八面体空位;以[Cu（SiO）n（H2O）n]X的形式,通过专性吸附存在于Si-O四面体片的六方形孔洞中。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 世界汽油脱硫技术现状

- 1.1.1 石油炼制技术的发展趋势

- 1.1.2 汽油脱硫的主要技术

- 1.1.3 吸附脱硫工艺的进展

- 1.2 吸附脱硫材料的研发现状

- 1.2.1 分子筛类吸附剂

- 1.2.2 金属氧化物类及其负载金属型吸附剂

- 1.2.3 其他类吸附剂

- 1.3 蒙脱土概述

- 1.3.1 蒙脱土有机改性

- 1.4 有机物在界面上的吸附机理

- 1.4.1 亚稳平衡态（MEA）理论的发展

- 1.4.1.1 基本假设

- 1.4.1.2 MEA 理论在环境水化学中的应用

- 1.4.1.3 MEA理论在分子水平上的发展

- 1.4.1.4 非水体系中吸附理论的发展

- 1.5 论文研究内容

- 1.5.1 研究目标

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 实验方法

- 2.1 实验设备、仪器及其主要试剂

- 2.1.1 实验仪器及测试设备

- 2.1.2 主要试剂

- 2.2 吸附脱硫实验

- 2.2.1 色谱检测条件

- 2.2.2 反应体系中硫化物（DMT）浓度的测定

- 2.3 改性蒙脱土吸附剂的制备及其脱硫吸附性能

- 2.3.1 钛柱撑蒙脱土（Ti-PL-MMT）的制备

- 2.3.2 十六烷基三甲基溴化铵改性蒙脱土（CTMAB-MMT）制备

- 2.3.3 苯基三甲基溴化铵改性蒙脱土（PTMAB-MMT）的制备

- 2+修饰的蒙脱土（H-Cu-MMT）'>2.3.4 酸性条件下制备的Cu2+修饰的蒙脱土（H-Cu-MMT）

- 2+修饰的有机改性蒙脱土（H-Cu-PTMAB-MMT）'>2.3.5 酸性条件下制备的Cu2+修饰的有机改性蒙脱土（H-Cu-PTMAB-MMT）

- 2+修饰的有机改性蒙脱土（OH-Cu-PTMAB-MMT）'>2.3.6 碱性条件下制备的Cu2+修饰的有机改性蒙脱土（OH-Cu-PTMAB-MMT）

- 2.4 吸附脱硫装置与步骤

- 2.4.1 汽油中硫化物的定量分析

- 2.4.2 色谱检测条件

- 2.4.3 模拟汽油体系中硫含量的测定

- 2.5 吸附材料表征

- 2.5.1 X射线衍射仪

- 2.5.2 傅立叶转换红外光谱分析仪

- 2.5.3 差热-热重联用仪

- 2.5.4 X射线光电子能谱

- 2.5.5 场发射透射电子显微镜

- 2.5.6 电子顺磁共振波谱仪

- 2.5.7 电子核磁共振波谱仪

- 第三章 有机改性蒙脱土吸附剂的性能测试

- 3.1 反应条件对吸附材料效果的影响

- 3.1.1 不同改性剂对材料吸附性能的影响

- 3.1.2 温度、时间对吸附效果的影响

- 3.1.3 PTMAB改性蒙脱土等温吸附曲线的测定

- 3.1.4 吸附剂用量对吸附效果的影响

- 3.2 材料的表征

- 3.2.1 XRD分析

- 3.2.2 FT-IR分析

- 3.2.3 DTA-TGA分析

- 3.2.4 XPS分析

- 3.2.5 TEM分析

- 第四章 吸附脱硫机理的初步探讨

- 4.1 吸附机理与MEA理论

- 4.1.1 MEA理论的宏观验证

- 4.1.1.1 初始溶质浓度效应

- 4.1.1.2 吸附中的初始吸附质浓度分批次加入实验

- 4.1.1.3 固体浓度效应验证

- 4.2 PTMAB-MMT材料吸附过程的表征

- 4.2.1 红外光谱研究

- 4.2.2 X射线光电子能谱（XPS）

- 27Al分析'>4.2.3 PTMAB-MMT的NMR-27Al分析

- 2+修饰的MMT的试验分析表征'>4.3 三种Cu2+修饰的MMT的试验分析表征

- 4.3.1 红外光谱分析（FTIR）

- 4.3.2 X射线衍射分析（XRD）

- 4.3.3 3 种改性蒙脱土的吸附试验及热力学分析

- 2+修饰的MMT电子顺磁共振谱仪（EPR）分析'>4.4 3种Cu2+修饰的MMT电子顺磁共振谱仪（EPR）分析

- 第五章 结论

- 5.1 吸附材料的制备及反应条件的优化

- 5.2 噻吩-PTMAB-MMT体系之MEA理论的宏观验证

- 5.3 噻吩-PTMAB-MMT体系吸附机理的探索

- 5.4 噻吩在Cu修饰MMT上的吸附机理探索

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].壳聚糖/蒙脱土复合糖用澄清剂的制备工艺及优化[J]. 中国食品添加剂 2020(04)

- [2].蒙脱土的研究与应用综述[J]. 西部皮革 2019(15)

- [3].掺铝蒙脱土对邻苯二甲酸二丁酯的吸附性能研究[J]. 宿州学院学报 2018(02)

- [4].改性蒙脱土处理含铜废水的研究[J]. 电镀与环保 2018(04)

- [5].硅烷偶联剂对超细蒙脱土的表面改性[J]. 塑料 2015(06)

- [6].不同超临界压力下有机超细蒙脱土的结构性质演变[J]. 塑料 2014(06)

- [7].功能化蒙脱土和相容剂对聚乙烯膜回收料结构和性能的影响[J]. 塑料工业 2020(10)

- [8].蒙脱土对铜离子的吸附缓释性能研究[J]. 化工时刊 2019(01)

- [9].电化学法改善蒙脱土膨胀性试验研究[J]. 岩土工程学报 2019(05)

- [10].十二烷基苯磺酸钠改性蒙脱土的毒死蜱吸附性能研究[J]. 广东化工 2018(13)

- [11].蒙脱土含量对PP/PP-g-MMA/MMT复合材料性能影响的研究[J]. 广东化工 2018(17)

- [12].季铵盐改性蒙脱土对景观水硅藻和蓝藻的去除[J]. 西安工程大学学报 2017(03)

- [13].蒙脱土的改性及其在制革工业中的应用进展[J]. 皮革科学与工程 2016(02)

- [14].改性蒙脱土吸附废水中污染物的研究进展[J]. 济宁学院学报 2012(03)

- [15].锆铝基柱撑蒙脱土的制备研究[J]. 矿物岩石 2009(02)

- [16].离子固化剂改性蒙脱土水合-孔隙关联演化机制[J]. 岩土力学 2018(10)

- [17].蒙脱土和明胶改性丝素膜性能的研究[J]. 广州化工 2016(05)

- [18].改性蒙脱土处理含油废水的研究[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [19].蒙脱土负载型催化剂的制备与表征[J]. 应用化工 2015(06)

- [20].季铵盐-镧-蒙脱土复合材料的制备及性能研究[J]. 嘉应学院学报 2014(08)

- [21].掺杂/改性蒙脱土的研究进展及应用[J]. 广州化工 2014(19)

- [22].气润湿性对蒙脱土性能的影响[J]. 油田化学 2013(03)

- [23].季铵盐-铜-蒙脱土复合材料的制备及抗菌性能[J]. 龙岩学院学报 2012(05)

- [24].蒙脱土的有机化改性及插层剂的选择[J]. 化工科技 2010(01)

- [25].十一氨基十一酸改性蒙脱土的制备及其表征[J]. 化工新型材料 2010(03)

- [26].蒙脱土层间柱撑碳化及层间域孔特性表征[J]. 中国材料进展 2010(04)

- [27].季铵盐插层蒙脱土及其去除海洋卡盾藻的研究[J]. 无机化学学报 2010(08)

- [28].柱撑蒙脱土负载的钴系催化剂的制备[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [29].甲硝唑/蒙脱土抗菌复合物的制备及体外缓释特征[J]. 世界华人消化杂志 2009(09)

- [30].聚氨酯改性聚乳酸/蒙脱土复合材料的制备与表征[J]. 化工新型材料 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff3d40a2e41642e0a91e5149.html