# Ni–CeO2催化剂上水煤气变换和逆水煤气变换反应的研究

### 论文摘要

本论文采用不同方法制备了系列Ni–CeO2催化剂,并考察了各催化剂上的高温水煤气变换（WGS）及逆水煤气变换（RWGS）反应性能,同时结合各种表征手段研究了制备方法、催化剂的组成、氧化还原性质及反应条件与反应性能的关系,并对催化剂的活性中心性质进行了探讨。主要结果如下:考察了M–CeO2（M=Fe、Co、Ni、Zn）催化剂的逆水煤气变换反应性能,其中Ni–CeO2具有最佳的反应性能。采用共沉淀法制备了不同镍含量的Ni–CeO2催化剂,测试了催化剂上逆水煤气变换反应的性能。结果表明:2% Ni–CeO2催化剂具有较高的活性和选择性。采用TG-DTA、BET、XRD、TEM和H2-TPR等技术对催化剂进行表征,结果表明,Ni–CeO2催化剂中,镍物种以三种状态存在:进入CeO2晶格的镍离子,高分散的氧化镍和大颗粒的氧化镍。镍离子进入CeO2晶格形成CexNi1-xO2固溶体导致CeO2晶格中产生氧空位。低镍含量时（≤2%Ni）,镍物种主要以进入CeO2晶格中的镍离子和高分散的氧化镍形式存在;高镍含量时（≥5%Ni）,镍物种以三种形式存在,主要以大颗粒氧化镍形式存在。关联催化剂表征结果和性能测试数据,发现氧空位和高分散的镍,是逆水煤气变换反应的主要活性中心;大颗粒的镍是甲烷化反应的主要活性中心。利用Ni–CeO2催化剂表面高分散的NiO和大颗粒的NiO物种能够溶解于硝酸溶液这个特点,用共沉淀–酸处理法制备Ni–CeO2催化剂,用于重整气中的高温水煤气变换反应。共沉淀–酸处理法制备的10%Ni–CeO2催化剂,具有较高的水煤气变换反应活性和选择性。采用H2-TPR和XRD对催化剂进行表征,结果表明:进入CeO2晶格中的镍离子形成的氧空位是水煤气变换反应的主要活性中心。制备方法以及制备条件之中的沉淀剂种类、焙烧温度及镍含量等对Ni–CeO2催化剂结构、氧化还原性质及WGS/RWGS反应活性有很大影响。采用NaOH和Na2CO3组成的混合沉淀剂（Na2CO3:NaOH=1:1）,共沉淀法制备催化剂,有利于CexNi(1-xO2固溶体的形成。在共沉淀–酸处理法制备的催化剂中,进入CeO2晶格的部分Ni2+经600℃焙烧或反应可以转变成表面高分散的NiO和大颗粒的NiO;而经历800℃焙烧后,大部分镍物种转化为大颗粒的NiO。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 水煤气变换反应及逆水煤气变换反应的研究意义

- 1.1.1 水煤气变换反应的研究意义

- 1.1.2 逆水煤气变换反应的研究意义

- 1.2 水煤气变换反应催化剂和机理的研究状况

- 1.2.1 二氧化铈基水煤气变换反应催化剂研究状况

- 1.2.1.1 二氧化铈基低温水煤气变换反应催化剂

- 1.2.1.2 二氧化铈基高温水煤气变换反应催化剂

- 2 基催化剂的水煤气变换反应机理'>1.2.2 CeO2基催化剂的水煤气变换反应机理

- 1.2.2.1 氧化还原机理

- 1.2.2.2 甲酸盐机理

- 1.3 逆水煤气变换反应催化剂和机理的研究状况

- 1.3.1 逆水煤气变换反应催化剂的研究状况

- 1.3.2 逆水煤气变换反应机理

- 1.3.2.1 氧化还原机理

- 1.3.2.2 甲酸盐机理

- 1.4 本论文研究目的、思路、内容

- 1.4.1 本课题的研究目的和思路

- 1.4.2 本文工作

- 1.4.2.1 逆水煤气变换反应催化剂的研究

- 1.4.2.2 高温水煤气变换反应催化剂的研究

- 第二章 实验装置及方法

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 配制硝酸铈溶液

- 2.1.3 实验仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 粉末X 射线衍射（XRD）

- 2.3.2 比表面积的测定（BET）

- 2-TPR）'>2.3.3 程序升温还原（H2-TPR）

- 2.3.4 热重-差热分析（TG - DTA）

- 2.3.5 X 光电子能谱（XPS）

- 2.3.6 场发射透射电子显微镜（HRTEM）

- 2.3.7 催化剂组分含量测定

- 2.4 催化剂的性能测试

- 2.4.1 催化剂的反应装置

- 2.4.2 逆水煤气变换反应性能测试

- 2.4.3 水煤气变换反应性能测试

- 2.5 平衡转化率的计算

- 2催化剂上逆水煤气变换反应的研究'>第三章 Ni–CeO2催化剂上逆水煤气变换反应的研究

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 催化剂制备

- 2（M=Fe、Co、Ni 或Zn）催化剂的制备'>3.1.1.1 M–CeO2（M=Fe、Co、Ni 或Zn）催化剂的制备

- 3.1.1.2 不同载体负载Ni 催化剂的制备

- 2 催化剂的制备'>3.1.1.3 Ni–CeO2催化剂的制备

- 3.1.2 催化剂性能测试

- 3.1.3 催化剂表征

- 3.2 实验结果与讨论

- 2-CP800 （M=Fe、Co、Ni 或Zn）催化剂的性能测试'>3.2.1 196 M–CeO2-CP800 （M=Fe、Co、Ni 或Zn）催化剂的性能测试

- 2与Ni/TiO2、Ni/Al2O3 催化剂反应性能的比较'>3.2.2 Ni–CeO2与Ni/TiO2、Ni/Al2O3催化剂反应性能的比较

- 2 催化剂上逆水煤气变换的反应的研究'>3.2.3 Ni–CeO2催化剂上逆水煤气变换的反应的研究

- 3.2.3.1 制备方法对催化剂结构和性能的影响

- 3.2.3.2 沉淀剂对催化剂结构和性能的影响

- 3.2.3.3 沉淀pH 值对催化剂结构和性能的影响

- 3.2.3.4 老化时间对催化剂性能的影响

- 3.2.3.5 焙烧温度对催化剂结构和性能的影响

- 3.2.3.6 镍含量对催化剂结构和性能的影响

- 2转化率和CH4 选择性的影响'>3.2.3.7 空速对催化剂上CO2转化率和CH4选择性的影响

- 3.2.3.8 催化剂稳定性测试

- 2 催化剂上不同Ni 物种的活性贡献'>3.2.4 Ni–CeO2 催化剂上不同Ni 物种的活性贡献

- 3.3 小结

- 2催化剂上高温水煤气变换反应的研究'>第四章 Ni–CeO2催化剂上高温水煤气变换反应的研究

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 催化剂制备

- 2（M=Fe、Co、Ni 或Cu）催化剂的制备'>4.1.1.1 M–CeO2（M=Fe、Co、Ni 或Cu）催化剂的制备

- 2 催化剂的制备'>4.1.1.2 Ni–CeO2催化剂的制备

- 4.1.2 催化剂性能测试

- 4.1.3 催化剂表征

- 4.2 结果与讨论

- 2（M=Fe、Co、Ni 或Cu）催化剂性能的比较'>4.2.1 196M–CeO2（M=Fe、Co、Ni 或Cu）催化剂性能的比较

- 2 催化剂结构和性能的影响'>4.2.2 酸处理对Ni–CeO2催化剂结构和性能的影响

- 2 催化剂的研究'>4.2.3 共沉淀-酸处理法制备Ni–CeO2催化剂的研究

- 4.2.3.1 镍含量的影响

- 4.2.3.2 沉淀剂对催化剂结构和性能的影响

- 4.2.3.3 焙烧温度对酸处理催化剂结构和性能的影响

- 4.2.3.4 反应温度对酸处理催化剂结构和性能的影响

- 4.2.3.5 空速对催化剂转化率和选择性的影响

- 4.2.3.6 酸处理催化剂的稳定性

- 4.2.3.7 WGS 反应催化剂加速老化测试

- 2 催化剂上水煤气变换与逆水煤气变换反应的比较'>4.3 Ni–CeO2催化剂上水煤气变换与逆水煤气变换反应的比较

- 4.3.1 反应活性中心的比较

- 4.3.2 反应途径的探讨

- 4.4 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 2 催化剂应用于逆水煤气变换反应'>5.1.1 Ni–CeO2催化剂应用于逆水煤气变换反应

- 2 催化剂应用于高温水煤气变换反应'>5.1.2 Ni–CeO2催化剂应用于高温水煤气变换反应

- 5.2 存在的问题

- 5.3 本论文的创新之处

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].Ni掺杂TiO_2光催化合成氨性能研究[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].Ni基催化剂处理甲基橙废水动力学及机理研究[J]. 当代化工 2020(05)

- [3].中子辐照后镍靶件中~(63)Ni分离提纯技术研究[J]. 核动力工程 2020(03)

- [4].美国NI控制器在页岩气超高压压裂车中的应用[J]. 石化技术 2016(10)

- [5].C、Ni含量对9Ni钢逆转变奥氏体量及稳定性的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [6].NI机器人起步包实时编程模块避障应用[J]. 山西科技 2017(05)

- [7].Ni(Ⅳ)-鲁米诺化学发光体系测定磺胺噻唑[J]. 化学研究与应用 2016(02)

- [8].Ni~(2+)掺杂对锰锌铁氧体结构和性能的影响[J]. 应用化工 2016(11)

- [9].基于美国NI的多通道数据采集系统[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(12)

- [10].膨润土对废水中Ni~(2+)的吸附特性研究[J]. 金属矿山 2015(10)

- [11].微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法准确测定原油中S、Ni和V[J]. 化学试剂 2020(03)

- [12].基于NI平台的电子皮带秤计量误差分析[J]. 衡器 2016(01)

- [13].用([Ni(L)_2])催化氧化对丙烯基茴香醚的研究[J]. 化工管理 2016(26)

- [14].基于废陶瓷的多孔陶瓷研制及其对Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境科学 2013(07)

- [15].Ni对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 材料导报 2012(04)

- [16].液化天然气储罐用9%Ni钢设计许用应力分析[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [17].Ni对过共晶铝硅合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [18].Ni含量对0Cr17Ni4Cu4Nb钢中逆转变奥氏体的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [19].负载Ni炭气凝胶的制备及结构性能研究[J]. 功能材料 2009(06)

- [20].浅谈陶瓷金属化电镀Ni的质量控制[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [21].Ni~(2+)对槐叶苹叶片生理特征及亚显微结构的影响[J]. 环境科学 2008(08)

- [22].9%Ni钢亚温淬火处理工艺参数试验研究[J]. 材料热处理学报 2017(02)

- [23].交联羧甲基壳聚糖小球对水体中Ni~(2+)的去除研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [24].Ni~(25+)离子1s~2nd-1s~2n'f(n≤9)偶极跃迁振子强度的理论计算[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [25].荔枝皮对重金属Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [26].导电辊用Ni基非晶镀层的电沉积制备及其腐蚀与力学性能[J]. 中国科技论文 2013(02)

- [27].铬黑T流动注射法在线测定水样中的微量Ni(Ⅱ)[J]. 化学研究与应用 2013(04)

- [28].竹炭对废水中Ni(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2012(02)

- [29].Ni基CeO_2复合镀层性能的研究[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [30].华蟾素联合NI方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 山东医药 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff94cb6842ac69239e10d75e.html