# 混沌信号的滤波及其在混沌调制通信系统中的应用

### 论文摘要

混沌信号是一种由非线性确定系统产生的非周期有界信号，具有对初始值敏感的特性，且在时域中显示出类似噪声的特点，而在频域里表现出宽带的特征。混沌信号的这些特征使得它在工程实践中具有潜在的应用前景。自发现混沌系统的自同步现象以来，混沌在通信中的应用激起了国内外学者极大的研究热情，并已提出了多种基于混沌的通信系统。目前，这些基于混沌的通信系统还主要适用于理想通信环境或具有中等程度的噪声通信环境。实际的物理信道除存在随机噪声外，信道的有限带宽效应使得发射的宽带混沌信号产生幅度与相位的失真；无线通信信道的多径效应以及信道的时变衰落特性也会引起发射的混沌信号产生幅度和相位的失真；同时混沌电路的回波效应严重影响了通话质量。这些因素阻碍了已提出的基于混沌的通信系统迈向实际应用的步伐。消除通信信道、混沌电路等因素的影响的主要措施是采用滤波方法。本论文紧紧围绕混沌调制通信系统这一主题，在分析几种自适应滤波算法的基础上，提出了改进的自适应滤波算法，并以自适应滤波算法和参数建模技术为基础，采用估计理论研究了噪声污染的混沌信号的滤波问题，包括自适应解调器、盲信道均衡器和回波消除器的设计。我们将广义卡尔曼滤波算法、最小均方自适应滤波算法和FIR自适应滤波算法应用于噪声混沌信号的自适应解调。在把噪声混沌信号的自适应滤波问题扩展为混合状态空间模型后，并分别考虑了混沌系统的系统参数(即需发送的消息信号)为常数、方波、阶梯波、正弦波、语音以及图像信号时，我们利用自适应滤波算法和自回归参数建模技术相结合的估计理论进行了噪声混沌信号的自适应解调器的设计。仿真结果证实了该理论的有效性，并从计算复杂性和解调能力两个方面分析了几种自适应解调方案的优劣。沿着上述估计理论，我们将自适应滤波算法应用于多径衰落无线通信信道的盲信道均衡问题。在信道系数为常数和时变两种情况下，仿真实现了混沌调制通信系统的盲信道均衡。改进的自适应滤波算法采用与滤波器输入和系统向量相关的函数来调节算法步长，从而降低了算法对噪声的敏感性，提高了其抗干扰能力。我们将改进的自适应滤波算法应用于语音调制混沌系统的回波消除器的设计，取得了较好的仿真效果，实现了单路混沌回波消除。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 混沌的起源

- 1.2 混沌的特性

- 1.3 基于混沌的通信

- 1.4 研究目的与论文轮廓

- 第二章 混沌通信系统

- 2.1 混沌同步

- 2.2 混沌掩盖

- 2.3 混沌扩频通信

- 2.4 混沌键控通信

- 2.4.1 CSK混沌通信

- 2.4.2 COOK混沌通信

- 2.4.3 DCSK混沌通信

- 2.4.4 FM-DCSK混沌通信

- 2.5 混沌参数调制通信

- 2.6 混沌通信研究的现状及其所需要解决的几个关键问题

- 第三章 自适应滤波算法

- 3.1 滤波器的概述

- 3.1.1 滤波问题

- 3.1.2 线性最优滤波器

- 3.1.3 自适应滤波器

- 3.2 卡尔曼滤波算法和广义卡尔曼滤波算法

- 3.2.1 卡尔曼滤波算法

- 3.2.2 广义卡尔曼滤波算法

- 3.3 最小均方自适应滤波算法

- 3.4 FIR自适应滤波算法及其改进

- 3.4.1 FIR自适应滤波算法

- 3.4.2 改进的自适应滤波算法

- 第四章 自适应解调器设计

- 4.1 混沌调制/解调原理

- 4.2 参数建模

- 4.2.1 混沌信号的建模方法

- 4.2.2 基于混沌的AR模型的辨识

- 4.2.3 消息信号建模

- 4.3 计算机仿真

- 4.3.1 原始的消息信号

- 4.3.2 仿真结果

- 第五章 盲信道均衡器设计

- 5.1 盲信道均衡

- 5.2 无线通信信道的特性及其建模

- 5.3 计算机仿真

- 5.3.1 多径衰落信道—恒参信道模型

- 5.3.2 多径时变衰落信道—时变信道模型

- 第六章 回波消除器设计

- 6.1 回波消除原理

- 6.2 计算机仿真

- 第七章 总结与展望

- 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间所发表的文章

### 相关论文文献

- [1].基于数据选择的非负自适应滤波算法[J]. 科技传播 2020(01)

- [2].分块稀疏自适应滤波算法研究[J]. 微处理机 2019(03)

- [3].自适应滤波算法分析及仿真[J]. 山西电子技术 2016(06)

- [4].基于反比例函数的变步长雷达自适应滤波算法[J]. 探测与控制学报 2017(03)

- [5].一种基于变换域的自适应滤波算法[J]. 火力与指挥控制 2017(08)

- [6].基于自适应滤波改进算法的大连港吞吐量预测[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [7].稳健的仿射投影符号自适应滤波算法[J]. 仪器仪表学报 2017(01)

- [8].基于多尺度小波变换的改进型自适应滤波算法[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [9].分布式子带自适应滤波算法[J]. 电子学报 2015(11)

- [10].机动目标跟踪的改进自适应滤波算法研究[J]. 沈阳理工大学学报 2013(01)

- [11].基于小波包理论的自适应滤波算法研究[J]. 煤矿机械 2012(04)

- [12].基于冗余伪观测的自适应滤波算法[J]. 导航定位与授时 2020(01)

- [13].核自适应滤波算法在地磁秒数据干扰抑制中的研究[J]. 大地测量与地球动力学 2020(07)

- [14].自适应滤波算法在微弱振动测量中的应用[J]. 红外与激光工程 2016(04)

- [15].一种改进的自适应滤波算法在微震信号处理中的实现[J]. 中国测试 2015(01)

- [16].低频振荡模式在线辨识的最小平均M估计自适应滤波算法[J]. 电网技术 2012(10)

- [17].分级多模自适应滤波算法无人机控制系统故障诊断[J]. 火力与指挥控制 2011(07)

- [18].多模自适应滤波算法的性能改进方法[J]. 火力与指挥控制 2009(05)

- [19].自适应滤波算法的仿真及工程实现[J]. 现代电子技术 2009(18)

- [20].一种模糊自适应滤波算法的研究与实现[J]. 宁夏工程技术 2009(04)

- [21].基于分层多模自适应滤波算法的无人机多重传感器故障诊断[J]. 传感技术学报 2009(12)

- [22].自适应滤波算法及应用研究[J]. 电子测试 2008(01)

- [23].多项式拟合方法在目标跟踪中的应用[J]. 仪器仪表用户 2008(01)

- [24].自适应滤波算法在板结构振动控制中的应用[J]. 机械设计与制造 2018(12)

- [25].抗差自适应滤波算法在实时定轨中的应用[J]. 导航定位学报 2016(02)

- [26].自适应滤波算法在车辆宽高检测系统中的应用研究[J]. 中国测试 2014(02)

- [27].一种可实现的仿射组合自适应滤波算法[J]. 电子技术应用 2014(05)

- [28].基于改进多模滤波算法的控制系统故障诊断[J]. 火力与指挥控制 2012(03)

- [29].基于经验模态分解的自适应滤波算法及其应用[J]. 信号处理 2009(06)

- [30].新型伪加速度修正自适应滤波算法研究[J]. 航天控制 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff987dfb645a79d136cc038b.html