# 多级结构氧化镍超级电容器电极材料的研究

### 论文摘要

过渡金属氧化物因其多样的价电子结构,丰富的物理和化学性质,以及在光电、催化、磁性以及超级电容器等领域的应用成为当今研究的热点。以获得具有特定尺寸、维度、单分散和大比表面积的多级和多孔结构过渡金属氧化物为目标,设计新合成工艺,探索其生长机制为研究内容,深入系统地研究了多级、多孔结构过渡金属氧化物结构与性能的关系,进一步实现了纳米材料的组装,建立功能纳米材料的特殊结构,并进行了电化学的实际应用研究。本论文就多级和多孔结构过渡金属氧化物NiO纳米材料的控制合成及其电化学性质进行了研究,对晶体生长机理、材料的形貌尺寸等与电化学性能之间的关系进行了探索。发展了稀土镧掺杂与硬模板法相结合合成多孔NiO微球的新方法,通过设计合理的反应条件和掺杂比例,实现了多孔结构NiO的构筑,调控模板去除条件,合成了空心结构NiO微球,并验证了镧掺杂与多种NiO形貌形成的相关性。基于纳米颗粒组装的多孔微球以及其孔道相通的特殊性,对其制备的电极的比容量和可逆性进行了研究,研究表明镧的掺杂改变了晶体的生长习性,使得产物粒径有所缩小,同时,得到的多孔道微球大大增加子电解液与活性物质之间的接触面积,增大了活性物质NiO的利用率,促进了电解液离子在NiO中的传输和扩散,降低了离子传输阻力,同时为电子传输提供了良好的导电通道,对以上材料电化学性质的研究为稀土掺杂改性过渡金属氧化物在纳米器件上的潜在应用提供了实验依据。建立了形貌控制剂柠檬酸钠辅助均相沉淀合成方法,通过选用适量的柠檬酸钠和不同溶剂体系,获得了一系列多级和多孔结构的NiO微纳米结构,研究了晶体结构与生长行为的相关性。重点考察了柠檬酸钠在多孔片层形成过程中的作用,对晶体基元组装成多级结构NiO纳米微球的生长机制分析,表明当α-Ni（OH）2层间插入大量的C6H5O73-后,由于屏蔽作用导致层间的氢键键能降低,最终形成了柔韧性良好,片层较薄的纳米片,经过定向排列后,形成了α-Ni（OH）2层间插有C6H5O73-的微球,煅烧处理后,得到了基于多孔片组装的多级NiO微球。利用以上电极活性物质的结构特点,电极1000次循环后表现出良好的容量稳定性和较低的电极阻抗,是一种优良的超级电容器电极材料。在柠檬酸钠辅助体系中,通过探索溶剂效应,利用夹层模板法合成了多孔壳层的空心核壳结构NiO微球,对产物的SEM和TEM测试表明,NiO微球是壳与核之间存在空隙的典型空心核壳结构,通过对比不同反应时间制备的样品形貌可知,各种正烷基醇的烷基链和柠檬酸根的离子偶极作用是形成此结构的关键,不同烷基链长度（甲醇、丙醇和丁醇）,会影响离子偶极作用力,导致核壳空心结构被破坏。此外,通过对乙醇为溶剂制备的空心核壳NiO微球的电化学测试表明,电极表现出良好的电容特性,长循环后库伦效率达到95%以上。设计了单分散多级花状NiO金属镍网基底原位生长体系,探索了氨水的用量,金属基底种类,煅烧氛围和沉积时间等对产物结构和电化学性能的影响。基于产物的多孔特性以及原位生长的结构稳定性,将其用于超级电容器电极材料,表现出良好的电容性能,特别是3000次大电流充放电测试后电极表现出良好的稳定性。当选用微波反应体系后,通过调控微波反应时间和镍盐种类,得了纳米三角片和纳米纤维等一系列基本结构单元,及其组装的花状和多级中空结构NiO微球,由于微波的高加热速率,能够增加反应效率和反应热点,使得短时间内产生更多的Ni（OH）2结晶,以及粒径小,规整性强的NiO结构,并表现出良好的电化学性能,这为简易方法制备独特多孔道多级结构金属氧化物电极材料打下了 一定的基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 超级电容器的研究

- 1.1.1 能量存储体系简介

- 1.1.2 超级电容器特点及应用

- 1.1.3 超级电容器分类及工作原理

- 1.2 超级电容器电极材料的研究

- 1.2.1 过渡金属氧化物

- 1.2.2 碳基材料

- 1.2.3 导电聚合物材料

- 1.2.4 影响电极材料性能的主要因素

- 1.3 本论文研究的意义及主要研究内容

- 1.3.1 论文研究意义

- 1.3.2 论文研究主要内容

- 第2章 实验材料及表征方法

- 2.1 主要实验仪器

- 2.2 主要实验试剂

- 2.3 材料的制备

- 2.3.1 多孔La/NiO微球的水热法合成

- 2.3.2 多级结构NiO的均相沉淀法合成

- 2.3.3 金属基底表面花状NiO/Ni的合成

- 2.3.4 电极的制备

- 2.4 材料的表征方法

- 2.4.1 X射线衍射（XRD）

- 2.4.2 扫描电子显微镜-能谱仪（SEM-EDS）

- 2.4.3 透射电子显微镜（TEM）

- 2吸脱附测试'>2.4.4 N2吸脱附测试

- 2.4.5 电化学测试

- 2.5 本章小结

- 第3章 镧掺杂多孔NiO微球的微观结构对电化学性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 La/NiO微球的制备及电化学测试方法

- 3.3 La/NiO微球的表征及电化学性能测试

- 3.3.1 La/NiO微球的晶型结构表征

- 3.3.2 La/NiO微球的元素价态分析

- 3.3.3 La/NiO前躯体的结构形貌表征

- 3.3.4 La/NiO微球的结构形貌表征

- 3.3.5 La/NiO微球的比表面积测试

- 3.3.6 La/NiO微球的电化学性能测试

- 3.4 本章小结

- 第4章 柠檬酸钠辅助合成微纳米结构NiO及电化学性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 多级结构纳米NiO电极材料的电化学性能研究

- 4.2.1 多级结构NiO的制备及电化学测试方法

- 4.2.2 多级结构NiO的表征及电化学性能测试

- 4.3 多孔核壳空心结构NiO微球电极材料的电化学性能研究

- 4.3.1 核壳空心结构NiO的制备及电化学测试方法

- 4.3.2 核壳空心结构NiO的表征及电化学性能测试

- 4.4 本章小结

- 第5章 金属基底原位生长多级结构NiO及性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 液相沉积法简易生长多级花状NiO

- 5.2.1 金属网基底的前处理

- 5.2.2 样品的制备及电化学测试方法

- 5.2.3 多级花状NiO的表征及电化学性能测试

- 5.3 微波辅助生长多级结构NiO微球

- 5.3.1 样品的制备及电化学测试方法

- 5.3.2 多级中空结构NiO微球的表征和电化学性能测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超级电容器电极材料的研究进展[J]. 新疆化工 2011(03)

- [2].中科院合肥物质科学研究院石墨烯基超级电容器研制成功[J]. 中国建材资讯 2017(04)

- [3].碳化钛/椴木多孔碳复合材料用于超级电容器性能的研究（英文）[J]. 无机材料学报 2020(01)

- [4].新型电解质可以提高超级电容器的性能[J]. 石油炼制与化工 2019(12)

- [5].柔性钛箔上生长的自支撑TiO_2@NiCo_2S_4阵列复合材料用作高性能非对称超级电容器电极（英文）[J]. 材料导报 2020(01)

- [6].大连化物所开发出高能量密度的柔性钠离子微型超级电容器[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [7].一种可在0°C以下工作的一体式超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(04)

- [8].超级电容器研究展望——范壮军教授专访[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [9].超级电容器概述[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [10].宽窗口水系超级电容器设计新策略[J]. 物理化学学报 2020(02)

- [11].基于配位聚合物框架的微超级电容器[J]. 功能高分子学报 2020(02)

- [12].纤维基柔性超级电容器研究进展[J]. 合成纤维工业 2020(02)

- [13].石墨烯基柔性超级电容器复合电极材料的研究进展[J]. 材料导报 2020(11)

- [14].电子材料[J]. 新材料产业 2020(02)

- [15].原位电化学合成铁基电极材料及其超级电容器性能（英文）[J]. 无机化学学报 2020(07)

- [16].用于高性能超级电容器的电纺碳纤维材料（英文）[J]. 中国科学技术大学学报 2019(12)

- [17].基于导电聚合物柔性超级电容器电极材料的研究进展[J]. 合成纤维 2020(08)

- [18].氮掺杂黑色二氧化钛用于高性能超级电容器（英文）[J]. Science China Materials 2020(07)

- [19].碳纤维在柔性超级电容器中的研究进展[J]. 科技视界 2020(22)

- [20].超级电容器隔膜及其研究进展[J]. 中国造纸 2018(12)

- [21].超级电容器及其电极材料研究进展[J]. 电池工业 2018(05)

- [22].超级电容器参数测试与特性研究[J]. 电子产品世界 2018(12)

- [23].碳纤维基柔性超级电容器电极材料的应用进展[J]. 储能科学与技术 2019(01)

- [24].超级电容器在器件设计以及材料合成的研究进展[J]. 科学通报 2019(01)

- [25].大豆分离蛋白膜基中性水相超级电容器的构筑[J]. 高分子材料科学与工程 2018(12)

- [26].金属-有机框架作为超级电容器电极材料研究的综合性实验设计[J]. 化学教育(中英文) 2019(02)

- [27].伊朗让纸变成“超级电容器” 可快速充放电[J]. 新能源经贸观察 2018(12)

- [28].超级电容器的原理及应用[J]. 科技风 2019(13)

- [29].20秒充满一辆电动汽车:碳纳米管超级电容器年底量产[J]. 新能源经贸观察 2019(04)

- [30].金属有机骨架在超级电容器方面的研究进展[J]. 材料工程 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff9d98c9913a243d384b9a60.html