# 潍北油田注水井套管腐蚀机理及防腐措施技术研究

### 论文摘要

随着潍北油田开发进入特高含水期,注水井套管腐蚀问题愈加严重,这对油田开发和生产带来严重影响,因此,防止套管腐蚀成为急需解决的重要课题。本文从地层水和注入水的水质特征分析方面入手,开展了腐蚀机理的室内研究工作。研究表明,套管腐蚀的主要原因是水质中的高矿化度、溶有的H2S、游离氧、二氧化碳和细菌。主要腐蚀类型为吸氢腐蚀,并伴随一定的吸氧腐蚀和细菌腐蚀。三者联合作用促进了套管内壁局部腐蚀的萌生和发展,同时管线中流体温度及流速对腐蚀速率也有很大影响。在对腐蚀机理及腐蚀原因深刻认识的基础上,采用理论分析和室内实验技术手段,开展了室内化学防腐缓蚀剂的研究,研制出一种新型缓蚀剂。室内性能评价实验表明,该种缓蚀剂对于潍北油田注水井套管所处的高腐蚀环境(高矿化度,在4.0×104～6.0×104mg/L；低pH值,在5.5～6.5之间；且含有溶解O2,CO2、细菌),能起到很好的缓蚀效果。它可使N80套管在地层温度53℃、腐蚀时间672h的情况下,缓蚀效率达到95.364%；使J55套管缓蚀效率达到96.002%。同时,该种缓蚀剂的研究对于国内其他油田注水井套管防腐研究具有重要的参考意义。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 选题的目的与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内外对腐蚀机理的研究现状

- 1.2.2 国内外对防腐措施的研究现状

- 1.3 研究内容、技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 1.4 主要创新点

- 1.5 题目来源

- 第二章 储层地质特征及开发现状

- 2.1 储层地质特征

- 2.2 开发历程及开采现状

- 2.2.1 开发历程

- 2.2.2 开采现状

- 2.2.3 开发状况分析

- 第三章 套管腐蚀原因分析

- 3.1 腐蚀原因分析

- 3.1.1 水质及影响分析

- 3.1.2 注入水流速及温度的影响分析

- 3.2 分析总结

- 第四章 缓蚀剂的研究

- 4.1 缓蚀剂防腐技术的优选

- 4.1.1 其它防腐技术的优、缺点

- 4.1.2 缓蚀剂防腐技术的优势

- 4.2 缓蚀剂的分类、影响因素及选用原则

- 4.2.1 缓蚀剂的分类

- 4.2.2 影响缓蚀剂的因素

- 4.2.3 缓蚀剂的选用原则

- 4.3 缓蚀剂的实验研究

- 4.3.1 实验仪器、药品、及要求

- 4.3.2 初步实验

- 4.3.3 复配改进实验

- 4.3.4 最终评价实验

- 第五章 结论与建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].信息化油田注水井的智能测调分注系统设计[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [2].南海西部某油田注水井组受效性分析[J]. 石化技术 2020(10)

- [3].提高胜利油田注水井生产管理的对策[J]. 石化技术 2017(04)

- [4].试分析油田注水井的精细管理[J]. 石化技术 2016(07)

- [5].油田注水井结垢分析及防治探讨[J]. 化工管理 2019(28)

- [6].海上油田注水井复合纳米降压增注技术研究[J]. 海洋石油 2016(04)

- [7].油田注水井套损原因与治理对策[J]. 化工管理 2014(15)

- [8].气浮技术应用于油田注水井洗井的研究探索[J]. 中国高新技术企业 2008(22)

- [9].渤海油田注水井多效复合酸解堵技术应用研究[J]. 石油地质与工程 2020(01)

- [10].油田注水井管防结垢试验研究[J]. 石油化工腐蚀与防护 2019(05)

- [11].浅谈油田注水井流量计的发展与现状[J]. 价值工程 2015(04)

- [12].油田注水井物理环境构造及数学建模与仿真[J]. 科技通报 2014(02)

- [13].油田注水井智能监控技术的应用探讨[J]. 化工管理 2015(22)

- [14].海上油田注水井洗井方式探讨[J]. 内蒙古石油化工 2012(09)

- [15].镍磷镀油管在某油田注水井中的损伤原因[J]. 腐蚀与防护 2020(05)

- [16].油田注水井洗井方法研究及效果分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(03)

- [17].油田注水井分层流量监测及控制工艺研究[J]. 粘接 2019(12)

- [18].油田注水井结垢和腐蚀对水换作业的影响及处理[J]. 石化技术 2020(05)

- [19].油田注水井管道声通信信道平台设计及仿真[J]. 计算机与数字工程 2013(10)

- [20].注水井分层测试技术探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(02)

- [21].大庆油田注水井分层测试技术研究与应用分析[J]. 化工设计通讯 2017(04)

- [22].自动控制系统在油田注水井中的应用[J]. 科技与企业 2013(16)

- [23].海上油田注水井智能监测与控制技术研究[J]. 当代化工 2020(07)

- [24].油田注水井工况实时分析及管理系统开发与应用[J]. 自动化技术与应用 2014(04)

- [25].提高油田注水井洗井有效率的措施[J]. 化学工程与装备 2017(01)

- [26].海上油田注水井调剖工艺技术的发展及建议[J]. 价值工程 2019(05)

- [27].油田注水井带压作业研究与应用[J]. 化学工程与装备 2019(11)

- [28].哈法亚油田注水井管材腐蚀规律研究[J]. 装备环境工程 2018(06)

- [29].浅析油田注水井停注放溢流防止井口冻结的方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(16)

- [30].鄯善油田注水井堵塞特征及解堵技术研究[J]. 石油化工应用 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ff9ed8f20a43543d87cd2b10.html