# Sol-Gel法制备NiZn铁氧体薄膜技术研究

### 论文摘要

本论文采用溶胶-凝胶（sol-gel）甩胶工艺制备NiZn铁氧体薄膜。研究了溶胶配制、甩胶及退火工艺对NiZn铁氧体薄膜性能的影响,同时研究了Ti和Sn掺杂对NiZn铁氧体薄膜性能的影响,从中探索提高NiZn铁氧体薄膜饱和磁化强度Ms和降低矫顽力Hc的有效途径。论文在固定主配方(Ni0.5Zn0.5Fe2O4)基础上,围绕提高NiZn铁氧体薄膜饱和磁化强度Ms和降低矫顽力Hc这个目标展开,系统研究了溶胶的配制、甩胶过程、退火工艺、掺Ti、掺Sn以及ZnFe2O4衬底层对NiZn铁氧体薄膜微结构和磁性能的影响。对干凝胶晶化过程的差热-热重（DSC-TG）分析表明:干凝胶在560℃开始结晶。在溶胶配制中,选择合适的溶胶浓度、搅拌温度以及陈化时间可以得到均匀稳定的溶胶,这是溶胶-凝胶法薄膜制备技术中的关键。聚乙二醇（PEG）的加入可以改善溶胶中金属离子的分布情况,使其分布均匀,从而改善薄膜性能。甩胶过程直接影响薄膜均匀性和薄膜的厚度,并最终影响到薄膜性能,选择合适的甩胶速度、甩胶时间、沉积次数以及与薄膜晶格常数和热膨胀系数接近的基片,可以减少薄膜内部应力,提高薄膜性能。在退火工艺上,升温速率直接影响成核数量,退火温度和保温时间决定薄膜的结晶程度和晶粒的大小,而低的淬火温度有利于降低薄膜内部的应力,合理的退火处理工艺为:以2℃/min的升温速率升到700℃,保温1小时后随炉自然冷却到室温。非磁性离子Ti4+和Sn4+的加入,使得AB超交换作用减弱,同时引起薄膜样品晶格常数增加,使得NiZn铁氧体薄膜的饱和磁化强度降低。随Ti4+离子加入量的增加薄膜矫顽力下降,而随Sn4+离子加入量的增加薄膜矫顽力却上升。ZnFe2O4衬底层的加入能够阻止基片与薄膜之间的扩散,同时降低基片与薄膜之间由于晶格不匹配带来的应力,从而提高薄膜的性能。通过对溶胶-凝胶法制备NiZn铁氧体薄膜技术的研究及工艺优化,最终得到的薄膜样品的主要指标为:饱和磁化强度Ms 386emu/cm3,矫顽力Hc 78Oe。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 NiZn 铁氧体薄膜制备技术及研究状况

- 1.2.1 溅射镀膜

- 1.2.2 喷雾热分解

- 1.2.3 旋转喷涂

- 1.2.4 脉冲激光沉积

- 1.2.5 超声波增强化学镀技术

- 1.2.6 溶胶凝胶法

- 1.3 本课题研究意义与目的

- 1.4 本论文的主要内容

- 第二章 NiZn 铁氧体薄膜磁性能

- 2.1 NiZn 铁氧体的结构

- 2.2 NiZn 铁氧体中的金属离子分布

- 2.3 NiZn 铁氧体的磁性来源和超交换作用

- 2.4 NiZn 铁氧体的分子饱和磁矩以及矫顽力

- 2.4.1 NiZn 铁氧体的分子饱和磁矩

- 2.4.2 NiZn 铁氧体的矫顽力

- 2.5 影响NiZn 铁氧体薄膜磁性能的因素

- 第三章 薄膜性能测试方法及表征

- 3.1 薄膜厚度的测量

- 3.2 薄膜形貌的表征

- 3.2.1 扫描电子显微镜

- 3.2.2 扫描探针显微镜

- 3.3 薄膜晶体结构分析

- 3.4 薄膜磁性能的测量

- 第四章 溶胶-凝胶法原理及制备NiZn 铁氧体薄膜工艺

- 4.1 溶胶-凝胶法的基本原理及过程

- 4.2 实验原料和仪器

- 4.2.1 实验设备及器材

- 4.2.2 实验原料

- 4.3 溶胶的配置

- 4.4 基片的清洗

- 4.5 成膜

- 4.6 薄膜的退火

- 第五章 实验结果及分析

- 5.1 差热与热重分析

- 5.2 溶胶配制对薄膜性能影响

- 5.2.1 溶胶浓度对薄膜性能影响

- 5.2.2 溶胶搅拌温度对薄膜性能影响

- 5.2.3 溶胶陈化时间对薄膜性能影响

- 5.2.4 PEG 含量对薄膜性能影响

- 5.3 甩胶过程对薄膜性能影响

- 5.3.1 甩胶工艺对薄膜质量影响

- 5.3.2 沉积次数对薄膜性能影响

- 5.3.3 基片种类对薄膜性能影响

- 5.4 退火处理对薄膜性能影响

- 5.4.1 退火温度对薄膜性能的影响

- 5.4.2 保温时间对薄膜性能的影响

- 5.4.3 升温速率对薄膜性能的影响

- 5.4.4 淬火对薄膜性能的影响

- 5.5 离子取代对薄膜性能影响

- 5.5.1 Ti 取代对薄膜性能的影响

- 5.5.2 Sn 取代对薄膜性能的影响

- 5.6 衬底层对薄膜性能影响

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].专利集锦[J]. 磁性材料及器件 2020(04)

- [2].W型铁氧体掺杂在M型铁氧体中的应用研究[J]. 金属功能材料 2018(01)

- [3].纳米锌铁氧体研究现状及发展前景[J]. 无机盐工业 2016(12)

- [4].钴掺杂对纳米镝铁氧体结构和磁特性的影响[J]. 中国稀土学报 2017(02)

- [5].EDTA对溶胶-凝胶法制备Z型铁氧体的影响[J]. 兵器材料科学与工程 2016(03)

- [6].Z型铁氧体的制备与应用进展[J]. 中国粉体技术 2016(04)

- [7].热处理条件对于Z型铁氧体晶相的影响[J]. 材料导报 2016(S1)

- [8].3mm波铁氧体高速开关仿真设计[J]. 磁性材料及器件 2016(05)

- [9].铁氧体及其复合材料去除水体中有机污染物的研究进展[J]. 材料导报 2015(05)

- [10].铁氧体法处理锂电池废液及其产物臭氧催化性能[J]. 环境工程学报 2018(01)

- [11].电磁加热用MnZn铁氧体磁条结构与工艺优化研究[J]. 通讯世界 2018(07)

- [12].降低锰锌功率铁氧体功耗指标的方法探讨[J]. 佛山陶瓷 2017(09)

- [13].氧化钆掺杂钇铟铝复合石榴石铁氧体的结构与性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [14].铁氧体复合吸波材料研究现状[J]. 材料导报 2014(15)

- [15].E型铁氧体自动分料装置的设计[J]. 机械工程师 2014(10)

- [16].常温中和铁氧体法处理高浓度含铜废水的研究[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].镧掺杂镍锌铜铁氧体-聚苯胺复合材料的制备[J]. 航空科学技术 2012(02)

- [18].MnO_2掺杂Ni-Zn铁氧体的微观结构及磁性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(01)

- [19].W型钡锌铁氧体相形成过程及其电磁特性[J]. 材料科学与工程学报 2010(01)

- [20].超高频软磁——平面六角铁氧体和铁氧体复合材料研发动态[J]. 磁性材料及器件 2010(03)

- [21].多元掺杂对锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 中国陶瓷 2010(10)

- [22].化学共沉淀-铁氧体法对含铬废水的处理工艺[J]. 净水技术 2010(06)

- [23].铁氧体法处理含铬废水的研究[J]. 兰州交通大学学报 2009(03)

- [24].超声波-铁氧体法处理含镍废水实验研究[J]. 广州化工 2009(08)

- [25].谐振式无线电能传输中铁氧体屏蔽特性[J]. 兰州理工大学学报 2020(02)

- [26].稀土铕掺杂铁氧体的制备及表征[J]. 山东化工 2019(13)

- [27].MnZn铁氧体的制备及其吸波性能研究[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [28].某铁氧体环棒高效加工工艺研究[J]. 科技展望 2014(08)

- [29].常温还原铁氧体法处理含铬废水[J]. 环境工程学报 2015(08)

- [30].掺Li_2O-B_2O_3-ZnO玻璃低温烧结钇铁氧体及其磁性能研究[J]. 热加工工艺 2013(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ffb76702550a80c27f1df2b3.html